# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：北京新机场（廊坊区域）回迁安置区供热站项目

建设单位（盖章）：廊坊市新航城房地产开发有限公司

编制日期：     二〇二二年五月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 北京新机场（廊坊区域）回迁安置区供热站项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2103-131098-89-01-346610 |
| 建设单位联系人 | 杨虚戈 | 联系方式 | 15100687548 |
| 建设地点 | 北京新机场（廊坊区域）回迁安置区翔合路以东、兴隆街以北 （北京大兴国际机场临空经济区廊坊片区） |
| 地理坐标 | 东经116°29′25.503″，北纬39°32′19.322″ |
| 国民经济 行业类别 | D4430热力 生产和供应 | 建设项目 行业类别 | 热力生产和供应工程 |
| 建设性质 | √新建（迁建） (改建 (扩建 (技术改造 | 建设项目 申报情形 | √首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 (超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 北京大兴国际机场临空经济区 （廊坊）管理委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 廊临管核【2021】2号 |
| 总投资（万元） | 11826.12 | 环保投资（万元） | 300 |
| 环保投资占比（%） | 2.54 | 施工工期 | 10个月 |
| 是否开工建设 | (否 (是：2022年2月启动建设 | 用地（用海） 面积（m2） | 9175.49 |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 规划名称：《北京大兴国际机场临空经济区总体规划（2019-2035年）》 审批机关：北京市人民政府和河北省人民政府 |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环评：《北京大兴国际机场临空经济区廊坊片区控制性详细规划环境影响报告书》 审查机关：河北省生态环境厅 审查意见文号：冀环环评函【2020】1120号 |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 本项目建设位于航空物流区（廊坊片区）的回迁安置区，旨在解决回迁安置区供热问题，属于“电力、热力、燃气及水产和供应业”中的“热力生产和供应”类建设项目。根据廊坊市自然资源和规划局出具的《关于北京新机场（廊坊区域）回迁安置区供热站项目四至范围及规划条件的回复意见》，本项目用地符合园区规划；根据北京大兴国际机场临空经济区（廊坊）管理委员会出具的《关于北京新机场（廊坊区域）回迁安置区供热站规划情况的复函》，本项目建设符合北京大兴国际机场临空经济区廊坊片区规划。 本项目位于航空物流区（廊坊片区）内，已经得到北京大兴国际机场临空经济区（廊坊）管理委员会出具的项目核准批复（廊临管核【2021】2号）；项目代码：2103-131098-89-01-346610； 综上所述，本项目符合规划要求。 |
| 其他符合性分析 | 1、准入条件及负面清单符合性分析 本项目位于北京大兴国际机场临空经济区廊坊片区，用地性质符合临空经济区总体规划和园区规划功能分区。依据《国民经济行业分类》（2019 修订版），本项目属于“电力、热力、燃气及水产和供应业”中的“热力生产和供应”类建设项目，经比对《产业结构调整指导目录（2019 年本）》，本项目不属于 《产业结构调整指导目录（2019 年本）》中鼓励类、限制类和淘汰类项目，为允许类建设项目；根据河北省人民政府办公厅冀政办发〔2015〕7 号《关于印发河北省新增限制和淘汰类产业目录（2015 年版）的通知》可知，本项目不属于河北省新增限制类产业和新增淘汰类产业；同时也不属于《廊坊广阳区、永清县、固安县和保定涿州市新增产业的禁止和限制目录》中禁止类和限制类项目，不属于北京大兴机场临空经济区廊坊片区入区负面清单中禁止入区和限制入区项目。综上，本项目符合片区准入条件及负面清单要求。 土地利用符合性分析 根据廊坊市自然资源和规划局出具的《关于北京新机场（廊坊区域）回迁安置区供热站项目四至范围及规划条件的回复意见》，本项目用地符合园区规划。 3、“三线一单”符合性分析 北京大兴机场临空经济区廊坊片区规划范围内涉及生态保护红线范围0.16平方公里，主要为规划范围内天堂河河滨岸带，全部位于航空物流区，具体位置见附图5。环境质量底线：评价区内环境空气质量目标为二类功能区对大气污染物的相关要求；评价区内地表水主要为永兴河、减河、永北干渠、王泊自流渠河永固界沟，水环境目标为IV类水体对各类水污染物相关要求；评价区内土壤环境目标为Ⅱ类土壤对各类土壤污染物的相关要求；资源利用上线：新鲜水主要采用南水北调水源，可满足规划区用水要求；园区的土地利用在《廊坊市土地利用总体规划》 （2010-2020年）、《固安县土地利用总体规划》（2010-2020年） 《永清土地利用总体规划》（2010-2020年）范围内。 本项目不涉及生态红线；本项目废气和废水污染物排放量较小，不会对周边环境产生明显影响；项目实施不会对周边环境产生明显影响；对比规划环评所列负面清单，本项目不在负面清单之列。因此，本项目符合园区“三线一单”结论的要求。 本项目环境准入对照分析具体见表1-1。 表1-1 “三线一单”生态环境准入清单符合性分析 属性 管控要求 本项目情况 符合性 生态空间总体管控要求 生态保护红线总体要求 生态保护红线内，自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动，其他区域严格禁止开发性、生产性建设活动 本新建项目不在生态保护红线范围内。 符合 一般生态空间总体管控要求 1.应当按照限制性 开发管理要求，形成点状开发、面上保护的空间结构，开发强度得到有效控制，限 制进行大规模高强度工业化城镇化开发，保持并提高生态产品供给能力，保有大片开敞生态空间，水 面、湿地、林地、草地等绿色生态空间扩大，人类活动占用的空间控制在目前水平。 根据生态功能保护区的资源禀赋、环境容量，合理确定区域产业发展方向，限制高污染、高能耗、高物耗产业的发展。要依法淘汰严重污染环境、严重破坏区域生态、严重浪费资源能源的产业，要依 法关闭破坏资源、污染环境和损害生态系统功能的企业。 3.禁止新建、扩建《环境保护综合名录》及其最新名录所列“高污染、高风险”管控项目。 4.区域内要严格开发区管理，原则上不再新建各类开发区和扩大现有工业开发区的面积。 根据北京大兴国际机场临空经济区（廊坊）管理委员会出具的《关于北京新机场（廊坊区域）回迁安置区供热站规划情况的复函》，和廊坊市自然资源和规划局出具的《关于北京新机场（廊坊区域）回迁安置区供热站项目四至范围及规划条件的回复意见》，本项目用地符合园区规划 符合 水环境总体管控要求 地表水污染物排放管控 工业源： 新建、改建、扩建重点行业建设项目实行主要污染物排放等量或倍量置换。 全面推行清洁生产审核，对超标、超总量排污和使用、排放有毒有害物质的企业实施强制性清洁生产审核， 扩大自愿性清洁生产审核范围。 严格限制高风险化学品生产使用，并逐步淘汰或替代。 严格执行子牙河、大清河流域水污染物特别排放限值。所有废水直排企业一律执行行业排放标准水污染物 特别排放限值；没有行业标准或行业标准中没有水污染物排放特别限值的，一律执行《城镇污水处理厂污 染物排放标准》（GB18918）一级 A 标准；行业标准中水污染物特别排放限值比《城镇污水处理厂污染物 排放标准》（GB18918）一级A标准中相应控制因子宽松的，执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》 （GB18918）一级 A 标准。 推进园区外涉水工业企业向工业集聚区集中，对不具备入园条件需要原地保留的涉水工业企业，实施深度 治理，执行最严格的排放标准，否则一律予以关停。 6.加强重点行业项目建设审批管理，对园区外新建造纸、金属制品、食品、危废、化工及涉及重金属等行业 涉水工业项目原则上不予审批。 本项目位于北京新机场（廊坊区域）回迁安置区翔合路以东、兴隆街以北，属于热力生产和供应工程,生活及生产废水排入北京大兴国际机场新机场东再生水厂。 符合 大气环境总体管控要求 大气污染物排放管控 1.加强电力、水泥等重点行业有组织、无组织、清洁运输等全面超低排放改造，到 2021 年底前在产企业全部完成有组织、无组织超低排放改造，推进其他重点行业企业全面超低排放改造，努力实现超净排放。到 2021 年底前两家燃煤电厂铁路运输比例达到 95%以上，铁路运输比例达不到要求或不具备铁路运输的，运输车辆全部采用新能源汽车或达到国六排放标准的汽车（到 2021 年底前可采用国五排放标准的汽车）。 2.具备条件的玻璃、水泥和陶瓷企业基本完成固定源超低排放改造。 3.全面提升砖瓦、石灰、耐火材料等行业工业窑炉的治污设施处理能力，到 2021 年 50%以上企业完成提升改造。淘汰不达标工业炉窑，推进工业炉窑节能和环保提标改造，鼓励清洁能源替代，优化产业结构和布局，强化无组织排放管控，严格新建项目准入管理，工业炉窑全面达到国家和省重点区域特别排放限值要求。 4.制定“一厂一策”治理方案，开展治理效果后评估，不断提高企业 VOCs 治理水平。鼓励涉 VOCs 排放重点行业企业，夏季高温时段实行生产调控、错时生产。 5.PM2.5年均浓度达标之前，二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、挥发性有机物四项污染物均需进行倍量削减替代（燃煤发电机组大气污染物排放浓度基本达到燃气轮机组排放限值的除外）。 本项目设置4台超低氮燃烧器，废气排放满足河北省地方标准《锅炉大气污染物排放标准》（DB13/5161-2020）中表1燃气锅炉排放限值。 符合 土壤风险防控总体管控要求 建设用地 禁止新建落后产能或产能产重过剩行业的建设项目。逐步淘汰铅酸蓄电池、制革等行业落后产能。全面清理整顿布 局分散、装备水平低、环保治污设施差的小型工矿企业，对不符合国家产业政策、没有环评手续、不能稳定达标排放 的依法取缔。鼓励过剩产能企业主动退出。 严控涉重金属行业新增产能，对排放重点重金属的新增产能和淘汰产能实行“等量置换”或“减量置换”。对涉重 金属行业新建、改（扩）建项目实行新增重金属污染物排放等量或倍量替代。对区域重金属排放量继续上升的地区， 停止审批新增重金属污染物排放的建设项目。 工业项目布局选址应符合环境准入要求，严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油加工、化工、 电镀、制革、制药、铅酸蓄电池行业企业；结合区域功能定位和土壤污染防治需要，科学布局城乡生活垃圾处理、危 险废物处置、废旧资源再生利用等设施和场所，确定合理的防护距离。 严禁将污泥直接用作肥料，禁止不达标污泥就地堆放，结合污泥处理设施升级改造，逐步取消原生污泥简易填埋等 不符合环保要求的处置方式。鼓励利用水泥厂等工业窑炉，开展污泥协同焚烧处置。 5.禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建高污染行业企业。 根据廊坊市自然资源和规划局出具的《关于北京新机场（廊坊区域）回迁安置区供热站项目四至范围及规划条件的回复意见》，本项目用地符合园区规划，不涉及重金属污染物排放。 符合 资源利用总体管控要求 总体要求 1.严格执行双控政策，2019-2025 年，消费总量年均增长 1.7%；煤炭消费持续下降，占能源消费总量比重降至66%，清洁能源消费快速提升，天然气、非化石能源占能源消费总量的比重分别达 15%和 8%，电能占能源消费比重提高到 40%。煤炭清洁高效利用水平提高，农村生活和取暖散煤基本清零。 2.继续压减煤炭消费，推进重点行业去产能，对电力供热等行业实施改造提升和节煤挖潜，实施工业窑炉、燃煤锅炉等集中供热替代和清洁能源置换，对新增耗煤项目严格执行煤炭减（等）量替代。 3.严格控制煤炭消费总量，削减煤炭消费总量，削减非电力用煤，发展可再生能源。火电行业单位发电煤耗绩效达到国家领先水平。 4.重点燃煤单位散煤煤质抽检覆盖率达到 100%，确保用煤单位煤质稳定达到《河北省工业和民用燃料煤》（DB13/2081）标准。 5.采暖季前，在保障能源供应的前提下，廊坊市全市域基本完成生活和冬季取暖散煤替代，市主城区清洁取暖率达到 100%。 6.淘汰集中供热管网覆盖范围内的燃煤锅炉和散煤，在不具备热电联产集中供热条件的地区，可按等容量替代的原则，建设大容量燃煤锅炉进行集中供热替代。 7.在落实能源保障的前提下，鼓励工业炉窑使用电、天然气等清洁能源或由周边热电厂供热。取缔燃煤热风炉，基本淘汰热电联产供热管网覆盖范围内的燃煤加热、烘干炉（窑）；淘汰炉膛直径 3 米以下燃料类煤气发生炉，加大化肥行业固定床间歇式煤气化炉整改力度；集中使用煤气发生炉的工业园区，暂不具备改用天然气条件的，原则上建设统一的清洁煤制气中心；禁止掺烧高硫石油焦。 8.完善市县建成区供热规划，深挖热电联产和集中供热企业供热潜能，最大限度实现城市、县城和重点镇建成区内集中供热，不断提高电力、太阳能、浅层地能等清洁能源供热比例。新建建筑必须达到国家最高等级节能标准，最大限度减少能源消耗，优先采用电能等“零排放”的清洁能源，形成天然气、热电联产、太阳能、浅层地能等多种清洁取暖方式组成的供热体系。 本项目使用天然气供热，属于集中供热企业 符合 产业总体管控要求 产业总体布局 要求 1.禁止建设《产业结构调整指导目录》中限制类、淘汰类产业项目，《市场准入负面清单》中禁止准入类及《河北省禁止投资的产业目录》、《河北省新增限制和淘汰类产业目录》中的产业项目。 2.严格控制生态脆弱或环境敏感地区建设《环境保护综合名录》中 “高污染、高环境风险”行业项目。 3.禁止建设《产业发展与转移指导目录》中引导逐步调整退出的产业和引导不再承接的产业。 4.禁止建设《禁止用地项目目录》中产业项目和不符合《限制用地项目目录》规定条件的产业项目。 5.禁止建设《河北省京冀交界地区新增产业的禁止和限制目录》中禁止、限制类产业。 6.境外投资者不得从事《外商投资产业指导目录》（外商投资准入负面清单）中的禁止类项目和不符合《外商投资产业指导目录》（外商投资准入负面清单）中规定条件的限制类项目。 7.积极推行区域、规划环境影响评价，新、改、扩建钢铁、石化、化工、建材、有色等项目的环境影响评价，应满足区域、规划环境影响评价要求。 8.禁止新增化工园区，加大现有化工园区整治力度。 本项目不属于 《产业结构调整指导目录（2019 年本）》中鼓励类、限制类和淘汰类项目，为允许类；本项目不属于《河北省新增限制和淘汰类产业目录（2015年版）》中限制类和淘汰类建设项目 符合 北京大兴国际机场临空经济区总体规划 航空物流区（廊坊片区） 航空物流区重点承载航空物流、航空服务保障、高新技术服务等产业的发展需求；服务保障区重点承担航空服务保障、高新技术服务等产业的发展需求；科技创新区重点承载航空科技创新产业的发展需求。科技创新区重点承载航空科技创新产业的发展需求。在科技创新区中部科技研发区域，搭建临空高端创新研发基 地和科技展示平台，建设跨国公司、大型国企全球或区域研发中心平台。在西部地区重点布局以航空航天、高端制造装备、新一代信息技术以及生物医药等临空相关科技创新产业的生产制造和孵化中试功能 本项目为回迁安置区供热站项目，属于服务保障航空物流区规划项目。根据北京大兴国际机场临空经济区（廊坊）管理委员会出具的《关于北京新机场（廊坊区域）回迁安置区供热站规划情况的复函》，本项目建设符合北京大兴国际机场临空经济区廊坊片区规划。 本项目已经得到北京大兴国际机场临空经济区（廊坊）管理委员会出具的项目核准批复（廊临管核【2021】2号） 符合 各产业准入负面清单要求 装备制造产业：砂型铸造油砂制芯；粘土砂干型/芯铸造工艺；动圈式和抽头式硅整流弧焊机；无法安装安全保护装置的冲床；无芯工频感应的电炉；J31-250机械压力机；生产过程中涉及重金属、酸洗、碱洗工艺的项目。 增材制造产业：生产过程中涉及重金属、酸洗、碱洗工艺的项目。 新一代信息技术产业：半导体电路板器件（干法蚀刻工艺除外）；印刷电路板等高污染、高环境风险的生产制造环节。 生物医药产业：涉及重大危险源项目；生产工艺污染严重且治理难度大，废水排放量大于600吨/日的项目 本项目未在产业准入负面清单内 符合 空间布局约束 在临空区建设过程中不得侵占周边生态保护红线；禁止在规划生态绿地、防护绿地范围内开展与绿地无关的建设活动；禁止占用河道范围，禁止占用道路、铁路用地红线。 本项目未在生态保护红线范围内，符合空间布局约束 符合 污染物排放管控 生物医药行业废水深度处理，污染物排放执行行业特别排放限值； 入区项目污染物排放必须满足国家、河北、廊坊等规定的标准要求，排放指标满足清洁生产指标要求。 污染物排放量不得突破临空区确定的总量排放上线，入区项目需满足污染物排放总量控制要求 本项目废气、废水、噪声排放均满足国家/河北污染物排放标准，排放总量没有突破临空区确定的总量排放上线 符合 环境风险防控 重点监管企业与临空区周边土壤环境，定期开展监督性监测，重点监测持久有机污染物 加强临空区与周边敏感区生态防护建设 制定临空区化学品信息管理系统，加强危废处置及管控 本项目不产生危险废物，对土壤及地下水影响较小 符合 资源开发利用要求 临空区禁止建设任何燃煤项目和设施； 入区企业不能突破临空区设定的土地资源、水资源、能源利用上线 本项目为热力生产和供应工程，使用的能源为天然气，未到达临空区能源利用上线 符合 |

# 二、建设项目工程分析

| 建 设 内 容 | 一、建设内容 （1）项目名称、性质及建设地点 项目名称：北京新机场（廊坊区域）回迁安置区供热站项目。 建设单位：廊坊市新航城房地产开发有限公司。 建设性质：新建。 建设地点：北京新机场（廊坊区域）回迁安置区翔合路以东、兴隆街以北。 （北京大兴国际机场临空经济区廊坊片区） 规模：建成后总供热面积可达150万平方米。工程共铺设供热管网9890米，管径范围为DN150-DN600，供热管网沿逸都路、经一路、纬十二路、纬十四路铺设，供热范围北京新机场（廊坊区域）回迁安置区。 劳动定员：职工定员24人。 工作制度：生产班次为3班，每班8小时，全年工作约150天，锅炉平均运行时间为120天/年。 投资情况：工程总投资11826.12万元，其中环保投资300万元，占总投资比例为2.54%。 表2-1 工程建设项目情况一览表 工程类别 单项工程 名称 工程内容 工程规模 主体工程 综合楼 包含锅炉房、变电室、水处理室、风机室 占地面积2740.41㎡，地上5层，地下1层，总建筑面积7688.67㎡，其中锅炉房部分为1层，主要购置4台29MW燃气热水锅炉及其相关配套设施；其余部分为5层，具体分布情况见附图2 辅助工程 换热站 1地块换热站 位于回迁住宅区地下车库，1-13#楼和1-17#楼之间下方，占地230.55㎡ 2地块换热站 位于回迁住宅区地下车库，2-2#楼下方，占地127.82㎡ 3地块换热站 位于回迁住宅区地下车库，3-5#楼下方，占地169.47㎡ 4地块换热站 位于回迁住宅区地下车库，4-13#楼下方，占地240.94㎡ 5地块换热站 位于回迁住宅区地下车库，5-6#楼西侧下方，占地203.51㎡ 11地块换热站 位于回迁住宅区地下车库，11-5#楼右侧下方，占地157.69㎡ 学校8地块换热站 位于回迁住宅区地下车库，8-4#楼看台下方，占地201.32㎡ 调压柜 调节燃气管道压力 调压柜位于综合楼北侧，型号Q=10000m³/h 管网工程 管网铺设 铺设供热管网9890米，管径范围为DN150-DN600，供热管网沿逸都路、经一路、纬十二路、纬十四路铺设，供热范围北京新机场（廊坊区域）回迁安置区，具体铺设详情见附图4 配套（公用）工程 供水系统 来自回迁安置区自来水公司 供电系统 来自回迁安置区供电站 供暖系统 供热站自供 供气系统 来自于新奥燃气供应 环保工程 水污染防治措施 生活废水 经化粪池处理后排入市政污水管网，最终排入北京大兴国际机场新机场东再生水厂 软化水废水 排入市政污水管网，最终进入北京大兴国际机场新机场东再生水厂 锅炉定期排水 锅炉除污废水 大气污染防治措施 锅炉废气 安装4台超低氮燃烧器，废气经1根15米高的排气筒高空排放，并且安装在线监测设备，同监管部门联网 噪声污染防治措施 噪声 选用低噪设备，在产噪设备下设置减振，厂房设置隔声 固体废物 防治措施 生活垃圾 由环卫部门处理 废树脂滤芯 由厂家回收处理 二、项目主要生产设备 本项目主要购进4台29MW燃气热水锅炉，相配套鼓风机、除氧器以及除污器等设备，主要生产设备见下表。铺设供热管网共计9890米，管径范围为DN150-DN600。 表2-2 主要生产设备一览表 供热站设备 序号 名称 规格型号 单位 数量 备注 1 燃气热水锅炉（含燃烧机） 29MW，N=5kW 台 4 3用1备 2 鼓风机 Q=62000m³/h，H=3582Pa，N=90kW 台 4 3用1备 3 全自动软水器 Q=30m³/h 台 1 4 除氧器 Q=30m³/h 台 1 5 除氧水箱 V=30m³ 台 1 6 软水箱 V=30m³ 台 1 7 热网循环水泵 Q=500m³/h，H=20m，N=30kW 台 4 3用1备 8 变频调速补水装置 Q=30m³/h，H=45m，N=15kW 台 3 2用1备 9 快速除污器 DN600 台 1 10 排污扩容器 DN1500 台 1 11 壁式防爆通风机 Q=7800m³/h 台 8 12 燃气调压箱 Q=10000m³/h 台 1 1地块换热站设备清单及参数表 1 模块式换热机组 Q=1.48MW 套 3 2 循环水泵 Q=128.5t/h H=31m N=15kw 台 3 3 补水泵 Q=6t/h H=50m N=1.5kw 台 3 4 模块式换热机组 Q=1.567MW 套 2 5 循环水泵 Q=136t/h H=22m N=11kw 台 2 6 补水泵 Q=5t/h H=50m N=1.5kw 台 2 7 一级网回水加压泵 Q=35t/h H=11m N=2.2kw 台 5 8 软化水装置 15t/h 套 1 9 水箱 15m³，3000×2000×3000 台 1 10 快速角通除污器 DN250 台 3 11 真空脱气机 Q=150t/h N=1.5kw 台 5 2地块换热站设备清单及参数表 1 模块式换热机组 Q=0.75MW 套 1 2 循环水泵 Q=64.9t/h H=15m N=5.5kw 台 1 3 补水泵 Q=1t/h H=50m N=0.55kw 台 1 4 模块式换热机组 Q=1.04MW 套 1 5 循环水泵 Q=90.2t/h H=17m N=5.5kw 台 1 6 补水泵 Q=2t/h H=50m N=0.75kw 台 1 7 一级网回水加压泵 Q=16t/h H=10m N=1.1kw 台 3 8 软化水装置 5t/h 套 1 9 水箱 5m³，2400×1600×1500 台 1 10 快速角通除污器 DN200 台 3 11 真空脱气机 Q=150t/h N=1.5kw 台 2 3地块换热站设备清单及参数表 1 模块式换热机组 Q=0.367MW 套 1 2 循环水泵 Q=31.9t/h H=15m N=2.2kw 台 1 3 补水泵 Q=1t/h H=20m N=0.75kw 台 1 4 模块式换热机组 Q=0.824MW 套 1 5 循环水泵 Q=71.5t/h H=17m N=5.5kw 台 1 6 补水泵 Q=1t/h H=48m N=1.5kw 台 1 7 模块式换热机组 Q=0.967MW 套 2 8 循环水泵 Q=83.9t/h H=18m N=5.5kw 台 2 9 补水泵 Q=3t/h H=48m N=1.5kw 台 2 10 一级网回水加压泵 Q=9t/h H=19m N=1.5kw 台 1 11 一级网回水加压泵 Q=18t/h H=19m N=2.2kw 台 1 12 一级网回水加压泵 Q=23t/h H=19m N=3.0kw 台 2 13 软化水装置 6t/h 套 1 14 水箱 5m³，2400×1600×1500 台 1 15 快速角通除污器 DN200 台 2 16 快速角通除污器 DN125 台 1 17 快速角通除污器 DN250 台 1 18 真空脱气机 Q=150t/h N=1.5kw 台 4 4地块换热站设备清单及参数表 1 模块式换热机组 Q=1.729MW 套 1 2 循环水泵 Q=150.1t/h H=27m N=15kw 台 1 3 补水泵 Q=3t/h H=50m N=1.1kw 台 1 4 模块式换热机组 Q=1.456MW 套 2 5 循环水泵 Q=126.4t/h H=17m N=11kw 台 2 6 补水泵 Q=5t/h H=50m N=1.5kw 台 2 7 一级网回水加压泵 Q=32t/h H=24m N=4.0kw 台 2 8 一级网回水加压泵 Q=20t/h H=24m N=3.0kw 台 2 9 软化水装置 10t/h 套 1 10 水箱 10m³，3000×2000×2000 台 1 11 快速角通除污器 DN250 台 3 12 真空脱气机 Q=150t/h N=1.5kw 台 3 5地块换热站设备清单及参数表 1 模块式换热机组 Q=1.744MW 套 2 2 循环水泵 Q=151.5t/h H=26m N=15kw 台 2 3 补水泵 Q=6t/h H=50m N=1.5kw 台 2 4 模块式换热机组 Q=1.534MW 套 3 5 循环水泵 Q=133.2t/h H=34m N=15kw 台 3 6 补水泵 Q=6t/h H=50m N=1.5kw 台 3 7 一级网回水加压泵 Q=38t/h H=23m N=5.5kw 台 2 8 一级网回水加压泵 Q=35t/h H=23m N=5.5kw 台 3 9 软化水装置 15t/h 套 1 10 水箱 15m³，3000×2000×3000 台 1 11 快速角通除污器 DN250 台 3 12 真空脱气机 Q=150t/h N=1.5kw 台 5 11地块换热站设备清单及参数表 1 模块式换热机组 Q=0.757MW 套 1 2 循环水泵 Q=65.6t/h H=18m N=5.5kw 台 1 3 补水泵 Q=1t/h H=50m N=0.55kw 台 1 4 模块式换热机组 Q=1.569MW 套 1 5 循环水泵 Q=136.1t/h H=20m N=11kw 台 1 6 补水泵 Q=3t/h H=50m N=1.1kw 台 1 7 一级网回水加压泵 Q=18t/h H=20m N=2.2kw 台 3 8 软化水装置 5t/h 套 1 9 水箱 5m³，2400×1600×1500 台 1 10 快速角通除污器 DN150 台 2 11 快速角通除污器 DN200 台 1 12 真空脱气机 Q=150t/h N=1.5kw 台 2 学校8地块换热站设备清单及参数表 1 模块式换热机组 Q=1.664MW 套 1 2 循环水泵 Q=120.6t/h H=15m N=11kw 台 1 3 补水泵 Q=2t/h H=34m N=0.55kw 台 1 4 一级网回水加压泵 Q=16t/h H=15m N=1.5kw 台 2 5 软化水装置 5t/h 套 1 6 水箱 5m³，2400×1600×1500 台 1 7 快速角通除污器 DN150 台 1 8 快速角通除污器 DN200 台 1 9 真空脱气机 Q=150t/h N=1.5kw 台 1 三、原辅材料及能源消耗 本项目原辅材料及能源消耗量见表2-3。 表2-3 项目原辅材料及能源消耗表 序号 原辅料名称 年消耗量 单位 备注 1 水 4101 立方米 2 电 1824200 千瓦时 3 天然气 12214000 立方米 4 阻垢剂 0.6 吨 5 离子交换树脂滤芯 130 支 72小时更换1次 原辅材料化学性质： 表2-4 天然气组分一览表 组分 CH4 C2H6 C3H8 N2/H2/He CO2 其他 H2S 总S 含量 95.889% 0.806% 0.110% 0.1% 2.185% 0.910% ≤6mg/m³ ≤60mg/m³ 表2-5 天然气特性一览表 项目 气态热值 液态热值 气态密度 液态密度 参数 9100Kcal/m³ 12000 Kcal/m³ 0.668kg/m³ 430kg/m³ 项目 爆炸上限 爆炸下限 沸点 熔点 临界温度 参数 15% 5% -162.5℃ -182℃ -82.3℃ 阻垢剂：本品是含有羧基、羟基、硫磺酸、膦酸基等基团的共聚物，应用于软化水处理设备。 4. 项目总平面布置 本项目从东至西分别为风机室、锅炉房、水处理间、配电室、办公区。详细项目总平面布置图见附图2。 本项目共计铺设供热管网9890米，管径范围为DN150-DN600，供热管网沿逸都路、经一路、纬十二路、纬十四路铺设，供热范围北京新机场（廊坊区域）回迁安置区，具体铺设详情见附图4。 5.公用工程 ①给水 本项目用水主要为生活用水和锅炉用水，由回迁安置区自来水公司供给。 全厂职工人数为24人，工作时间按150天计算，根据《河北省用水定额》（2021版）中《生活与服务业用水定额第2部分：服务业》以及结合本项目实际工作情况，本项目人均用水量为50L/d，则年生活用水总量为180m³；根据企业提供的项目申请报告中相关数据，本项目锅炉供暖期日均补水约33m³，供暖期约120天，则年补水量为3960m³。 ②排水 项目排水主要为职工的生活废水、锅炉的除污排水、锅炉强排水和软水制备过程中产生的废水。 生活废水产生量按用水量的80%计算，年产生量约为144m3。生活废水经化粪池预处理后排入市政管网，最终进入北京大兴国际机场新机场东再生水厂；锅炉供暖期内平均日强排水量约2m³/d；锅炉除污排水9m³/d；软水制备过程中产生的废水约8m³/d，同锅炉废水一同排入市政污水管网内，最终进入北京大兴国际机场新机场东再生水厂。 表2-4 项目给排水水量平衡表 单位：m3/d 序号 项目 新鲜水量 损失量 废水产生量 1 生活用水 1.2 0.24 生活污水 0.96 2 锅炉补给水 33 14 锅炉除污排水 9 3 锅炉强排水 2 4 软水制备 8 总计 34.2 14.24 19.96 图1 项目水平衡图 单位：m³/d ③供电 项目用电由回迁安置区变电站提供，年用电量约为1824200KWh。 ④供暖 本项目冬季取暖由供热站自供。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 供热站工艺流程及产排污环节： 图2 供热工艺流程及产污节点图 工艺流程说明： 补水定压：利用泵房对供热管道里的自来水稳定压力，及时补充水源。此工序产生噪音N1。 除氧软化：采用真空电化学除氧器对循环水进行除氧处理，使出水水质溶解氧≤0.1mg/L；采用离子交换工艺对自来水或循环水进行软化，减少对管道的腐蚀、结垢，达到延长管道的使用寿命。此工序产生含盐废水W1和废树脂滤芯S1。 热水锅炉：本项目采用4台29MW燃气热水锅炉，均采用超低氮燃烧器，采用的是烟气再循环技术，降低NOX的生成量，并具有防止锅炉结渣的作用。此工序产生锅炉废气G1、锅炉强排水W2、噪声N2。 除污器：经过供热管道至供热用户循环后的供热水中含有大量的杂质，经过除污器将水中大部分悬浮物进行截留，此工序产生废水W3。 二、供热管网铺设工程： 工程共铺设供热管网9890米，管径范围为DN150-DN600，供热管网沿逸都路、经一路、纬十二路、纬十四路铺设，供热范围北京新机场（廊坊区域）回迁安置区。 1、管线穿越设计 本项目管道穿越设计包括穿越道路等情况。由于道路下现状管线较多，管道横穿现状道路及路口时，采用拉管施工工艺。 图3 拉管施工示意图 图4 拉管施工工艺流程图 工艺流程说明： 扩孔：通过前期收集资料，确定好地下结构，利用导向钻头在地下沿着指定目标进行钻孔，采用分级扩孔的办法，确保钻机按照预定轨道完成导向孔。钻孔时应当配置钻液，减少钻头磨损，另外与泥土混合后对导向孔壁起到稳定的作用，此工序产生泥浆S1与噪声N1。 回拉铺管：利用钻头打通的导向孔，将管道回拉，人员操控拉管机应当匀速牵引。 管道对接：利用焊机对管道进行对接。 2、管网铺设施工期工艺流程： a 图2-4 管网铺设施工流程图 工艺流程说明： 管道开槽：本工程大部分路段采用明开槽施工，根据管道埋深及周边土质情况，管道开槽坡比为1:1，槽底宽度为1.2m。此工序产生扬尘G1与噪声N1。 下管入沟：根据实际用水量确定管材型号，将管材放入沟道内并对齐做好焊接准备。 管道对接：采用焊接方式对接，此工序产生焊接废气G2。 管道试压：完成一段管道工程后进行加压测试，如发现有渗漏的地方及时修补。此工序产生试压废水W1。 管道回填：将土方利用挖掘机回填，并进行夯实。此工序产生扬尘G2与噪声N2。 清理现场：将废弃土方利用运输车清理，打扫干净。 恢复地貌：如原本施工现场覆盖绿化，要按照原有绿化面积、种类恢复原样。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 无 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等）： 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），项目所在区域达标情况判定优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的环境质量公告或环境质量报告书中的数据或结论。 本次评价环境空气常规因子（SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3）选用廊坊市生态环境局发布的《廊坊市环境质量概要》（2021年）中的数据和结论和临空经济区所在乡镇自动监测站中的数据。2021年廊坊市市区的环境空气质量数据见表3-1，临空区范围内有关乡镇环境空气质量数据见表3-2。 表3-1 廊坊市空气质量现状评价表 单位：μg/m3（CO、mg/m3） 污染物 年评价指标 现状浓度（μg/m3） 标准值 占标率/% 达标情况 SO2 年平均质量浓度 7 60 11.7 达标 NO2 年平均质量浓度 36 40 90 达标 PM10 年平均质量浓度 73 70 104 不达标 PM2.5 年平均质量浓度 37 35 106 不达标 CO 第95百分位浓度 1.3 4 32.5 达标 O3 第90百分位浓度 171 160 107 不达标 2021年，城区有效采样天数365天，达标天数为264天（其中一级天数58天），达标率为72.3%，与去年（252天）相比达标天数增加12天，达标率上升3.4个百分点；重污染天数为6天，与去年（11天）相比减少5天。 空气质量与去年相比，PM10（73μg/m3）浓度下降3.95%、PM2.5（37μg/m3）浓度下降11.90%、SO2（7μg/m3）浓度下降12.50%、NO2（36μg/m3）浓度与去年同期持平、CO（1.3mg/m3）浓度下降18.75%、O3（171μg/m3）浓度下降7.57%。综合指数为4.51，与去年（4.88）相比下降7.58%。故本项目所在区域属于不达标区。 表3-2 各乡镇环境空气常规因子质量现状评价表μg/m3（CO：mg/m3） 乡镇 PM2.5 SO2 NO2 PM10 CO O3 曹家务乡 58 12 29 86 0.7 162 九州镇 55 13 36 91 0.8 168 万庄镇 59 12 39 93 0.7 170 永清镇 67 13 27 89 0.7 161 固安镇 57 14 37 95 1.2 162 均值 59.2 12.8 33.6 90.8 0.82 164.6 标准 35 60 40 70 4 160 达标情况 超标 达标 达标 超标 达标 超标 根据上表统计，临空经济区周边大气环境中PM2.5、PM10、O3年均浓度全年超标；SO2、NO2和CO年均浓度能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 二、地下水环境质量现状 项目所在区域地下水满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。 三、声环境质量现状 本项目位于临空经济区廊坊片区的航空物流区，声环境质量现状引用《北京大兴国际机场临空经济区控制性详细规划环境影响报告书》中相关监测结果。具体情况见表3-3。 表3-3 航空物流区声环境现状监测结果表 单位：dB（A） 监测点位 11# 园区南界 12# 园区东界 13# 园区北界 14# 园区西界 15# 小朱场村 监测结果 昼间 51.2 54.1 49.6 49.3 48.4 夜间 47.6 46.0 45.7 48.3 44.5 监测点位 16# 兴隆场村 17# 孙家场村 18# 杨更生村 监测结果 昼间 52.4 53.2 53.1 夜间 43.1 47.6 43.4 监测日期 2020年6月13日 从声环境现状监测统计情况可知，区域声环境质量各监测点昼间值48.4～54.1dB(A)，夜间值43.1～48.3dB(A)，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 主要环境保护目标： 本项目位于北京新机场（廊坊区域）回迁安置区翔合路以东、兴隆街以北，根据现场踏勘及相关资料的收集，本项目评价范围内没有重点保护文物和珍稀动植物资源。根据工程性质和周围环境特征，本报告将该地区大气环境、地下水、声环境作为环境保护目标。具体环境保护目标和保护级别见表3-4。 表3-4 环境保护目标及保护级别 名称 坐标 保护 对象 保护 内容 环境功能区 相对厂址方位 相对厂界距离/m X Y 环境 空气 116.4876 39.5386 回迁住宅区 环境 空气 居民区 西 120 区域 地下水环境 厂界500米范围内范围内无地下水集中式饮用水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源 声环境 厂界外50m 范围内无声环境保护目标 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 一、施工期污染物排放标准 1、废气 施工期扬尘执行《施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934-2019）中表1 排放标准要求；焊接烟尘执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2 无组织排放监控浓度限值。 表3-5 施工期废气执行标准 污染物 无组织排放监控浓度 监控点 浓度 颗粒物 周界外浓度最高点 1.0mg/m³ PM10 施工场地 80ug/m³ 噪声 施工期间噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）表1标准。 表3-6 建筑施工场界环境噪声排放标准 时段 标准限值（dB） 标准来源 昼间 70 GB12523-2011 夜间 55 二、运营期污染物排放标准 1、废气 本项目燃气锅炉废气执行河北省地方标准《锅炉大气污染物排放标准》（DB13/5161-2020）中表1燃气锅炉排放限值。 表3-7 大气污染物排放标准 类别 污染源 污染物 标准值 标准来源 废气 燃气锅炉 颗粒物 5mg/m3 《锅炉大气污染物排放标准》（DB13/5161-2020） SO2 10mg/m3 NOX 50mg/m3 林格曼黑度 ≤1级 2、废水 本项目废水主要为生活污水，经化粪池处理后排入市政污水管网。排放执行《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中三级标准和北京大兴国际机场新机场东再生水厂进水标准。 表3-8 水污染物排放标准 单位：mg/L，PH值除外 序号 控制项目 《污水综合排放标准》（GB 8978-1996） 北京大兴国际机场新机场东再生水厂进水标准 本项目执行标准 1 COD 500 400 400 2 BOD5 300 200 200 3 氨氮 - 45 45 4 SS 400 300 300 5 pH 6~9 6~9 6~9 3、噪声 项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类声环境功能区标准。 表3-9 噪声排放标准 单位dB(A) 类别 厂界方向 标准限值dB（A） 标准来源 2类区 东、西 南、北 昼间 60 夜间 50 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 4、固体废物 一般工业固体废物贮存、处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）；生活垃圾处置执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年4月29日修正）“第四章生活垃圾污染环境的防治”之规定。 |
| 总量 控制 指标 | 根据全国主要污染物排放总量控制规划，国家对COD、NH3-N、SO2、NOX四种主要污染物实行排放总量控制计划管理。同时根据《关于印发<建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法>的通知》（环发[2014]283号），项目排放总量指标依照国家或地方污染物排放标准核定。 （1）废水污染物 本项目外排水主要为主要来源于生活废水、锅炉排污废水、锅炉强排水和软化系统废水。其中生活废水排水量为144m3/a，生产废水排水量为2850 m³/a。生活废水预测污染物浓度为COD:200mg/L，NH3-N:18mg/L；生产废水预测污染物浓度为COD:23.33mg/L，NH3-N:0mg/L。 预测污染物排放量（t/a）=污染物预测排放浓度（mg/L）×排水量(m3/a)×10-6。 总排水量:144m³/a+2850m³/a=2994m3/a COD:（144m3/a×200mg/L+2850m³/a×23.33mg/L）×10-6=0.095t/a NH3-N:144m3/a×18mg/L×10-6=0.003t/a 本项目废水主要污染物预测排放量为COD:0.095t/a，NH3-N:0.003t/a。 所有废水最终进入北京大兴国际机场新机场东再生水厂，该污水处理厂出水水质满足北京市地标《城镇污水处理厂水污染物排放标准》（DB11/890-2012）中B排放限值，COD执行标准为30mg/L，NH3-N执行标准为2.5mg/L（供暖季平均气温低于14℃）。 污染物排放量(t/a)=污染物排放标准浓度(mg/L)×排水量(m3/a)×10-6。 COD:2994m3/a×30mg/L×10-6=0.090t/a NH3-N:2994m³/a×2.5mg/L×10-6=0.007t/a 本项目废水主要污染物达标核定排放量为COD:0.090t/a，NH3-N:0.007t/a。 （2）废气污染物 本项目运营期锅炉废气排放量为131609514.2m³，预计本项目废气污染物浓度分别为SO2:5.6mg/m³，NOX:26.5mg/m³。 预测污染物排放量(t/a)=预测污染物排放标准浓度(mg/L)×排气量(m3/a)×10-9 总排气量:131609514.2m³/a SO2:131609514.2m³/a×5.6mg/m³×10-9=0.737t/a NOX:131609514.2m³/a×26.5mg/m³×10-9=3.488t/a 则本次评价预测总量控制指标为SO2:0.737t/a，NOX:3.488t/a。 本项目废气排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB13/5161-2020）中表1燃气锅炉排放限值，本次评价标准限值为SO2:10mg/m³，NOX:50mg/m³。 污染物排放量(t/a)=污染物排放标准浓度(mg/L)×排气量(m3/a)×10-9 SO2:131609514.2m³/a×10mg/m³×10-9=1.316t/a NOX:131609514.2m³/a×50mg/m³×10-9=6.580t/a 本项目废气主要污染物达标核定排放量为SO2:1.316t/a，NOX:6.580t/a。 综上所述，本次评价控制指标为 COD:0.090t/a，NH3-N:0.007t/a，SO2:1.316t/a，NOX:6.580t/a。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 供热管道铺设施工期环境影响简要分析 供热管道铺设施工期对环境的影响因素有以下几个方面： （1）大气环境污染：施工扬尘、焊接废气。 （2）水环境污染：管道试压废水。 （3）噪声污染：机械设备运行噪声。 （4）固废污染：废弃土方、钻孔泥浆。 1、废水 供热管道铺设施工过程产生的废水主要有管道试压废水，项目试压管线长度约9890米，试压过程中产生试压废水约300m3；该废水只含少量在施工过程中进入管道的机械杂质、泥沙等。试压废水主要污染物为SS，不含有毒有害物质，视作清净下水，排放至附近沟渠。 2、废气 管道铺设施工过程中大气环境影响因素主要有扬尘，施工机械过程中产生的二次扬尘，焊接废气。在施工过程中，应做好扬尘抑制处理：①在容易引起的堆料上覆盖防尘网；②在工程车经过的路段硬化道路并及时洒水抑尘；③在施工过程中对产生扬尘部位进行喷水抑制。以满足《施工场地扬尘排放标准》（DB13 2934-2019）表1中规定的浓度限值；④焊接工作量相对较小，且在露天环境中作业，采用移动式焊烟净化器来处理，对周边空气影响很小。 3、噪声 ①噪声源 施工机械噪声源见表4-1。 表4-1 施工机械噪声源 序号 设备 声级/距离(dB(A)/m) 数量(台) 运行方式 1 挖掘机 80/5 2 间断 2 吊车 84/5 1 间断 3 切割机 85/5 1 间断 4 运输车辆 79.2/5 5 间断 ②噪声预测模式 LAI=LA(r0)-20lg(r/r0) 式中:LAI为距声源r处的A声级，dB(A)； LA(r0)为距声源r0处的A声级，dB(A)； r为距声源的距离，m； r0为距声源的距离，m。 采用的声级叠加模式为： 式中:LA为对预测点的等效A声级预测值，dB(A)； LA(i)为对i个等效声源在预测点产生的A声级，dB(A)； LAx为预测点的现状值，dB(A) ③噪声预测结果 距声源不同距离处的噪声值见表4-2。 表4-2 距声源不同距离处的噪声值 单位：dB(A) 序号 设备 5m 10m 20m 40m 50m 100m 200m 300m 1 挖掘机 90 84 78 72 70 64 58 54 2 吊车 84 78 72 66 64 58 52 48 3 切割机 86 80 74 68 66 60 54 50 4 运输车辆 92 86 80 74 72 66 60 56 由上表可见，施工机械噪声较高，昼间施工噪声超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的情况出现在距声源100m范围内。 4、固体废物影响分析 管网铺设施工期会产生的固体废物为废弃土方和钻孔泥浆，通过运输车辆送至指定地点填埋处理。 生态环境影响分析 生态环境的影响主要是管线施工对土地利用、土壤及植被的影响，从而影响局部生态系统或引发相关环境问题。工程建设必然要压占、破坏这部分土地上的植被。这种影响属于低频率、局地性的破坏了原有的生态环境的自然醒，干扰了地面植物和野生动物的繁殖、迁徙和栖息，在一定程度上影响了生态环境的类型与结构。 由于管线工程施工周期短，破坏性较小，在加强施工期管理的同时，注意周边生态环境的保护，将挖出的弃土方运至园区指定的填埋地点，运送时要用篷布遮盖土方。施工结束后要尽快将被破坏区域进行原貌恢复。 供热站施工期环境影响简要分析 供热站施工期对环境的影响因素有以下几个方面： （1）大气环境污染：施工扬尘。 （2）水环境污染：施工人员生活污水。 （3）噪声污染：设备安装、调试噪声。 （4）固废污染：施工人员生活垃圾、设备废弃包装。 1、施工扬尘的环境影响分析 施工现场的扬尘主要来自以下几个方面： ①土方的挖掘及现场堆放； ②建筑材料（灰、砂、水泥、砖等）的现场搬运及堆放； ③施工垃圾的清理及堆放； ④车辆及施工机械往来造成的道路扬尘。 根据工程分析，施工扬尘产生的主要环节为：土方挖掘、弃渣和建筑材料的运输。针对工程施工期间扬尘较重的问题，建设单位在施工过程中扬尘排放需满足《施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934-2019）。在施工期拟采取如下控制措施： ①施工现场应按照文明施工规定围挡作业，将施工场地与周围环境隔开，在工地周边设置防风围挡，围档设置高度不低于2.0米，严禁敞开式作业。 ②编制运输、装卸抑尘操作规范，严格按规范操作，控制扬尘的产生、实现运输渣土等物料车辆100%覆盖和出入车辆100%冲洗。 ③根据主导风向和工地的相对位置，对施工现场合理布局，建材堆场应尽量远离环境保护目标，对易扬尘物料实行库存或加盖篷布。在沙浆机作业处和水泥堆放处搭设罩棚，并采取喷水压尘。 ④施工物料尽量放置在棚内，室外存放要用苫布遮挡；粉状建筑材料采用罐车散装运输。粉状物料堆放点尽量远离居民区。土方、工程渣土和垃圾应当集中堆放，堆放高度不得超出围挡高度，并采取苫盖、固化措施、实现施工工地沙土物料100%全苫盖，严禁车辆超载导致沿途飘洒抛漏产生二次污染。 ⑤施工现场应保持一定的湿度，堆放粉状物料的区域必须建立洒水清扫制度，由专人负责洒水和场地的清扫，每天至少上下班两次。特别是沿途靠近环境敏感点的区域施工时，要加强洒水的频率和强度。 ⑥在土方开挖、运输和填筑等施工过程，遇到干燥、易起尘的土方工程作业时，辅以洒水压尘，尽量缩短起尘操作时间。遇到四级或四级以上大风天气，停止土方作业，同时作业处覆以防尘网。 ⑦除设有符合规定的装置外，禁止在施工现场进行熔融沥青或燃烧油毡、油漆以及其他产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物体。 ⑧施工过程中严禁从高空向下扔材料、渣土、杂物等。 ⑨装运建筑原材料的车辆必须采取严密有效的遮盖措施，不得敞开运输。应对施工现场出入口道路进行硬化处理，实现工地路面100%硬化；经常洒水；暂时不开工的空地100%苫盖（或绿化），防止扬尘产生。 ⑩在工地的各个出口设置车轮清洗设施，车辆驶出工地前应将轮子的泥土去除干净，防止沿途携带碾压，污染工地周边地区，影响环境整洁，同时施工者应对工地门前的道路实行保洁制度，一旦有废土、建材撒落应及时清扫。 合理安排施工程序，如分段施工、尽快完成，要保证施工的连续性，尤其是对道路、管道、基坑等的施工。 在醒目的位置公示扬尘污染防治方案，公示期至工程施工结束，并保持公示内容的清晰完整。 综上所述，加强管理、切实落实好以上措施后，施工扬尘对周围环境的影响将会大大降低，大气污染物的排放都是暂时的，随着施工活动的结束，这些污染也将消失。 2、施工废水的环境影响分析 施工期废水主要是施工人员产生的生活污水，车辆、设备的冲洗水等，以及基础工程排出的泥浆、雨天降水及地下土方工程产生的渗出地下水。由于该地区属于干旱地区，因此在基础工程和地下工程施工中会产生少量渗出的浅层地下水和泥浆。 车辆和设备的冲洗水，经简单沉淀处理后，由环卫部门定期清掏，不会对水环境产生明显影响；施工产生的泥渣浆废水应进行沉淀处理，除去其中的泥砂后由环卫部门定期清掏，避免泥沙淤积而堵塞管道。 根据本项目的建设规模和建设单位提供的数据，总施工人员约30人，施工人员产生的生活污水，用水量按50升/天.人计算，每天用水量为3.0m3，按85%排放计算，产生1.28m3/d。生活污水主要是施工人员日常洗漱废水，水质简单，排入厂区临时旱厕内，定期由专人清掏处理。在整个施工过程中，要倡导文明施工，加强对民工队伍的严格管理，节约用水，杜绝乱排乱泼。施工期废水不会对建设区域内的环境产生显著影响。 3、施工噪声的环境影响预测及评价 （1）噪声源分析 在施工过程中，需动用大量的车辆及施工机械，它们的噪声强度较大，且声源较多，在一定范围内将对周围居民产生一定影响。因此，应针对这些噪声源所产生的环境影响进行预测。为了更有利分析和控制噪声，从噪声源角度出发，可以把施工过程分成如下几个阶段，即土石方阶段、基础阶段、结构阶段和装修阶段。这四个阶段所占施工时间比例较长，采用的施工机械较多，噪声污染也较严重。不同阶段又各具有独立的噪声特性。 a．土石方阶段的主要噪声源是挖掘机、推土机、装载机以及各种运输车辆，这类施工机械绝大部分是移动性声源，噪声级为84~90dB(A)（距离3~5米）。 b．基础施工阶段的主要噪声源是各种打桩机、以及一些打井机、风镐、移动式空压机等。目前施工中的打桩工艺均采用静压灌桩方式，其噪声值已较低，可控制在85dB(A)以下，基本不会对环境构成大的影响。 c．结构施工阶段是建筑施工中周期最长的阶段，使用的设备品种较多，此阶段应是重点控制噪声的阶段之一。主要声源有各种运输设备，如汽车吊车、塔式吊车、运输平台、施工电梯等；结构工程设备如振捣棒和运输车辆等。结构施工阶段所需要的一般辅助设备如电锯、砂轮等，其发生的多数为撞击声。对于大多数工地的结构施工阶段，其主要声源是振捣棒[98~102dB(A)]，该声源工作时间较长，影响面较广，应是主要噪声源。其它一些辅助设备则声功率较低，工作时间也较短。 d．装修阶段一般占总施工时间比例较长，但声源数量少，强噪声源更少。主要噪声源包括砂轮机、电钻、电梯、吊车、切割机等。由于大多数声源的声功率级较低，且多数作业均在室内进行，因此可认为装修阶段不会构成施工的主要噪声源。 根据以上分析，将各种常见施工机械的噪声声级列表于4-2。 （2）预测结果及分析 当声源的大小与测试距离相比小得多时，可将此声源视为点声源，其距离衰减公式为： LP=Lp0-20lgr/r0–R–α（r–r0） 式中:LP：受声点所接受的声压级，dB（A）； Lp0：距声源1m处的声级，dB（A）； r：声源至受声点的距离，m； r0：参考位置的距离，取1m； R：隔声量，此处取0； α：大气对声波的吸收系数，dB(A)/m，平均值为0.008dB(A)/m； 用以上公式计算各噪声源随距离衰减后的噪声值，表4-3列出了施工机械对不同距离各阶段的噪声影响结果。 表4-3 不同距离处各阶段影响值 dB(A) 施工 阶段 机械设备 源强 噪声预测值 5m 15m 40m 80m 100m 200m 220m 400m 土石方 铲土机等 90 76 66 58 51 49 42 40 35 打桩 打桩机等 85 71 61 53 46 44 37 36 30 结构 电锯、振捣棒等 102 88 78 70 63 61 54 53 47 装修 电锤等 90 76 66 58 51 49 42 40 35 由上表预测结果可知，土石方阶段噪声较大的施工机械有挖土机、铲土机、打桩阶段使用较多的打桩机噪声较大，结构阶段使用较多的振捣棒等噪声也较大，施工噪声的影响范围约在100m左右。 本项目拟建建筑距离南北厂界距离均小于40m，除结构对于南北厂界的影响存在超标现象外，其余对各厂界的影响能构达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523－2011）噪声限值要求，距离本项目最近的敏感区为西侧的回迁住宅区，与本项目距离约为120m，由于该住宅区还未入住居民，因此本项目施工期对周围环境敏感目标没有影响。 （3）噪声控制措施 为减轻施工期噪声对环境的影响，建设单位应采取以下措施： ①用低噪声设备，加强设备的维护与管理。 ②可固定的机械设备如空压机、电锯等安置在施工场地临时房间内，降低噪声对外环境影响。 ③增加消声减噪的装置，如在某些施工机械上安装消声罩，对振捣棒等强噪声源周围适当封闭等。 ④加强对施工人员的监督和管理，促进其环保意识的增强，减少不必要的人为噪声。如对施工用框架模板要轻拿轻放，不得随意乱甩，夜间禁止喧哗等。 ⑤施工单位必须在工程开工前十五日向当地环境保护行政主管部门申报，申报内容包括工程名称、施工场所和期限、可能产生的环境噪声值以及所采取的环境噪声污染防治措施情况。 ⑥除抢修、抢险作业外，不得在夜间进行产生噪声污染的施工作业。确需夜间施工作业的，必须提前3日向当地环境保护行政主管部门提出申请，经审核批准后，方可施工，并由施工单位公告当地居民。 4、施工固体废物的环境影响分析 施工期产生的固体废物主要有废建材、撒落的砂石料、废装修材料等。这些固废在运输、处置过程中都可能对环境产生影响。车辆装载过多将导致沿程洒落满地，车辆粘满泥土会导致运输公路布满泥土，晴天尘土飞扬，雨天路面泥泞，影响行人和当地环境质量。废弃物处置不当或无规划乱丢乱放，将影响城市的建设和整洁。 建设单位必须采取如下措施减少并降低施工废物和生活垃圾对周围环境的影响： （1）建筑垃圾要设固定的暂存场所，并加罩棚或其他形式进行封闭。 （2）施工人员居住场所要设置垃圾箱，生活垃圾要袋装收集，施工单位应与当地市容环卫部门联系，做到及时清理生活垃圾，应做到日产日清，避免长期堆存孳生蚊蝇和致病菌，影响健康。 （3）施工期间的工程废弃物应及时清运，要求按规定路线运输，运输车辆必须按有关要求配装密闭装置。 （4）工程承包单位应对施工人员加强教育和管理，做到不随意乱丢废物，要设立环保卫生监督监察人员，避免污染环境。 （5）施工中的废渣土应按市容管理的要求进行处置，暂存的渣土应当集中堆放并全部苫盖，禁止渣土外溢至围挡以外或者露天存放。 通过加强管理，及时清运，施工期固体废物不会对环境产生显著影响。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、大气环境影响分析 项目产生的废气主要为锅炉燃烧天然气产生的废气。 天然气属清洁能源，燃烧产生的烟气中主要污染物为：烟尘（颗粒物）、SO2、NOx，年用气量为1221.4万立方米，参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中《4430工业锅炉（热力供应）行业系数手册》数据，天然气废气量为107753Nm3/万m3-原料，则本项目产生的燃气废气为131609514.2m³。本项目设立4台29MW燃气热水锅炉（单台蒸发量约41.7吨/小时），3台常用，1台备用，均采用超低氮燃烧器。 本项目锅炉采用国际领先低氮燃烧器。参考《廊坊市（市辖区）煤气和液化石油气供应情况3年数据洞察报告》，廊坊市所用天然气总含硫量为1类，其产污系数分别为二氧化硫0.02S（廊坊市S=20）kg/万m³-原料、氮氧化物3.03kg/万m³-原料。预计烟气中颗粒物平均浓度3.3mg/m³，二氧化硫平均浓度5.6 mg/m³，氮氧化物平均浓度26.5 mg/m³。满足河北省地方标准《锅炉大气污染物排放标准》（DB13/5161-2020）中表1燃气锅炉排放限值。本项目供暖期为120天，所以颗粒物排放速率为0.191kg/h，二氧化硫排放速率为0.324kg/h，氮氧化物排放速率为1.531kg/h。所产生的废气通过1根15米高的排气筒高空排放。 参照《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017），本项目大气污染物自行监测计划见下表。 表4-4 大气污染物自行监测计划一览表 类别 监测点 监测项目 频次 备注 废气 排气筒（DA001） 林格曼黑度 1次/季度 委托有资质监（检）测单位 颗粒物 1次/季度 SO2 1次/季度 NOX 自动监测 自行安装在线监测设备 二、水环境影响分析 项目废水主要为职工的生活废水、锅炉除污排水、锅炉强排水和软水制备废水。 生活废水产生量按用水量的80%计算，年产生量约为144m3。参考《城镇居民生活污水水质特征与处理技术》，并结合本项目生产经营特点，推断本项目生活污水浓度为：COD:350mg/L,BOD5 :200mg/L、SS:240mg/L、氨氮:30mg/L。生活污水经化粪池处理后浓度约为：COD:200mg/L,BOD5:70mg/L、SS:80mg/L、氨氮:18mg/L，经过化粪池处理的污水排入市政污水管网。 供暖期内锅炉除污平均日排水量约12m³/d，软水制备过程中产生的废水约4m³/d，锅炉强排水为3m³/d。经类比霸州市博雅热力有限公司环境影响评价报告书中相关数据（霸州市博雅热力有限公司设置4台34MW燃煤锅炉，配备除氧系统、软化水系统，工艺流程与本项目一致，具有可类比性），本项目锅炉强排水、除污排水和软水制备废水主要污染物为SS，浓度约230mg/L，COD与氨氮含量微少，排放满足《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中三级标准和北京大兴国际机场新机场东再生水厂进水标准。因此，本项目锅炉除污排水、锅炉强排水和软水制备废水直接排入市政污水管网。因此，本项目产生的废水不会影响周边地下水环境。 表4-5 本项目废水排放口基本情况一览表 序号 排放口编号 排放口名称 排放口类型 排放口地理坐标 经度 纬度 1 DW001 废水总排放口 一般排放口 116.491124 39.537414 表4-6 水污染物自行监测计划一览表 类别 监测点 监测项目 频次 备注 废水 废水总排放口 pH值、COD、氨氮、悬浮物、总磷、溶解性总固体、流量 1次/季度 委托有资质监（检）测单位 三、声环境影响分析 供热站运营期噪声主要来源于锅炉风机等设备运行时产生的噪声，叠加噪声值在70～95dB（A）之间。项目采用低噪声设备，同时对车间门窗密闭隔音；再经过距离衰减后，降噪值达25dB(A)以上。换热站噪声来源于循环泵噪声，噪声值在80dB（A）左右，由于所有换热站均建于地下室，并在泵房里加装隔音棉进行隔音，使得地面噪音贡献值为0dB（A），在此不再对换热站进行声环境影响分析，主要分析供热站对周边声环境的影响。 （1）预测模式 采用《环境影响评价技术导则·声环境》(HJ2.4-2009)中推荐的模式进行计算。本次评价预测模式如下： ①噪声衰减预测模式如下： LA(r)=LA(r0)-20lg(r/r0)-ΔLoct 式中：LA(r)-预测点所接受的A声级，dB(A)； LA(r0)-参考点处的A声级，dB(A)； r0-参考位置距声源的距离，（m）; r-预测点距声源的距离，（m）; ΔLoct-各种因素引起A声级的衰减量，dB(A)。 ②噪声叠加模式：L1+2=10lg[10L1/10+10L2/10] 式中：L1+2——被影响点所接受的总声压级，dB（A）； L1、L2——分别为1、2噪声源对被影响点的噪声影响值，dB（A）。 （2）噪声影响评价 本项目评价将噪声源简化为点声源，采用噪声预测软件进行噪声预测，噪声源对厂界贡献值预测结果见表4-7。 表4-7 厂界噪声预测结果 单位：dB（A） 噪声源 预测点位 距离厂界（m） 贡献值 标准值 昼间 夜间 63.85dB(A) 西厂界 25 35.89 60 50 南厂界 40 31.80 东厂界 20 37.83 北厂界 20 37.83 回迁住宅区 120 23.45 由表4-7看出，厂界四侧噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，不会对厂界及周边环境敏感目标声环境质量产生明显不利影响。本项目噪声自行监测计划如下。 表4-8 噪声自行监测计划一览表 类别 监测点 监测项目 频次 备注 噪声 边界外1m处 等效连续A声级 1次/季度 委托有资质监（检）测单位 四、固体废物环境影响分析 项目产生的固体废物主要为职工的生活垃圾、软化水系统产生的废树脂滤芯。本项目共有职工24人，年工作150天，职工生活垃圾按0.5g/人·天计，则生活垃圾产生量约1.8t/a；废树脂滤芯产生量为130支/年。职工的生活垃圾袋装化收集管理，统一由环卫部门处理。 软化水设备使用的树脂滤芯外壳为ABS树脂，内部填充物为人工合成的一类高分子聚合物，更换下的废树脂滤芯中一般含有较多的钙盐，属于一般固废，可以回收再利用，因此暂存配件库内定期由生产厂家回收处理。 五、土壤及地下水环境风险分析 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A，本项目属于Ⅲ类建设项目；项目占地规模为小型，周边土壤环境敏感程度为不敏感，根据导则中污染影响型评价工作等级划分表，本项目不需要开展土壤环境影响评价。项目采取了严格的污染防范措施，不会对周围土壤产生影响。 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A，本项目评价类别为Ⅳ类，建设项目地下水环境属于不敏感，因此对本项目地下水环评影响评价进行简要分析。 （1）项目地下水污染途径 本项目地下水污染途径主要为管道破裂造成废水泄漏，污染土壤及地下水。 （2）项目对地下水的影响 ①对浅层地下水的污染影响 正常情况下，对地下水的污染主要是由于污染物迁移穿过包气带进入含水层造成。项目危废间地面为混凝土防水层，在线监测设备为金属外壳且有防腐涂层，说明浅层地下水不太容易受到污染。若发生渗漏，污染物不会很快穿过包气带进入浅层地下水，对浅层地下水的污染很小。 ②对深层地下水的污染影响 判断深层地下水是否会受到污染影响，通常分析深层地下水含水组上覆地层的防污性能和有无与浅层地下水的水利联系。评价区域分布比较稳定且厚度较大的粘土隔水层，所以垂直渗入补给条件较差，与浅层地下水水利联系不密切。因此，深层地下水不会受到项目下渗污水的污染影响。 （3）地下水环境保护措施 保护原则 针对可能发生的地下水污染，按照“源头控制、末端防治、污染监控、应急响应”相结合的原则制定防治措施，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应全阶段进行控制。 ①源头控制措施：下水管道材质要选用防腐、寿命长等特点的材质，管道走向设计应防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度；做到污染物泄漏“早发现、早处理”。 ②末端控制措施：定期检查总排口排水情况，发现有异常情况立即关闭总排口，再逐步检查，做到“及时发现，及时处理”。 采取上述措施后，本项目对地下水影响较小。 六、环境风险分析 1、评价目的和重点 环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的对人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。 本章重点在于按照中华人民共和国环境保护行业标准《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的方法，并根据项目的性质，确定项目在经营活动中可能存在的环境风险，并提出项目风险事故的防范措施和应急对策。 2、风险识别 本项目为北京新机场（廊坊区域）回迁安置区供热站项目，本项目天然气属于《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中附录B中重点关注的危险物质。 表4-9 危险物质理化性质及危险特性表 理化性质 名称 天然气（甲烷） 燃烧性 可燃 闪点 -188℃ 引燃温度 538℃ 危险特性 危险特性 有毒 燃烧产物 二氧化碳、水 侵入途径 吸入、食入 健康危害 当空气中甲烷达25%～30%时，人出现窒息前症状，如头晕、呼吸加速、心率增加、注意力不集中、乏力、共济失调，甚至窒息。 表4-10 重大危险源判别表 物质名称 项目使用或产生量 临界量/t qi/Qi Σqi/Qi 储存量/t 天然气（甲烷） 0.3 10 0.03 0.03 本项目不存储天然气，项目北侧设置燃气调压柜，外加管道中储存的天然气大约存放0.3吨。本项目Σqi/Qi的结果为0.03，Q＜1，本项目风险浅势为I，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），应为简单分析，分析见表4-11。 表4-11 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称 北京新机场（廊坊区域）回迁安置区供热站项目 建设地点 北京新机场（廊坊区域）回迁安置区翔合路以东、兴隆街以北 地理坐标 经度 116°29′25.503″ 纬度 39°32′19.322″ 主要危险物质及分布 本项目不存储天然气，项目北段设置燃气调压柜，外加管道中储存的天然气大约存放0.3吨。 风险防范措施要求 规范工作人员行为，严格遵守企业规章制度，上岗前进行安全教育培训。组织员工进行日常巡检，重点巡查燃气调压柜和燃气管道，检查连接处、阀门是否有老化腐蚀现象。 填表说明： 本项目位于北京新机场（廊坊区域）回迁安置区翔合路以东、兴隆街以北，评价范围内没有重点保护文物和珍稀动植物资源。天然气（甲烷）最大存储量为0.3t，项目Σqi/Qi的结果为0.03，Q＜1，风险浅势为I。综述，本项目风险防范措施有效可行。为了在重大事故发生后能够及时予以控制，防止事故蔓延扩大，有效的组织抢险和救助，企业应按照《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国突发事件应对法》、《国家突发环境事件应急预案》及《突发环境事件应急预案管理暂行办法》等相关法律、法规和规章要求，编制《突发环境应急预案》并报主管部门备案。 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

# 一、施工期

| 内容 要素 | 污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 车辆运输活动 管道焊接工序 | PM10 | 堆料上覆盖防尘网、硬化道路并及时洒水抑尘、在施工过程中对产生扬尘部位进行喷水抑制；使用移动旱烟净化器对焊接产生的烟尘进行处理 | 《施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934-2019）中表1 排放标准要求； 大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2 无组织排放监控浓度限值 |
| 地表水环境 | 生活废水 | PH值、COD、BOD5、氨氮、悬浮物、动植物油 | 排入旱厕，由专人定期清掏处理 | / |
|  | 生产废水 | 悬浮物 | / | / |
| 声环境 | 运输车辆、机械设备噪声 | 噪声 | 施工场地用围挡遮挡，严禁夜间施工 | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） |
| 固体废物 | 项目施工期产生的固体废物主要有废建材、撒落的砂石料、废装修材料等，软化水系统产生的废树脂滤芯。工程废弃物应及时清运，要求按规定路线运输，运输车辆必须按有关要求配装密闭装置。 |
| 生态保护措施 | 加强施工期管理的同时，注意周边生态环境的保护，将挖出的弃土方运至园区指定的填埋地点，运送时要用篷布遮盖土方。施工结束后要尽快将被破坏区域进行原貌恢复。 |
| 其他环境 管理要求 | 施工期内施工单位应设专门的环境管理部门，安排人员负责施工过程中环境管理等工作，并受项目所在地主管部门、环保部门的监督和指导。定期对施工现场进行检查，环保设施维修、保养等工作，确保环保设施长期、稳定、达标运行。 |

# 二、运营期

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 排气筒（DA001） | 颗粒物、SO2、NOX、林格曼黑度 | 4台超低氮燃烧器+1根15米高排气筒 | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB13/5161-2020）中表1燃气锅炉排放限值 |
| 地表水环境 | 生活废水 | COD、BOD5、悬浮物、氨氮 | 化粪池 | 《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中三级标准和北京大兴国际机场新机场东再生水厂进水标准 |
|  | 生产废水 | pH值、COD、氨氮、悬浮物、总磷、溶解性总固体、流量 | / |  |
| 声环境 | 生产设备噪声 | 噪声 | 基础减震、低噪声设备、车间隔声等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类声环境功能区标准要求 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 项目产生的固体废物主要为职工的生活垃圾，软化水系统产生的废树脂滤芯。生活垃圾统一收集袋装化管理，由环卫部门清运处理；废树脂滤芯由生产厂家回收处理。 |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | ①源头控制措施：下水管道材质要选用防腐、寿命长等特点的材质，管道走向设计应防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度；做到污染物泄漏“早发现、早处理”。 ②末端控制措施：定期检查总排口排水情况，发现有异常情况立即关闭总排口，再逐步检查，做到“及时发现，及时处理”。 |
| 生态保护措施 | / |
| 环境风险 防范措施 | 供热站工作现场禁止吸烟。保持良好的卫生习惯必须将“安全第一、预防为主”作为企业经营的基本原则。规范工作人员行为，严格遵守企业规章制度，上岗前进行安全教育培训。组织员工进行日常巡检，重点巡查燃气调压柜和燃气管道，检查连接处、阀门是否有老化腐蚀现象。如突发环境事故，应第一时间通知负责人，然后针对不同事故采取不同措施。 |
| 其他环境 管理要求 | 建设单位设专门的环境管理部门，安排专门环保人员负责项目运行过程中环境管理等工作，并受项目所在地主管部门、环保部门的监督和指导。安排专人定期对环保设施进行检查、维修、保养等工作，确保环保设施长期、稳定、达标运行。定期对员工进行环境保护教育、培训，提高员工的环保意识。 |

# 六、结论

本项目建设符合国家产业政策，项目选址符合北京大兴国际机场临空经济区总体规划要求；区域环境质量现状良好，选址符合当地区域规划，无大的环境制约因素。评价认为该项目符合国家产业政策，厂址选择可行，平面布局合理，在满足本报告表提出的污染物防治措施与主体工程“三同时”的前提下，污水、废气、噪声、固废达标排放，不会对当地环境质量产生明显不利影响，具有较好的社会效益和环境效益，从环境保护角度分析该项目是可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | SO2 | / | / | / | 1.316t/a | / | 1.316t/a | 1.316t/a |
|  | NOX | / | / | / | 6.580t/a | / | 6.580t/a | 6.580t/a |
|  | 挥发性有机物 | / | / | / | / | / | / | / |
| 废水 | COD | / | / | / | 0.090t/a | / | 0.090t/a | 0.090t/a |
|  | 氨氮 | / | / | / | 0.007t/a | / | 0.007t/a | 0.007t/a |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 | / | / | / | 1.8t/a | / | 1.8t/a | 1.8t/a |
|  | 废树脂滤芯 | / | / | / | 130支/a | / | 130支/a | 130支/a |
| 危险废物 | / | / | / | / | / | / | / | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

# 编制单位和编制人员情况表

| 项目编号 |  |
| --- | --- |
| 建设项目名称 |  |
| 建设项目类别 |  |
| 环境影响评价文件类型 |  |
| 一、建设单位情况 |
| 单位名称（盖章） |  |
| 统一社会信用代码 |  |
| 法定代表人（签章） |  |
| 主要负责人（签字） |  |
| 直接负责的主管人员（签字） |  |
| 二、编制单位情况 |
| 单位名称（盖章） |  |
| 统一社会信用代码 |  |
| 三、编制人员情况 |
| 1.编制主持人 |
| 姓名 | 职业资格证书管理号 | 信用编号 | 签字 |
| 2.主要编制人员 |
| 姓名 | 主要编写内容 | 信用编号 | 签字 |

注：该表由环境影响评价信用平台自动生成

# Text boxes

新鲜水

0.24

北京大兴国际机场新机场东再生水厂

1.2

化粪池

0.96

生活用水

含盐废水

19

2

8

强排水

新鲜水

33

一级热网

锅炉

软水制备

14

循环水

用户

除污器

9

G1、W2、N2

N1

W1、S1

自来水管网

热水锅炉

除氧软化

补水定压

W3

除污器

供热用户

供热站

图例：

G废气；W废水；

N噪声；S固废

G1

S1、N1

放线

管道对接

回拉铺管

钻/扩孔

设备进场

完工

图例：

G废气；W废水；N噪声；S固废

G1、N1

场地清理

下管入沟

开挖管沟

材料进场

G2

W1

G2、N2

清理现场

管道回填

管道试压

管道对接

图例：

G废气；W废水;

N噪声；S固废

完工

恢复地貌

管道加压