# 建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

项目名称：廊坊临空经济区起步区（南区）2020

年市政路网及配套基础设施工程项目

建设单位（盖章）：河北临空集团有限公司

编制日期： 2022年10月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 廊坊临空经济区起步区（南区）2020年市政路网及配套基础设施工程项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2112-131098-89-01-452851 |
| 建设单位联系人 | 宋建松 | 联系方式 | 182 3168 3668 |
| 建设地点 | 河北 省 廊坊 市 广阳 区大兴国际机场临空经济区廊坊片区起步区南区，地处规划航空物流区北部。项目北至华兴道、南至万兴道、西至临空路、东至万兴道。 |
| 地理坐标 | 临空路：起点116.5038684619、39.5498753247， 终点116.509328311、39.5597745441； 航润道：起点116.5075000474、39.5580567248， 终点116.5234077099、39.5494590684； 万兴道：起点116.5038684619、39.5498753247， 终点116.5254162322、39.5514407672； 翔安路：起点116.5118557729、39.5485416784， 终点116.5157768481、39.5564541449； 翔升路：起点116.5170931796、39.5485635504， 终点116.5207880531、39.5534951697； 航盛道：起点116.5091799666、39.5485304128， 终点116.5117961266、39.5586945692； 航谊道：起点116.5040466184、39.5517815726， 终点116.5118532388、39.5518146129； |
| 建设项目 行业类别 | 五十二、交通运输业、管道运输业——131城市道路（不含维护；不含支路、人行天桥、人行地道）-新建快速路、主干路；城市桥梁、隧道 | 用地面积（m2）/长度（km） | 永久占地348489平方米，工程总长7.972km；本项目不新增临时占地 |
| 建设性质 | ■新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ■首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 北京大兴国际机场临空经济区（廊坊）党群工作与公共服务局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 廊临公服投资核[2022]2号 |
| 总投资（万元） | 79135 | 环保投资（万元） | 220 |
| 环保投资占比（%） | 0.28 | 施工工期 | 30个月 |
| 是否开工建设 | (否 (是：本项目临空路、航润道、万兴道、翔安路、翔升路、航盛道、航谊道等七条道路工程基本完工；目前正在进行路面工程和交通工程的施工。 项目执行情况： 2020年2月21日，《廊坊市人民政府专题会议纪要第3号》会议议定加快该项目建设进度、抓紧完善手续等要求； 2020年3月19日，该项目取得《廊坊市行政审批局关于同意开展廊坊临空经济区起步区（南区）2020年市政路网及配套基础设施工程项目前期工作的函》廊临管函【2020】1号； 2021年12月28日，该项目取得《北京大兴国际机场临空经济区（廊坊）管理委员会关于廊坊临空经济区起步区（南区）2020年市政路网及配套基础设施工程项目用地预审意见书》（文号：用字第131010202100022）； 2022年2月28日，该项目取得北京大兴国际机场临空经济区（廊坊）党群工作与公共服务局《关于廊坊临空经济区起步区（南区）2020年市政路网及配套基础设施工程核准的批复》，批复文号为：廊临公服投资核[2022]2号； |
| 专项评价设置情况 | 本项目属于城市道路项目，故设置噪声专项评价。 |
| 规划情况 | 《北京新机场临空经济区总体规划（2019-2035年）》于2019年9月取得北京市和廊坊市正式批复，京政字【2019】18号、廊政字【2019】18。 《北京大兴国际机场临空经济区廊坊片区起步区控制性详细规划》《北京大兴国际机场临空经济区廊坊片区综合交通专项规划》（2019-2035）《北京大兴国际机场临空经济区廊坊片区市政基础设施及综合管廊专项规划》（2019-2035）于2020年4月14日通过廊坊市人民政府批复，文号廊政字【2020】18号。 |
| 规划环境影响 评价情况 | 《北京大兴国际机场临空经济区廊坊片区控制性详细规划环境影响报告书》已于2020年12月4日取得河北省生态环境厅《关于转送北京大兴国际机场临空经济区廊坊片区控制性详细规划环境影响报告书审查意见的函》，文号：冀环环评函【2020】1120号。 |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、与《北京新机场临空经济区总体规划（2019-2035年）》及规划环评符合性 北京大兴国际机场临空经济区总体定位为国际交往中心功能承载区、国家航空科技创新引领区、京津冀协同发展示范区。到2025年，建成直接为大兴国际机场服务的生产生活配套设施，初步形成京冀共建共管、经济社会稳定、产业高端、交通便捷、生态优美的现代化绿色临空经济区。 《北京大兴国际机场临空经济区廊坊片区控制性详细规划环境影响报告书》规划要求：加强与综合交通规划衔接，继承和落实综合交通规划确定的路网结构体系和系统功能布局，对路网系统布局不做调整。 道路工程是廊坊临空经济区重要基础设施。建设本项目是完善廊坊临空经济区完善交通组织的需要。未来数年内，将有较多的科技创新企业和仓储转运企业进驻临空区，产品的输入、外运及储存物资的调运需要有方便、快捷的对外货运通道，目前大兴机场临空经济区对外交通系统尚未完成，增加对外联系的出口，以解决廊坊临空经济区对外的货运问题。 2、与《北京大兴国际机场临空经济区廊坊片区起步区控制性详细规划》《北京大兴国际机场临空经济区廊坊片区综合交通专项规划》（2019-2035）《北京大兴国际机场临空经济区廊坊片区市政基础设施及综合管廊专项规划》（2019-2035）及规划环评符合性。 根据《北京大兴国际机场临空经济区廊坊片区起步区控制性详细规划》发展目标：到2025年，北京大兴国际机场临空经济区廊坊片区起步区建成直接为大兴国际机场服务的交通运输、综合保税、口岸物流等生产生活配套设施，初步形成京冀共建共管、经济社会稳定、产业高端、交通便捷、生态优美的现代化、绿色临空经济区。 根据《北京大兴国际机场临空经济区廊坊片区综合交通专项规划》（2019-2035）：以建设“交通、产业、城镇”协同发展的临空经济区典范为目标，构建“便捷高效、绿色低碳”的综合交通体系。统筹布局骨干道路和骨干客运系统，支撑组团空间整合和高效组织。依托永兴河北路、国道G105、机场环线（东路）、廊涿道路、廊坊南环西延线，构建“三横二纵”快速路系统。构建高效货运组织系统，实现区内货运车辆20分钟上高速道路网。加强轨道快线、有轨电车、城际公交、城市公交等多次公共客运服务体系建设，推动公共交通成为居民机动化出行主体。 根据《北京大兴国际机场临空经济区廊坊片区市政基础设施及综合管廊专项规划》（2019-2035），规划坚持生态优先、绿色发展，以“高质量建设、多层次协同、惠民生为本”三大原则构建安全集约、多源协同、智能可靠的市政基础设施体系，强化与临空经济区大兴片区、廊坊市区、永清城区、固安城区市政基础设施的互联、共享。 廊坊临空经济区起步区（南区）2020年市政路网及配套基础设施工程项目，初步形成内部骨干路网架构，并实现与周边区域互联互通，为全面开发建设提供高效便捷保障，项目建设符合《北京大兴国际机场临空经济区廊坊片区起步区控制性详细规划》《北京大兴国际机场临空经济区廊坊片区综合交通专项规划》《北京大兴国际机场临空经济区廊坊片区市政基础设施及综合管廊专项规划》相关要求。 《北京大兴国际机场临空经济区廊坊片区控制性详细规划环境影响报告书》规划要求：加强与综合交通规划衔接，继承和落实综合交通规划确定的路网结构体系和系统功能布局，对路网系统布局不做调整。 根据《关于转送北京大兴国际机场临空经济区廊坊片区控制性详细规划环境影响报告书审查意见的函》相关要求，临空经济区廊坊片区入区企业应符合《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发[2018]22号）、《关于促进京津冀地区经济社会与生态环境保护协调发展的指导意见》（环办环评[2018]24号）、《产业结构调整指导目录（2019年修订）》、《河北省人民政府办公厅关于印发河北省新增限制类和淘汰类产业目录（2015年版）》、《河北省打赢蓝天保卫战三年行动方案》（冀政发[2018]18号）等文件规定要求。 本项目为市政道路工程建设项目，根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，该项目属于二十二、城镇基础设施，3城市公共交通建设，属鼓励类项目。项目建设不属于《河北省人民政府办公厅关于印发河北省新增限制类和淘汰类产业目录（2015年版）》中的限制和淘汰类范畴。项目建设过程中严格执行《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发[2018]22号）、《河北省打赢蓝天保卫战三年行动方案》（冀政发[2018]18号）等文件规定要求。 因此，项目建设符合《关于转送北京大兴国际机场临空经济区廊坊片区控制性详细规划环境影响报告书审查意见的函》相关要求。 |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021年修改）有关规定，该项目属于“二十二、城镇基础设施，3、城市公共交通建设”，属鼓励类项目；本项目不属于《市场准入负面清单（2022年版）》禁止类项目，不属于《河北省新增限制类和淘汰类产业目录（2015年版）》（冀政办发[2015]7号）中规定的限制类和淘汰类项目，不违反国家的有关法律、法规和政策的规定。本项目已取得了北京大兴国际机场临空经济区（廊坊）党群工作与公共服务局关于廊坊临空经济区起步区（南区）2020年市政路网及配套基础设施工程核准的批复，批复文号为：廊临公服投资核[2022]2号。综上所述，该项目符合国家及地方产业政策。 2、选址可行性分析 廊坊临空经济区起步区（南区）2020年市政路网及配套基础设施工程项目位于大兴国际机场临空经济区廊坊片区起步区南区，地处规划航空物流区北部。项目北至华兴道、南至万兴道、西至临空路、东至万兴道。北侧主要为轻轨防护绿地（200m）；地块西侧及东侧规划以居住混合公建用地为主；地块中部规划以商务设施用地为主，兼有少量的商业用地。项目包括七条市政道路，其中包括主干路5条，包括：临空路（万兴道－华兴道）、万兴道（临空路－华兴道）、航润道（临空路－万兴道）、翔升路（万兴道－华兴道）和翔安路（万兴道－华兴道）。城市次干路2条，包括：航谊道（临空路－翔安路）、航盛道（万兴道－华兴道）。本项目选址无压覆矿床和文物，不影响通航及军事设施，有利于防洪和排涝等，不会造成相关不利影响，总体建设符合廊坊市总体规划要求。 本项目于2021年12月28日取得北京大兴国际机场临空经济区（廊坊）党群工作与公共服务局出具的建设项目用地预审与选址意见书（文号：用字第131010202100022），详见附件。该项目线路符合《北京大兴国际机场临空经济区总体规划（2019~2035年）》和《广阳区土地利用总体规划（2010~2020年）》，因此，项目选址可行。 3、“三线一单”符合性分析 根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》(环评[2016]150号)，其要求落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”(简称“三线一单”)的要求，项目与环评[2016]150号符合性分析如下： （1）生态保护红线 根据《河北省生态保护红线》、《廊坊市生态红线方案》和《廊坊市区域生态环境评价暨“三线一单”初步成果（征求意见稿）》，北京大兴机场临空经济区廊坊片区规划范围内涉及生态保护红线0.16 km2，主要为规划范围内天堂河河滨岸带，全部位于航空物流区，见图1-1。本工程位于大兴国际机场临空经济区廊坊片区起步区南区，用地位于广阳区万庄镇，根据上述分析，项目占地不在生态红线保护区内。 图1-1 项目与临空经济区生态保护红线位置关系图 （2）环境质量底线 根据《2021年廊坊市环境质量概要》，廊坊市广阳区环境空气质量（剔除沙尘影响），SO2、NO2、CO浓度达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，PM2.5、PM10和O3浓度均超标。项目所在地大气环境属于不达标区。项目区域声环境满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)相应功能区标准限值；地下水环境满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准要求。 本项目所在区域声环境质量良好，空气环境指标存在不达标情况。为有效解决PM10、PM2.5和O3浓度超标，改善廊坊市环境空气质量现状，政府出台《2021-2022年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》、《廊坊市2021-2022年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》等一系列秋冬季大气污染综合治理行动方案和通知。本项目严格执行环评提出的各项防治措施，确保当地空气环境不会因本项目建设而恶化。因此项目的建设符合环境质量底线要求。 （3）资源利用上线 本项目为市政道路工程建设，工程永久占地约348489m2，其中农用地16567m2（耕地16567m2）、建设用地331776m2、未利用地146m2，建设单位将根据相关法律法规，按照“占多少，垦多少”的原则对耕地进行复垦，此外项目已取得北京大兴国际机场临空经济区（廊坊）党群工作与公共服务局出具的建设项目用地预审与选址意见书，项目建设符合规划要求，不会影响区域土地资源总量，且本项目不属于生产类项目，运营期无资源消耗，不会突破资源利用上线。 （4）环境准入负面清单 根据《北京大兴国际机场临空经济区廊坊片区控制性详细规划环境影响报告书》，临空经济区生态环境准入清单如下： 表1-1 临空经济区生态环境准入清单 清单类型 准入要求 本项目符合性 产业及政策准入要求 1、《产业结构调整指导目录》（2019年）及《河北省人民政府办公厅关于印发河北省新增限制类和淘汰类产业目录（2015年版）》中属于限制和淘汰类建设项目禁止准入；《环境保护综合目录（2017年）》中高污染、高风险项目禁止准入。 本项目为城市公共交通建设项目，符合产业政策要求 各产业准入负面清单要求 1、装备制造产业：砂型铸造油砂制芯；粘土砂干型/芯铸造工艺；动圈式和抽头式硅整流弧焊机；无法安装安全保护装置的冲床；无芯工频感应电炉；J31-250机械压力机；生产过程涉及重金属、酸洗、碱洗工艺的项目；2、增材制造产业：生产过程涉及重金属、酸洗、碱洗工艺的项目；3、新一代信息技术产业：半导体电路板器件（干法蚀刻工艺除外）；印刷电路板等高污染、高环境风险的生产制造环节；4、生物医药产业：涉及重大危险源项目；生产工艺污染严重且这里难度大；废水排放量大于600吨/日的项目。 本项目未在产业准入负面清单内 空间布局约束 临空区建设过程中不得侵占周边生态保护红线；禁止在规划生态绿地、防护绿地范围内开展与绿地无关的建设活动；禁止占用河道范围，禁止占用公路、铁路用地红线。 本项目不在生态保护红线范围内，符合空间布局约束要求 污染物排放管控 1、生物医药行业废水深度处理，污染物排放执行行业特别排放限值；2、入区项目污染物排放必须满足国家、河北、廊坊等规定的标准要求，排放指标满足清洁生产指标要求；3、污染物排放量不得突破临空区确定的总量排放上线，入区项目需满足污染物排放总量控制要求。 本项目总量控制指标为零，符合污染物排放管控要求 环境风险防控 1、重点监管企业和临空区周边土壤环境，定期开展监督性监测，重点监测持久有机污染物。2、加强临空区与周边敏感区生态防护设施建设；3、指定临空区化学品信息管理系统，加强危废处置及管控。 本项目不涉及危化品的使用和危险废物产生，符合环境风险防控要求 资源开发利用要求 1、临空区禁止建设任何燃煤项目和设施； 2、入区企业不能突破临空区设定的土地资源、水资源、能源利用上线。 本项目未突破土地资源、水资源、能源利用上线要求 根据《廊坊市区域空间生态环境评价暨“三线一单”生态环境准入清单》，本项目涉及区域为廊坊市广阳区万庄镇，与廊坊市环境管控单元生态环境准入要求对照分析见下表。 表1-2 廊坊市环境管控单元生态环境准入要求 廊坊市生态环境准入片区管控要求对照情况（万庄镇） 编号 管控单元 维度 管控措施 本项目 符合性 ZH13100 320020 重点管控单元 空间布局约束 龙河沿线严格控制造纸等高耗水、高污染行业发展。新建项目一律不得违规占用河道管理范围，留足河道管理和保护范围。 本项目未占用河道 符合 资源利用效率 城市建成区落实深层地下水禁采要求。 本项目不开采地下水，符合资源利用效率要求 符合 ZH13100 320023 重点管控单元 空间布局约束 1.严格落实北京大兴国际机场临空经济区（廊坊片区）规划及规划环评的准入要求。2.限制占用农田的项目入驻（项目占地调整为工业用地后可以入驻），限制占用区域大气污染物总量控制指标较大的项目入驻（实施总量削减、清洁生产后，满足国家和地方总量控制要求的项目可以入驻）。3.废水含难降解的有机污染物、“三致”污染物项目禁止入园；生产工艺或生产设备落后、不符合国家相关产业政策、达不到规模经济的项目禁止入园。4.生物医药产业中涉及重大危险源、生产工艺污染严重且治理难度大、废水排放量大（＞500吨／日）的项目不得进入园区。5.对不符合规划定位及布局混乱的企业维持现状，不再扩大其生产规模。6.新建项目一律不得违规占用河道管理范围，留足河道管理和保护范围。 本项目城市公共交通建设项目，符合规划及规划环评要求，项目不涉及工艺生产，施工期废水不含难降解的有机污染物，不占用河道范围，符合空间布局约束要求。 符合 资源利用效率 到2025年规划区单位工业增加值能耗强度≤0.5吨标准煤/万元，单位生产总值用水强度≤20 立方米/万元，单位工业增加值用水强度≤8 立方米/万元，再生水利用率≥20%。在建项目清洁生产应达到国内先进水平。禁止开采地下水。 本项目不开采地下水，符合资源利用效率要求 符合 从生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单四个方面来看，本项目的实施符合《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》中“三线一单”的相关要求及《廊坊市区域空间生态环境评价暨“三线一单”》生态环境准入要求。 图1-2 廊坊市生态分区管控图 |

# 二、建设内容

| 地 理 位 置 | 本工程全线在廊坊市广阳区境内，位于大兴国际机场临空经济区廊坊片区起步区南区，地处规划航空物流区北部。项目北至华兴道、南至万兴道、西至临空路、东至万兴道。 本项目共建设7条市政道路，其中城市主干路5条，城市次干路2条。城市主干路5条，包括：临空路（万兴道－华兴道）、万兴道（临空路－华兴道）、航润道（临空路－万兴道）、翔升路（万兴道－华兴道）和翔安路（万兴道－华兴道）。城市次干路2条，包括：航谊道（临空路－翔安路）、航盛道（万兴道－华兴道）。 7条市政道路位置示意图见下图： 图2-1 道路位置示意图 |
| --- | --- |
| 项 目 组 成 及 规 模 | 一、工程概况 1、工程基本情况 项目名称：廊坊临空经济区起步区（南区）2020年市政路网及配套基础设施工程项目 建设单位：河北临空集团有限公司 建设性质：新建 项目投资：本项目总投资79135万元。项目建设资金由企业自筹。 建设起始时间：本项目已于2020年7月开工建设，计划2022年12月底竣工，工期30个月； 主要建设内容：项目占地面积348489m2，建设临空路、万兴道、航润道、翔升路、翔安路、航谊道和航盛道七条市政道路及附属地下管网，道路长度总计7972米；项目工程内容包括道路工程、路面工程、交叉工程、交通工程、给排水工程、再生水工程、照明工程、电力工程、电信工程、城市家具、下拉槽支护及跨线桥、预留箱涵等市政工程。 2、技术指标 本项目技术标准见表2-1。 表2-1 项目主要技术指标一览表 序号 技术指标 城市主干路 城市次干路 1 设计速度（km/h） 40、60 30 2 车道宽度（m） 3.25-3.5 3.25-3.5 3 路面设计基准期（年） 15 15 4 路面设计标准轴载（KN） BZZ-100 BZZ-100 5 设计桥梁等级 安全等级一级 安全等级一级 6 设计负载 城-A级； 人群负载：4.0kPa 城-A级； 人群负载：4.0kPa 7 桥梁设计基准期 100 100 8 设计洪水频率 1/50（确保100年洪水桥梁安全） 9 地震基本烈度 8 8 10 雨水管道设计重现期 3-5年 11 综合径流系数 0.55 12 道路净高（m） 交通性主干路≥5.0 区域性主干路≥4.5 城市次干路≥4.5 二、项目组成 工程内容主要包括主体工程、辅助工程、公用工程、环保工程、临时工程等，主要项目组成情况如下表。 表2-2 项目建设内容及规模一览表 项目 项目组成 工程内容 主体工程 道路工程 临空路 南起万兴道，北至华兴道，道路长度为1249m 万兴道 西起临空路，东至华兴道，道路长度为2005m 航润道 西起临空路，东至万兴道，道路长度为1453m 翔升路 南起万兴道，北至华兴道，道路长度为600m 翔安路 南起万兴道，北至华兴道，道路长度为936m 航谊道 西起临空路，东至翔安路，道路长度为576m 航盛道 南起万兴道，北至华兴道，道路长度为1153m 桥梁工程 万兴道跨线桥 桥梁跨越翔升路下拉槽。下拉槽支护长度1211米，桥梁纵轴线（万兴道中线）与翔升路中线交角90.9°。桥梁两跨预应力混凝土连续T梁桥，桥梁全长42.88米，桥宽40米，桥梁面积1715平方米。 辅助工程 排水工程 本项目设计雨水管道下游出路均为四排干，设计雨水管道出口处管内顶高程基本不低于河道规划20年一遇洪水位。 再生水工程 本项目沿万兴道、航润道、翔升路、翔安路、航谊道、航盛道和航华道六条路铺设再生水管道，随再生水管道建设，每隔500米左右在道路隔离带内设置一处水车取水口。 绿化给水工程 工程设计道路隔离带内设绿化给水管道，绿化水的水源近期接自路外园林绿地灌溉水源，远期采用再生水作为水源。 交通工程 包括交通标线、交通标志、信号灯、监控设备及其他交通安全设施等。 照明工程 本工程全线设置照明灯杆。临空路、万兴道、航润道、翔安路、翔升路为城市主干路，设计照度30Lx；航盛道、航谊道城市次干路，设计照度20Lx。 电力工程 工程沿道路修建电力管线，电力隧道总长1288米，电力排管7879.5米。 电信工程 工程沿道路修建电信管线，通信管线规模总长度为8087.7米。 公用工程 供电 由当地电网统一供电 供水 用水由廊坊地表水厂供给 环保工程 废水 施工期：施工人员租用周边民房，生活盥洗废水泼洒抑尘，不外排；车辆冲洗等施工废水经沉淀池处理后用于施工场地洒水抑尘、不外排； 运营期：道路设置排水工程，道路雨污水经收集后进入雨水管道。 废气 施工期：挖方尽快回填、及时清运施工废物，运输车辆限速行驶并保持清洁；运输物料加盖苫布，物料露天堆放遮盖措施，并对施工场地定期洒水抑尘等措施。 运营期：汽车尾气采取严格管理，并进行绿化。 固废 施工期：建筑垃圾分类堆放，充分利用可再利用部分，不能回收利用的暂时存放在红线内临时堆场，定期送至制定地点堆放/填埋；弃土按照当地主管部门要求运至指定收纳点；施工人员租用当地民房，生活垃圾利用当地的市政设施，统一交由环卫部门进行清理； 运营期：道路旁设置垃圾箱，由环卫部门定期清运。 噪声 施工期：施工机械噪声采用低噪声设备、减震等降噪措施，同时加强交通管制； 运营期：采取交通管制、设置禁鸣标识、绿化等措施。 生态 施工期：优化方案设计和施工工艺，加强施工期管理，严禁施工人员及施工机械随意破坏当地植被，合理安排施工季节和作业时间，尽量避免在雨季进行挖方，减少水土流失；对野生动物的保护措施主要包括宣传教育、施工噪声控制、施工组织管理；占用耕地造成的耕地数量减少，可通过异地补偿； 运营期：加强道路中央及两侧的绿化养护工作，美化道路沿线生态环境。 临时工程 施工营地 项目不设置施工营地，施工人员在周边村庄安置。 施工便道 施工临时道路利用现有道路或利用现有土路进行平整压实做为本工程施工便道，无需另外修筑施工便道。 取、弃土场 项目土方由临空管委会的统一调配解决。航空物流片区设置集中的土方利用场地，各项目土方综合调配，借方及余方统一调运及堆放，本项目未设置单独的临时堆土场地。本项目的余方及借方主要利用项目北侧的两处集中土方处置场地。本项目临时堆土无新增临时占地。 三、项目建设规模及工程参数 本项目共建设7条市政道路及附属地下管网、下穿城际铁路预留三处箱涵（箱涵在地下，无需占地），分别为城市主干路5条，包括：临空路（万兴道－华兴道）、万兴道（临空路－华兴道）、航润道（临空路－万兴道）、翔升路（万兴道－华兴道）和翔安路（万兴道－华兴道），城市次干路2条，包括：航谊道（临空路－翔安路）、航盛道（万兴道－华兴道）。道路占地面积为348489m2。 项目工程内容包括道路工程、路面工程、交叉工程、交通工程、给排水工程、再生水工程、照明工程、电力工程、电信工程、城市家具、下拉槽支护及跨线桥、预留箱涵等市政工程。 1、道路工程 （1）道路横断面 交通性主干路临空路（万兴道－华兴道）：红线宽度为60m，道路断面为四幅路，具体布置形式为：4.5m（人行道）+3.5m（非机动车道）+5m（绿化带）+14.5m（机动车道）+5m（中央分隔带）+14.5m（机动车道）+5m（绿化带）+3.5m（非机动车道）+4.5m（人行道）。临空路贯穿临空经济区南北，主要承担片区之间过境交通，为交通性主干路，建成高效快捷、安全舒适、景观宜人的迎宾大道。机动车采用四幅路，机非人分行；机动车双向八车道，外侧设置公交专用道，高效快捷。步道和非机动车道具有独立路权，为行人提供宽敞、安全舒适的步行空间；为非机动车提供连续、畅通的骑行网络，有效保障非机动车路权，倡导绿色出行。 交通性主干路航润道（临空路－万兴道）、翔升路（万兴道－华兴道）、翔安路（万兴道－华兴道）：红线宽度为40m，道路断面为三幅路，具体布置形式为：4m（人行道）+3m（非机动车道）+2m（绿化带）+11m（机动车道）+11m（机动车道）+2m（侧分带）+3m（非机动车道）+4m（人行道）。航润道、翔升路、翔安路为区域性主干路，以交通集散功能为主，建成交通顺畅、尺度宜人、生态美观的林荫大道。采用三幅路，机非人分行，机动车双向六车道，机动车交通顺畅。设置独立的步道和非机动车道，保障步行和自行车路权，提高慢行网络的连续性和舒适性，倡导绿色出行。通过设置连续的机非绿化隔离带和行道树设施带，构建连续舒适的林荫路系统，实现人行道与自行车道绿荫率达到80%以上。 区域性主干路万兴道：红线宽度40m。道路采用三幅路形式，机动车道宽22m，两侧隔离带宽2m，两侧非机动车道各宽3m，两侧人行道各宽4m（含树池）。道路净高：万兴道为区域性主干路，连接南北地块，道路净高按≥4.5m考虑。 区域性主干路翔升路：红线宽度为40m。道路净高：翔升路为区域性主干路，连接南北地块，道路净高按≥4.5m考虑。 区域性主干路翔安路：红线宽度为40m。道路净高：翔安路为区域性主干路，连接南北地块，道路净高按≥4.5m考虑。 服务性次干路航谊道（临空路－翔安路）、航盛道（万兴道－华兴道）：红线宽度为30m，道路断面为三幅路，具体布置形式为：3.25m（人行道）+2.5m（非机动车道）+2m（绿化带）+7.25m（机动车道）+7.25m（机动车道）+2m（绿化带）+2.5m（非机动车道）+3.25m（人行道）。服务性次干路，兼有交通集散和地块服务功能为主，建成交通有序、功能复合、活力开放的特色街道。采用三幅路，机非人分行，机动车双向四车道。设置独立的步道和非机动车道，保障步行和自行车路权，提高慢行网络的连续性和舒适性，倡导绿色出行。通过设置连续的机非绿化隔离带和行道树设施带，构建连续舒适的林荫路系统，实现人行道与自行车道绿荫率达80%以上。航盛道道路净高：航盛道为服务型次干路，连接南北地块，道路净高按≥4.5m考虑。 （2）路基处理 清除表土并开挖至路床底，清表厚度采用40cm，进行槽底压实度检验，要求槽底压实度（重型）不小于90%。槽底以上填筑40cm山皮石，其上回填20cm级配碎石至路床顶。 2、路面工程 路面结构是道路工程的重要组成部分，选择好的路面结构，对提高道路的工作性能及使用寿命至关重要。本项目路面结构如下： （1）机动车道： 临空路（万兴道－华兴道）、万兴道（临空路－华兴道）、航润道（临空路－万兴道）、翔升路（万兴道－华兴道）、翔安路（万兴道－华兴道）： 上面层：改性（SBS）沥青玛蹄脂碎石混合料 SMA-13 4cm 高粘SBS改性乳化沥青粘层油 中面层：抗车辙中粒式沥青混凝土 KAC-20C 5cm 高粘SBS改性乳化沥青粘层油 下面层：粗粒式沥青混凝土 AC-25C 7cm 下封层：单层沥青表面处治 1cm 透 层：乳化沥青透层油（PC-2型） 基 层：水泥稳定级配碎石（4.0MPa） 18cm+18cm 底基层：水泥稳定级配碎石（3.0MPa） 18cm 总厚度 71cm 航谊道（临空路－翔安路）、航盛道（万兴道－华兴道）： 上面层： 改性（SBS）沥青玛蹄脂碎石混合料SMA-13 4cm 高粘改性（SBS）乳化沥青粘层油 下面层：中粒式沥青混凝土AC-20 6cm 下封层：单层沥青表面处治 1cm 透 层：改性（SBS）乳化沥青透层油 基 层：水泥稳定级配碎石（4.0MPa） 18cm+18cm 底基层：水泥稳定级配碎石（3.0MPa） 18cm 总厚度 65cm （2）非机动车道 上面层：细粒式沥青混凝土 AC-10C 3cm 高粘SBS改性乳化沥青粘层油 中面层： 中粒式沥青混凝土 AC-20C 5cm 高粘SBS改性乳化沥青粘层油 下封层：单层沥青表面处治 1cm 透 层：乳化沥青透层油（PC-2型） 基 层：水泥稳定级配碎石（4.0MPa） 16cm 底基层：水泥稳定级配碎石（3.0MPa） 16cm 总厚度 41cm （3） 人行道 人行道采用透水砖路面结构。贯彻海绵城市设计理念，人行道透水结构，改善城市生态环境。 防滑水泥砼透水砖 10×20×6cm 1:5干硬性水泥中砂找平层 3cm C20无砂透水水泥混凝土 15cm 级配碎石 15cm 总厚度 39cm （4）路缘石 机动车道两侧采用A1型芝麻灰花岗岩路缘石，缘石尺寸15×35×99.5cm；非机动车道两侧采用A3型芝麻灰花岗岩路缘石，缘石尺寸15×25×99.5cm；人行道外侧采用A4型芝麻灰花岗岩路缘石，尺寸为12×25×49.5（99.5）cm。 （5）树池边框 树池采用花岗岩树池边框，边框尺寸为1.2m×1.2m，边框宽度10cm。除公交站30m范围内不考虑种植路树外，其余路段在人行道上均设置树池。（注：项目不含绿化，这里绿化指的是树木及园林绿化方案，但是树池框及绿化给水还列入项目工程。） 3、交叉工程 所有道路均为下穿城际铁路，城际铁路为高架桥；箱涵为地埋。 （1）航润道 道路北侧以农林用地为主，伴有城际铁路用地；南侧以二类住宅用地、商住混合用地为主，伴有商业设施用地及综合交通枢纽用地。道路沿线与9条规划路相交，分别为临空路、航盛道、陈亮营路、翔安路、石何营路、白家务路、翔升路、毛家营路和万兴道，均为平交路口，预留规划路开口，其中临空路、航盛道、翔安路、翔升路和万兴道即被交道路等级为主、次干路等5个主要路口为灯控路口组织交通外，其余被交道路为支路的均考虑右进右出组织交通。 表2-3 规划相交道路一览表 序号 被交道路名称 道路等级 红线宽度 （m） 设计速度 （km/h） 相交路口 断面形式 1 临空路 主干路 60m 60 灯控路口 四幅路 2 航盛道 次干路 30m 30 灯控路口 三幅路 3 陈亮营街 支路 20m 20 右进右出 一幅路 4 翔安路 主干路 40m 40 灯控路口 三幅路 5 石何营路 支路 15m 20 右进右出 一幅路 6 白家务路 支路 15m 20 右进右出 一幅路 7 翔升路 主干路 40m 40 灯控路口 三幅路 8 毛家营路 支路 20m 20 右进右出 一幅路 9 万兴道 主干路 40m 40 灯控路口 三幅路 （2）航盛道 道路西侧以二类居住用地为主，伴有小学及公园绿化等用地；东侧住宅混合用地为主。道路沿线与7条规划路相交，分别为万兴道、更生道、航谊道、陈亮营街、航祺路、航润道和华兴道，均为平交路口，预留规划路开口，其中万兴道、航谊道、航润道和华兴道即被交道路等级为主、次干路等4个主要路口为灯控路口组织交通外，其余被交道路为支路的均考虑右进右出组织交通。 表2-4 规划相交道路一览表 序号 被交道路名称 道路等级 红线宽度 （m） 设计速度 （km/h） 相交路口 断面形式 1 万兴道 主干路 40m 40 灯控路口 三幅路 2 更生道 支路 20m 20 灯控路口 一幅路 3 航谊道 次干路 30m 30 右进右出 三幅路 4 陈亮营街 支路 20m 20 右进右出 一幅路 5 航祺路 支路 20m 20 灯控路口 一幅路 6 航润道 主干路 40m 40 右进右出 三幅路 7 华兴道 主干路 60m 60 右进右出 四幅路 （3）航谊道 道路南侧以二类居住用地为主，伴有住宅混合办公用地和行政办公等用地；北侧住宅混合用地为主，伴有二类居住用地和商务等用地。 道路沿线与4条规划路相交，分别为临空路、潘村路、航盛道和翔安路，均为平交路口，预留规划路开口，其中临空路、航盛道和翔安路即被交道路等级为主、次干路等3个主要路口为灯控路口组织交通外，其余被交道路为支路的均考虑右进右出组织交通。 表2-5 规划相交道路一览表 序号 被交道路名称 道路等级 红线宽度 （m） 设计速度 （km/h） 相交路口 断面形式 1 临空路 主干路 60m 50 灯控路口 四幅路 2 潘村路 支路 20m 20 灯控路口 一幅路 3 航盛道 次干路 30m 30 右进右出 三幅路 4 翔安路 主干路 40m 40 右进右出 三幅路 （4）临空路 该路西侧为永北干渠；东侧有居住用地、科研用地及工业用地等。道路沿线与5条规划路相交，分别为万兴道、航谊道、航祺道、航润道和华兴道，均为平交路口，预留规划路开口，其中万兴道、航谊道、航润道和华兴道即被交道路等级为主干路、次干路4个主要路口为灯控路口组织交通外，航祺道为支路考虑右进右出组织交通。 表2-6 规划相交道路一览表 序号 被交道路名称 道路等级 红线宽度 （m） 设计速度 （km/h） 相交路口 断面形式 1 万兴道 主干路 40m 60 灯控路口 四幅路 2 航谊道 次干路 30m 30 灯控路口 三幅路 3 潘村路 支路 20m 20 右进右出 一幅路 4 航润道 主干路 40m 40 灯控路口 三幅路 5 华兴道 主干路 60m 40 灯控路口 四幅路 （5）万兴道 道路南侧以绿化用地为主，伴有城际铁路用地；北侧以二类住宅用地、商住混合用地为主，伴有学校用地及综合交通枢纽用地。道路沿线与9条规划路相交，分别为临空路、潘村路、航盛道、翔安路、白家务路、翔升路、毛家营路、航润道和万兴道，除翔升路相交路口为立体交通组织，其余8个路口均为平交路口，预留规划路开口，平交路口除潘村路采用右进右出组织交通外，其余均采用灯控路口组织交通。 表2-7 规划相交道路一览表 序号 被交道路名称 道路等级 红线宽度（m） 设计速度（km/h） 相交路口 断面形式 1 临空路 主干路 60 60 灯控路口 四幅路 2 潘村路 支路 20 20 右进右出 一幅路 3 航盛道 次干路 30 30 灯控路口 三幅路 4 翔安路 主干路 40 40 灯控路口 三幅路 5 白家务路 支路 15 20 灯控路口 一幅路 6 翔升路 主干路 40 40 灯控路口 三幅路 7 毛家营路 支路 20 20 灯控路口 一幅路 8 航润道 主干路 40 40 灯控路口 三幅路 9 华兴道 主干路 60 60 灯控路口 四幅路 （6）翔安路 道路西侧以住宅混合用地为主，伴有行政办公、医疗卫生等用地；东侧住宅混合用地为主，伴有学校、体育等用地。道路沿线与6条规划路相交，分别为万兴道、更生道、航谊道、航祺路、航润道和华兴道，均为平交路口，预留规划路开口，其中万兴道、航谊道、航润道和华兴道即被交道路等级为主、次干路等4个主要路口为灯控路口组织交通外，其余被交道路为支路的均考虑右进右出组织交通。 表2-8 规划相交道路一览表 序号 被交道路名称 道路等级 红线宽度（m） 设计速度 （km/h） 相交路口 断面形式 1 万兴道 主干路 40 40 灯控路口 三幅路 2 更生道 支路 20（15） 20 灯控路口 一幅路 3 航谊道 次干路 30 30 右进右出 三幅路 4 航祺路 支路 20 20 灯控路口 一幅路 5 航润道 主干路 40 40 右进右出 三幅路 6 华兴道 主干路 60 60 右进右出 四幅路 （7）翔升路 道路沿线用地规划：万兴道～航润道：道路两侧以住宅混合用地为主；航润道～华兴道：道路两侧以绿化用地为主。 道路沿线与4条规划路相交，分别为万兴道、航祺路、航润道和华兴道，预留规划路开口，除万兴道立体交叉（翔升路下穿万兴道）桥上辅路为灯控路口组织交通外，其余路口均为平交路口，其中航润道和华兴道采用灯控路口组织交通，航祺路考虑右进右出组织交通。 表2-9 规划相交道路一览表 序号 被交道路名称 道路等级 红线宽度 （m） 设计速度 （km/h） 相交路口 断面形式 1 万兴道 主干路 40 40 立体交叉 三幅路 2 航祺路 支路 20 20 右进右出 一幅路 3 航润道 主干路 40 40 灯控路口 三幅路 4 华兴道 主干路 60 60 灯控路口 四幅路 4、交通工程 为降低交通事故率，减低事故的严重程度，并为驾驶人员和行人提供及时、准确和合适的信息，根据国家标准《道路交通标志和标线》，并参考标准《道路交通管理设施技术规程》中有关规定，本工程沿线设置警告、指示、禁令等标志，路面漆划有关标线，设置护栏、信号灯等相应的交通管理设施，防护设施。本项目的交通安全设施设置要求如下： （1）设置原则 设置在驾驶人员和行人容易看到，并能准确判读的醒目位置。根据需要可设置照明或采用反光、发光标志。 设置在车辆行进方向道路右侧或分隔带上。标志牌面下缘距地面最小高度2.0m，并不得侵入道路建筑限界。 （2）主要类别 警告标志：黄底（反光），黑色字体与边框（不反光）。 禁令标志：白底（反光），黑色字体（不反光），红色边框。 指示标志：蓝底，白色符号（反光）。 导向标志：白色字体（反光），蓝底色（不反光）。 标志板采用铝合金材料，标志村采用钢管，涂以灰色。 （3）交通标线 交通标线的作用是管制和引导交通，标线主要有车道分界线、车道边缘线、人行道线、导向箭头、导流线、停止线等。标线材料采用冷涂氯化橡胶反光标线漆。车道分界线用白色虚线；导流线为倾斜平行实线；人行道线为白色实线，未设信号灯的路口或路段为条线式，设信号灯路口为平行式；导向箭头为白色。 （4）防护设施 道路均应设置必要的防护设施。防护设施包括车行护栏、护柱、人行护栏、分隔物、高缘石、防眩板、防撞护栏等。 5、给排水工程 （1）雨水工程 1）设计原则 对标北京片区，雨、污分流体制，雨水管网全覆盖；分散就近排水；结合道路建设时序布设管网，随路一次建成路通水通；建设区域绿地采用管网和明渠相结合；下凹区低水低排低蓄、高水高排高蓄。 图2-2 雨水管道示意图 2）雨水管道设计 南区共分为临空路、航盛道、翔安路、翔升路和万兴道五个排水分区，合计总流域面积约155公顷。设计管径为D500mm~3200mm×1600mm，管线全长约12000m，下游向北排入四排干。场地自然地面排水坡度较小，为便于管道交叉，雨水支线与干线采用钢筋混凝土管道，排入四排干主干线采用混凝土管道及混凝土现浇方沟。 管材与施工：雨水管径D≤1000mm管道采用钢筋混凝土承插口管，橡胶圈接口；雨水管径D＞1000mm管道采用钢筋混凝土企口管，橡胶圈接口；雨水方沟采用钢筋混凝土结构。雨水管道采用明开挖法施工。 管道基础：双管布置管段采用混凝土基础，其余雨水管道采用砂石基础。其基础形式、支撑角等在按国标图集《市政排水管道工程及附属设施》“06MS201-1”选取的同时，应根据地质情况具体分析确定，并进行结构复核。 检查井：雨水管道检查井采用混凝土模块式排水检查井及混凝土检查井。检查井均按照有地下水选择做法，施工前应参照道路专业图纸复核管道及井室高程，检查井盖板必须满足标准图的要求。对于管道和检查井覆土超过标准图适用范围的，需进行结构修订。 检查井井盖：井盖的选用及承载要求满足国家标准《检查井盖》（GB/T23858-2009）的要求。采用Ф700mm的球墨铸铁重型五防双层井盖（道路下应使用D400重型井盖，子盖承载力不小于40KN；步道和绿地内的采用球墨铸铁轻型双层井盖（B250级）），井盖标高与设计路面高平。井盖安装及井盖支座做法采用国标图集《单层、双层井盖及踏步》14S501-1~2。 排水检查井内需设置防坠网，防坠网承重能力≧100kg，并具备较大的过水能力，防坠网固定端保证牢固，防止固定端非称重状态下脱开。踏步采用球墨铸铁小踏步。雨水检查井井盖采用上面有“雨”字标识的专用井盖。 表2-10 雨水管道工程量表 序号 名称 规格 长度（m） 备注 1 七条路 D500mm~3200mm×1600mm 12000 （2）污水工程 1）设计原则 对标北京片区，雨、污分流；结合道路建设时序布设管网，路通水通；尽量与雨水同向布置，便于实施安排。污水管网全覆盖，污水收集率达100%，污水处理率为100%，实现污水的资源化和污泥的无害化处置。污水管道能力根据规划污水布局，井考虑城市远期发展的不确定性及充分留有余地，建高标准污水排除与处理设施； 图2-3 污水管道示意图 2）建设方案 A、排水分区：南区共分为航盛道、翔安路、翔升路和万兴道四个排水分区，合计总流域面积约155公顷。 B、管道规模：设计管径D400mm~D800mm，全长约7300m。 C、管材与施工：开槽施工的污水管管径D≤1000mm采用钢筋混凝土承插口管，橡胶圈接口；顶管施工的污水管采用钢筋混凝土柔性钢承口管（Ⅲ级管）。采用钢筋混凝土管道与模块井，根据北区施工经验及征地拆迁情况，不具备开槽条件和下穿S6线段的污水管道可采用顶管施工。顶管施工应按照《建筑基坑工程监测技术规范》（GB50497-2019）和《建筑基坑支护技术规程》（JGJ120-2012）要求进行基坑监测。 D、管道基础：钢筋混凝土排水管道采用砂石基础。其基础形式、支撑角等在按国标图集《市政排水管道工程及附属设施》“06MS201-1”选取的同时，应根据地质情况具体分析确定，并进行结构复核。 E、管道起点最小覆土：污水干管起端覆土不小于2米，当污水管与雨水管交叉时，污水管宜布置于雨水管下。 表2-11 污水管道工程量表 序号 名称 规格 长度m 备注 1 七条路 D400mm~D800mm 7300 3）检查井 排水管道检查井采用混凝土模块式排水检查井，做法应按照所选用标准图集并结合施工图说明中结构设计要求进行。检查井均按照有地下水选择做法，施工前应参照道路专业图纸复核管道及井室高程，检查井盖板必须满足标准图的要求。 对于管道和检查井覆土超过标准图适用范围的，需进行结构修订。 检查井井盖：井盖的选用及承载要求满足国家标准《检查井盖》（GB/T23858-2009）的要求。采用Ф700mm的球墨铸铁重型五防双层井盖（道路下应使用D400重型井盖，子盖承载力不小于40KN；步道和绿地内的采用球墨铸铁轻型双层井盖（B250级）），井盖标高与设计路面高平。井盖安装及井盖支座做法采用国标图集《单层、双层井盖及踏步》14S501-1~2。 排水检查井内需设置防坠网，防坠网承重能力≧100kg，并具备较大的过水能力，防坠网固定端保证牢固，防止固定端非称重状态下脱开。踏步采用球墨铸铁小踏步。污水检查井井盖采用上面有“污”字标识的专用井盖。 （3）给水工程 水源：首先由廊坊地表水厂经DN800输水管线至加压站，再由加压站（规模为5万吨/日）经临空路DN800/DN600输水管线，为起步区供水。 图2-4 给水管线示意图 图2-5 给水管分布图 1）设计方案 A、给水管线设计：水源来自廊坊市地表水厂。 ①临空路（万兴道－华兴道）：沿临空路东侧敷设DN600mm给水管道，距离道路中线东侧21.0m，干线长度为1270.4m。给水管道设计支线管径为DN200~DN300mm。 ②万兴道（临空路－华兴道）：沿万兴道北侧敷设DN300mm给水管道，距离道路中线北侧14.5m，干线长度为1844.7m。敷设DN200mm给水管道，距离道路中线南侧17.8m，干线长度为1594.3m。 ③航润道（临空路－万兴道）：沿航润道南侧敷设DN200mm给水管道，距离道路中线南侧17.8m，干线长度为1594.3m。 ④翔升路（万兴道－华兴道）：沿翔升路西侧敷设DN300mm给水管道，距离道路中线西侧17.8m，干线长度为624.24m。给水管道设计支线管径为DN200~DN300mm。 ⑤翔安路（万兴道－华兴道）：沿翔安南路西侧敷设DN300mm给水管道，距离道路中线西侧17.8m，干线长度为949.0m。 ⑥航谊道（临空路－翔安路）：沿航谊道南侧敷设DN300mm给水管道，距离道路中线南侧10.5m，干线长度为607.2m。给水管道设计支线管径为DN200mm。 ⑦航盛道（万兴道－华兴道）：沿航盛道东侧敷设DN300mm给水管道，距离道路中线东侧10.5m，干线长度为1145.8m。给水管道设计支线管径为DN200~DN300mm。 表2-12 给水管线工程量表 序号 道路名称 干线规格mm 长度m 备注 1 临空路 DN600 1270.4 2 万兴道 DN300 1844.7 DN200 1594.3 3 航润道 DN200 1594.3 4 翔升路 DN300 624.24 5 航盛道 DN300 1145.8 6 航谊道 DN300 607.2 7 翔安路 DN300 949.0 合计 9629.94 2）管材及接口：直埋段管径＞DN200采用承插口涂塑钢管，T型胶圈接口，管材制造及验收应符合《普通流体输送管道用埋弧焊钢管》SY/T5037-2018，内涂层材料为环氧粉末，外部涂层为聚乙烯材料，其性能应符合《给水涂塑复合钢管》CJ/T120-2016中的规定，管道压力等级1.0MPa，安装闸阀等附件时采用法兰连接；直埋段管径≤DN200采用聚乙烯（PE）管，管材及管件规格及性能应符合《给水聚乙烯（PE）管道系统》GB13663-2018的规定，管道等级PE100，管道压力等级1.0MPa，标准尺寸比为SDR17，热熔接口。管道横穿主道路时，管材应采用涂塑钢管。不同材质管道之间，管道与管件、阀门之间采用法兰连接。 小于8°弯头可找角施工，沿曲线安装时，DN300mm、DN200mm，接口的最大允许转角为3°。 3）管道高程：管道设计高程是根据道路设计路面、规划交叉管线控制高程及现状交叉管道高程等确定，一般地区管道埋设深度为1.7m。支线覆土深度不小于1.4m。管顶覆土超过4.0m时，采用钢筋混凝土满包加固。遇到管线交叉处，对于排水管道，在保证给水管道覆土的前提下，宜从排水管道上方穿过，对于其他管道可按相关要求灵活处理，但管道最小覆土不得小于1.5m。 4）管道防腐：涂塑钢管及其管件采用环氧涂料内外防腐层的成品，防腐均为厂内喷涂预制，涂塑钢管管道性能需满足《给水涂塑复合钢管》（CJ/T120-2016）的相关规定。管道接口处防腐应满足《管道外防腐补口技术规范》（GB/T51241-2017）及供货厂家相关安装技术标准。所用内防腐材料应满足《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》（GB/T17219-1998）。 5）管道基础及还土：对地基土质较好的管段，管道基底应铺一层砂基础，其厚度不小于150mm，管基支承角2α+30°（180°）的管底腋角部位必须用中砂或粗砂填充密实，与管壁紧密接触，不得用土或其他材料填充。如遇不良地基应换土夯实，并在给水管线底部铺设150mm厚中粗砂作垫层。砂基础应压实到最佳密实度的90%，表面平整，对于管道胸腔两侧的回填土，压实系数应不小于95%，一般路段沟槽回填采用符合要求的原状土回填。回填土的含水量应控制在压实最佳含水量±2%范围之内。如现场回填土料含水量过高且不具备降低含水量条件，不能达到要求压实度时，管道两侧至管顶50cm以内沟槽范围可采用灰土回填（如掺生石灰）以达到压实度，具体灰剂量根据现场土质实验确定。管道穿越机动车道及非机动车道处沟槽两侧及管顶50cm以内均回填中粗砂，压实度按照规范执行。 管道沟槽回填及压实度具体操作见《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）4.6中的规定。沟槽开挖宽度按照GB50268第4.3.2条执行。 如设计管线施工时遇局部地下水位较高，应采取有效降水、排水措施，降至管底以下0.5m，确保基础施工安全可靠。 6）管道试压标准：管道试压采用水压试验，依据《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）执行，工作压力P≤0.5Mpa，试验压力为2P；工作压力P≥0.5Mpa，试验压力为P+0.5Mpa；因本工程工作压力不详，根据经验通常的配水管网工作压力0.3～0.4Mpa，最终工作压力按0.5Mpa考虑，试验压力按1.0Mpa，稳定15分钟；管道连接部位应留出，其他部位应还土到管顶以上0.5m方可试压，防止管道位移。 管道试压合格后必须进行冲洗消毒，给水管道水质经化验满足国家标准《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）再生水质标准和卫生要求的相关要求后方能通水使用。 附件设置 ①闸（蝶）阀：为保证管道使用安全和检修，管道干线及支线上设置闸阀。 ②消火栓：根据管线设计，干线全线设置室外地上式消火栓，型号选用SS100/65-1.6型地上式智能消火栓，井的做法见12SS508-24。消火栓安装位置根据实际情况可调整，消防栓间距不大于120m，距路边不大于2.0m，且不小于0.5m米，并满足相关规范。 ③排气阀：根据管道纵断设计，干线在高点设置排气阀。阀门井、排气井可适当压缩井室高度，保证盖板覆土不小于0.4米以满足井盖安装要求（14S501-1~2），施工前应根据设备尺寸提前复核井室高度是否满足设备安装要求。 8）给水管线端头未接新建管道之前需加设盖堵；管道弯头、三通和盖堵处均需设置混凝土支墩，有地下水，Fwd，k=1.1Mpa，φd=28°，选择图集中相应管径的支墩尺寸，如图集中无相应管径的支墩尺寸则选择管径大一级的支墩尺寸。 9）道路下附件井井盖采用φ700mm具有多防功能的地下设施检查井双层井盖，井盖及踏步选用国标图集14S501-1～2，且位于道路上的检查井采用重型五防双层井盖。 10）给水管道位于设计再生水管道和污水管道之下的管段，对给水管道应作防污染处理。设计给水管道按照GB50013-2018：7.3.6条的要求，给水管道采用钢管或钢套管，套管伸出交叉管的长度为3m，钢套管的两端应采用防水材料封闭。如遇再生水支线与给水干线交叉，再生水支线添加弯头从给水干线下方避让。 11）为了辨明管道位置及防止由于其他施工造成地下管道的损坏，给水管道在地下敷设完成后沿线应按照供水管理部门要求做标记。城区内道路下的管道，在其上方300mm处设置400mm宽塑料标识带，回填时一同埋设，以便再次挖掘时辨明位置，对于采用塑料管材的给水管道标识带，应具备金属示踪警示功能。 12）饮用水管道系统、自备水源供水系统严禁与再生水管道系统连接。 13）在消火栓及其附件表面醒目处应清晰的铸出型号规格、商标或厂名等永久性标志。 （4）绿化给水 1）绿化水源及压力 道路隔离带内绿化水的水源近期接自路外园林绿地灌溉水源，远期采用再生水，供水压力不大于0.6MPa，不宜小于0.3MPa。 2）浇灌方式 采用P-33快速取水阀，手动控制，最大工作压力0.62MPa，布置间距约为30~40m/个，取水阀设计流量为3m³/h。 3）绿化给水管道设计 设计沿绿化带敷设De110绿化给水管道，距离道路绿化带路缘石0.3m，绿化给水管道设计支线管径为De110mm。 4）管材及接口 绿化给水管道及其管件材料均采用聚乙烯给水管道（PE100）实壁管，dn110mm管道公称压力为1.0MPa，dn50mm及以下管道公称压力为1.6MPa，管道采用热熔连接，管道与阀门根据不同型号和规格采用钢塑转换接头热熔连接或者法兰连接。管道和管件应满足《给水用聚乙烯（PE）管材》（GB/T13663-2000）和《给水用聚乙烯（PE）管道系统第2部分：管件》（GB/T13663.2-2005）相关规范要求。 管线横穿过路口（车行道和人行道）处预埋钢套管，规格比给水管道大两级，de110mm的PE管采用DN150mm的钢套管，de50mm的采用DN100mm的钢套管。钢套管顺路方向两端伸出所穿路缘石约1.5m，垂直道路方向两端各伸出路缘石约0.5m，穿管后钢套管两端采用双组分聚氨酯密封膏封闭。钢套管采用镀锌钢管，外壁涂刷底漆一道，石油沥青两道，外包玻璃丝布一道。 5）管道高程 绿化给水管道埋深一般采用1.0m，随道路竖向沿地形敷设，高点处设置排气，低点处加设泄水。路口横穿车行道和人行道下的绿化给水管道需预埋钢套管以便于后期穿管施工。 6）管道基础及还土 绿化水管道位于绿化隔离带内的管道基础铺设150mm厚的中粗砂垫层，管道胸腔两侧至管顶范围内采用中粗砂回填，分层夯实，压实度不小于95%。管顶以上300mm范围内回填采用符合要求的原状土（管顶100mm以内应采用细土或过筛土），压实度不小于90%。管顶300mm以上回填按照园林绿化要求执行。 绿化水管道路口处穿越车行道和人行道预埋钢套管，钢套管管道基础敷设砂石垫层厚度为150mm，管道胸腔两侧至路床范围内采用中粗砂回填，分层夯实，压实度不小于95%，同时应满足道路回填及压实度要求。 7）管道试压标准 绿化给水管道试压标准为0.8MPa，施工前应落实水源供水压力，若出水压力超出绿化给水管道试验压力，应采取减压措施。 绿化给水管道水质经化验满足国家标准《城镇污水再生利用工程设计规范》（GB50335-2016）中“城市绿化”标准的相关要求后方能通水使用。 绿化灌溉给水管线应按照《给排水管道工程施工及验收规范》（GB50268）进行压力试验。在对所有管道进行冲洗完毕后，方可安装喷头。 8）绿化给水管道 A、快速取水阀：绿地人工浇灌的快速取水阀采用P-33型手动取水阀，塑料材质，通过钢塑转换接头与管道热熔连接，阀门井采用PVB6RND圆形阀门箱，下设砖基础，出水立管为dn32mm。 B、排气阀：采用DN50mm的KP型快速排气阀，阀体为铸铁材质，法兰连接。配套DN50mm的法兰球阀，阀体为铸铁材质。阀门井采用PVB10RND圆形阀门箱，下设砖基础。 C、泄水阀：采用DN50mm的法兰球阀，阀体为铸铁材质，阀门井安装采用PVBSTD矩形阀门箱，下设砖基础和支墩，泄水至最近雨水检查井。 D、检修阀门：管径De110主管检修阀门采用软密封闸阀，法兰连接，阀门井安装采用PVBJMB矩形阀门箱，下设砖基础。 E、盖堵及支墩：给水管线端头未接新建管道之前需加设盖堵，材质同干、支线。管道弯头、三通、盖堵处应安装混凝土支墩，支墩做法参照图集《给水塑料管安装》02SS405-1-43~47，支墩混凝土采用C25。 F、设计绿化给水管道法兰连接全部采用不锈钢螺栓。 6、再生水工程 本工程范围内地形为平原，起伏较小。设计原则：（1）近远期结合，管网一次建成，水量按需分配；（2）核心区域环状管网，周边枝装布置，回用区域全覆盖。 （1）应用范围 1）绿地浇洒：重点区域公园绿地采用再生水，道路隔离带和农林生态绿地近期可自备水源井。 2）道路喷洒：随再生水管道建设，每隔500米左右在道路隔离带内设置一处水车取水口。 3）小区冲厕：给小区预留再生水冲厕的市政接口条件。小区内近期可采用双水源供水方案。 （2）管道规模 干线DN150mm~DN200mm，支线为DN150mm~DN200mm，总长度约7300米，采用聚乙烯（PE）管，横穿主路的管道采用承插口涂塑钢管。 表2-13 再生水水管道工程量表 序号 名称 规格 长度m 备注 1 干线 DN150mm~DN200mm 7300 2 支线 DN150mm~DN200mm 图2-6 再生水工程管网图 （3）设计方案 1）设计标准 A、再生水用途：环境用水，生态补水，道路广场浇洒用水； B、污水再生利用率：近期利用率不低于60%，远期不低于90%。 2）管道设计 A、施工方式：再生水管道一般埋深较浅，优先采用开槽法施工。具体边坡开挖形式，可参照排水工程相关内容。如遇河道、铁路、高速、公路等相交，不满足开槽施工条件的位置，应与相关管理部门共同协商制定技术方案。 3）管材 再生水管道推荐采用聚乙烯（PE）管材等级PE100，标准尺寸比为SDR17。热熔接口。 4）管道基础：对地基土质较好的管段，管道基底应铺一层砂基础，其厚度不小于150mm，管基支撑角2α+30°（180°）的管底腋角部位必须用中砂或粗砂填充密实，与管壁紧密接触，不得用土或其他材料填充。如遇不良地基应换土夯实，并在再生水管线底部铺设150mm厚中粗砂作垫层。砂基础应压实到最佳密实度的90%，表面平整。 5）沟槽回填 再生水管道回填从管腔至管顶以上50cm范围回填中粗砂，其上按照道路要求。各部位回填密实度按《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）中要求，管道两侧及管道有效支撑角范围回填密实度达到95%以上，其余部分达到90%以上。沟槽回填从管底基础部位开始到管顶以上500mm范围内需采用人工回填。 6）管道附属设施 A、阀门井：阀门井布置要求能满足检修和事故管段的切断需要，两个阀门之间不宜超过3条配水管，且阀门设置间距宜为1km~2km。 阀门井参照《混凝土模块式室外给水管道附属构筑物》12SS508施做。 阀门：管道上阀门选用软密封闸阀（压力等级PN1.0MPa），阀后加装伸缩器。 B、排气阀及排气阀井 管道隆起点应设置排气设施，管道竖向布置平缓时，宜间隔1km左右设一处排气设施。 排气井参照《混凝土模块式室外给水管道附属构筑物》12SS508施做。 排气阀选用KP型快速排气阀（压力等级PN1.0MPa）。上端检修阀门选用软密封闸阀。 C、泄水井 管网低洼处、阀门间管段低处，可根据工程需要设置泄水装置。 泄水井参照《混凝土模块式室外给水管道附属构筑物》12SS508施做。（泄水井施工图中无，建议删除） D、井盖和支座：井盖应全部采用“五防井盖”，位于车行道上井盖采用荷载等级不低于D400类型（Φ=700mm）球墨铸铁井盖及支座，位于人行道上及绿化带内井盖采用荷载等级不低于C250类型（Φ=700mm）球墨铸铁井盖及支座。井盖质量符合《检查井盖》（GB/T23858-2009）要求，井盖标识按照临空区统一要求定制。每个井内增设防坠网，选用白色尼龙井盖网，防坠网承重≥100kg，具有较大的过水能力，避免暴雨期间雨水从井底涌出时被冲走。 E、混凝土支墩：在水平或垂直向转弯处、改变管径处、三通、四通、阀门、端头及管道转弯角度大于10°时应设置支墩。 F、管道标识 管道沿线应在管道顶部上方300mm处设置警示带。塑料管道应设置示踪带。 7）水压试验 管道施工完毕后，在回填土前应进行水压试验，试验管段长度要求不超过1km，分段试压。试压之前应对管道、接口、闸阀、配件、伸缩器以及其他附属构筑物仔细进行外观检查，认为合格后方可进行压力试验。水压试验前，除接口外，管道两侧及管顶以上回填高度不应小于0.50m。给水管道安装完毕后，需按《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）要求做水压试验及消毒。 水压试验合格后，应及时回填其余部分。竣工验收前应冲洗消毒，消毒应严格按照《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）执行。经检验水质达到标准后，方可允许并网通水投入运行。 8）施工验收标准 施工验收标准按中华人民共和国国家标准《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）的有关规定执行。其他未尽事宜均按国家有关规范和标准执行。 7、照明工程 （1）照度 本工程全线设置照明灯杆。临空路、万兴道、航润道、翔安路、翔升路为城市主干路，设计照度30Lx；航盛道、航谊道城市次干路，设计照度20Lx。 （2）照明控制方式 本工程采用路灯照明控制分手动和自动两种。自动控制是采用路灯控制仪，手动控制为检修和调试时使用。即保证照明设备不断电，正常安全运行，同时安装调试简便，免维护，无须设专人管理。每盏路灯设置一个单灯控制器，实现单灯开关控制，单灯调光，电压电流检测，漏电报警等功能。 （3）照明节能 ①本工程采用高光效LED灯。光源指标应符合国家现行有关能效标准规定的节能评价值要求。道路照明灯具效率应大于90%。 ②全部灯具采用分散功率因数补偿，配节能电感镇流器。 ③全部灯具采用智能控制，前半夜照明灯具全压、稳压工作，在后半夜车流量稀少时对主路光源系统自动进行减光控制（减压、减流节能）。 ④该控制系统具有软启动功能，可延长照明灯具使用寿命。 本项目设计双头路灯间距为35m，路长为7972米，则道路两侧共需要路灯按456盏估算。 本工程结合路网统一设置照明箱变，共设置照明箱变8座； 箱变设置在负荷中心，供电半径600米左右；10KV电源由供电局就近10KV变电站引入。 （4）电缆敷设方式 本工程采用三相电源供电方式，灯具按相序跳接，电缆采用穿管作井方式敷设。干线电缆选用铜芯铠装YJV22电力电缆，照明电缆的末端压降小于10%，灯具灯杆内部接线导线均采用聚氯乙烯护套铜芯线（BVV-3×2.5mm2）。 本工程在隔离带内敷设管线断面为6*CPVCø110硬质聚氯乙烯管+3*SVFY32x7蜂窝式塑料管，车行道下管线选用SC100热浸塑钢管。机非隔离带内保护管管顶覆土需大于1.5米。 8、电力工程 电力隧道总长1288米，电力排管7879.5米。包括以下内容： 临空路5排5列DN150电力排管1262.3米、2.0米×2.2米电力隧道1288米； 万兴道5排5列DN150电力排管1974米； 航润道5排5列DN150电力排管1614.5米； 翔升路5排5列DN150电力排管323.6米； 翔安路5排5列DN150电力排管923.2米； 航盛道3排6列DN150电力排管1167.8米； 航谊道3排6列DN150电力排管614.1米。 表2-14 电力工程工程量表 序号 道路名称 规格 长度m 备注 1 临空路 2.0米×2.2米 1288 电力隧道 5*5DN150 1262.3 电力排管 2 航润道 5*5DN150 1614.5 电力排管 3 翔安路 5*5DN150 923.2 电力排管 4 航谊道 3*6DN150 614.1 电力排管 5 航盛道 3*6DN150 1167.8 电力排管 6 万兴道 5*5DN150 1974 电力排管 7 翔升路 5*5DN150 323.6 电力排管 8 合计 7879.5 电力排管 1288 电力隧道 管材：管材选用“编织缠绕拉挤BWFRP电缆保护管”。 9、电信工程 通信管线规模总长度为8087.7米。包括以下内容： 临空路通信管线为主干管，设计为32（4×8）根内径为98mm的高强度复合塑料（塑合金）管通信排管，采用4排8列的方式布置，设计长度1262米； 万兴道通信管线为主干管，设计为32（4×8）根内径为98mm的高强度复合塑料（塑合金）管通信排管，采用4排8列的方式布置，设计长度1900.4米； 航润道通信管线为主干管，设计为32（4×8）根内径为98mm的高强度复合塑料（塑合金）管通信排管，采用4排8列的方式布置，设计长度1606.7米； 翔安路通信管线为主干管，设计为32（4×8）根内径98mm的高强度复合塑料（塑合金）管通信排管，采用4排8列的方式布置，设计长度945.4米。 翔升路通信管线为主干管，设计为32（4×8）根内径98mm的高强度复合塑料（塑合金）管通信排管，采用4排8列的方式布置，设计长度1900.4米。 航谊道通信管线为次干管，设计为24（4×6）根内径98mmm的高强度复合塑料（塑合金）管通信排管，采用4排6列的方式布置，设计长度597.5米； 航盛道通信管线为次干管，设计为24（4×6）根内径98mm的高强度复合塑料（塑合金）管通信排管，采用4排6列的方式布置，设计长度1164.3米。通信管线规模如下表： 表2-15 通信管线表 序号 道路名称 通信管线规格 长度（m） 备注 1 临空路 4排8列Φ110 1262 2 航润道 4排8列Φ110 1606.7 3 翔安路 4排8列Φ110 945.4 4 航谊道 4排6列Φ110 597.5 5 航盛道 4排6列Φ110 1164.3 6 万兴道 4排8列Φ110 1900.4 7 翔升路 4排8列Φ110 597.5 合计 8087.7 2）管道敷设 管材选用“高强度复合塑料（塑合金）”管。通信管道敷设通信管道在人行道或绿化带下直埋敷设时，路面至管顶的覆土深度不得低于0.8米，排管底部做混凝土基础，基础上应回填50mm细砂或细土；当覆土深度低于0.8米时，采用包封保护。通信管道过路或在非机动车道、机动车道下敷设，包封保护。通信管道铺设应有坡度，管道坡度宜为3‰～4‰，不得小于2.5‰。如道路本身有坡度，可利用地势获得坡度。 3）人（手）孔设置 沿道路纵断方向，人（手）孔间距不宜超过150m，直线路由中间设直通井，道路交叉口通信管道交汇处设三通或四通人孔，在弯度较大的管道拐弯处增设人（手）孔。通信排管孔数与人（手）孔型号选择符合现行行业标准《通信管道人孔和手孔图集》YD/T5178的有关规定。 10、下拉槽支护及跨线桥 项目新建万兴道跨线桥一座，桥梁跨越翔升路下拉槽。下拉槽支护长度1211米，桥梁纵轴线（万兴道中线）与翔升路中线交角90.9°。桥梁两跨预应力混凝土连续T梁桥，桥梁全长42.88米，桥宽40米，桥梁面积1715平方米。 图2-7 万兴道跨线桥位置图 表2-16 跨线桥、下拉槽支护一览表 序号 工程名称 单位 数量 备注 1 跨线桥 m2 1715 2 下拉槽支护 m 1211 （1）设计标准 1）道路等级：城市主干路； 2）设计行车速度：60km/h； 3）设计桥梁等级：安全等级一级； 4）设计荷载：城－A级，人群及非机动车荷载按《城市桥梁设计规范（2019年版）》取。 5）设计基准期：100年，设计使用年限：50年。 6）地震基本烈度：8度，设计基本地震动峰值加速度：0.2g，抗震设防类别为B类，抗震措施设防烈度9度。 设计概要 桥梁纵向布置为2跨20.94m现浇预应力混凝土连续T梁，梁高1.2m。本桥横向分为三幅桥，横断面宽40m，具体设计：4.0m人车道（含护栏）+3.0m（非机动车道）+2.0m（机非分隔带）+11.0m机动车道+2.0m（机非分隔带）+3.0m（非机动车道）+4.0m人行道（含护栏）。桥墩为带盖梁的桩接柱，墩柱直径1.1m，基础为钻孔灌注桩，桩径1.5m。桥台U型实体桥台，下设承台群桩基础，基础采用钻孔灌注桩，桩径为1.2m。本桥中墩位于被交道路翔升路中央分隔带上（宽2.0m），为保证桥墩安全在桥梁投影下及两侧各2米范围内增设桥墩防撞护栏。本桥横向分为三幅桥，在中幅桥与边福桥之间设置桁架，用来架设电力或电信管线。 11、城市家具 本项目城市家具是指在人行道上设置的垃圾箱、休闲座椅、宣传窗、布告牌等。 垃圾箱：每150米设一个垃圾箱，道路两侧分别设置，共106个。 休闲座椅：每300米设一个休闲座椅，道路两侧分别设置，共54个。 宣传窗、布告牌：共10个。安装采用立柱焊接技术参数：筒体焊接纵向焊缝须错开500mm；筒体不圆度小于3mm；简体内侧剖口外侧接平对焊；抗剪钢板须按圆周长平均分布，并与加劲肋上下对应。 表2-17 城市家具数量一览表 序号 工程名称 单位 数量 备注 1 垃圾箱 个 106 2 休闲座椅 个 54 3 宣传窗、布告牌 个 10 12、预留箱涵 （1）情况说明 本项目涉及三道箱涵，长度均为125m，其中轻轨S6线高架桥投影面下21m，两侧保护区各20m，箱涵超出保护范围各2m（注：铁路保护范围为60m，保护范围外各30m为影响范围，共计30+60+30=120m。箱涵平均长度为125m，超出此范围各2m以上，因此，满足铁路部门要求）。由轻轨S6线自西向东贯穿整个片区。 为保证南北区互联互通并为后期地块开发管线穿越轻轨S6线预留条件，在穿越轻轨范围预留三处箱涵（尺寸4×3m）。（注：下穿铁路为城际铁路联络线，该段已经实施。且道路、管线及三处箱涵下穿城际铁路已经和铁路部门沟通完成，并完成专项设计及汇报。本项目下穿新建城际铁路联络线施工图及安全性评估报告专家评审意见见附件。 （2）设计方案 本项目涉及三道箱涵。具体情况如下：临空路：一号箱涵（临空路东侧）；翔安路：二号箱涵（翔安路东侧箱涵）；万兴道：三号箱涵（万兴道西侧）。三道箱涵位置图如下： 图2-8 箱涵位置图 本项目三道箱涵长度均为125m，其中轻轨S6线高架桥投影面下21m，两侧保护区各20m，为铁路桥梁保护范围合计约61m。保护范围外两侧各30m为铁路影响范围。 铁路保护范围内箱涵基坑采用旋挖钻桩板墙支柱，铁路影响范围内基坑采用土钉墙支护，箱涵进出口部位采用放坡开挖。 一号箱涵（临空路东侧箱涵），中心坐标为X=4380650.7080，Y=457803.0123； 二号箱涵（翔安路东侧箱涵），中心坐标为X=4380273.1715，Y=458333.1627； 三号箱涵（万兴道西侧箱涵），中心坐标为X=4379754.9388，Y=459087.0434； 三座箱涵构造尺寸完全相同，箱涵构造尺寸为1孔（4x3m）钢筋混凝土箱涵，顶/底板厚0.4m，侧墙厚0.4m，底板下设素砼垫层0.1m。箱涵长125m，中部设置三道变形缝（3cm)，间距为16.25m，一侧端部设置检查井，检查井内径0.8m，五防检查井盖。 箱涵结构顶覆土约为2.0m，基坑深度约为6.0m，箱涵范围内基坑采用旋挖钻桩板墙支柱，其余部位基坑采用放坡开挖。 地基承载力应满足120Kpa，基础开挖至基底标高时，应及时组织地勘及设计单位进行验槽。桩板墙直径D=0.8m，桩间距L=1.5m，桩长10.0m，桩顶设冠梁。 挡墙钻孔桩距离S6桩基净距11.0m。 表2-18 箱涵一览表 序号 道路名称 单位 长度 备注 1 临空路 m 125 2 翔安路 m 125 3 万兴道 m 125 （3）设计标准： 1）设计荷载；城－A级，人群及非机动车荷载按《城市桥梁设计规范（2019年版）》取。 2）设计基准期：100年；设计使用年限：50年。 3）箱涵结构抗震设防分类标准按照乙类建筑物进行抗震设计。 4）箱涵结构安全等级为一级，裂缝最大宽度限值小于等于0.2mm，且不得贯通。 5）箱涵结构防水标准等级为二级，并满足结构的安全、耐久性和使用要求。 6）环境类别：冻融环境（寒冷地区）、除冰盐等其他氯化物环境。场地的标准冻结深度为0.70m。 7）箱涵在保护区范围内基坑开挖采用桩板墙支护，在影响区范围内基坑开挖采用土钉墙支护。 四、工程主要原材料及运输条件 工程所用原辅材料可在附近有质量保障的厂家购买，运送方便；所用混凝土、水稳料、沥青混凝土均为商混站供应。 水、电供应：水由廊坊地表水厂供应，施工用电由当地电网提供。 交通运输：项目所在位置交通便利，施工材料及设备进场较为方便。 工程主要原材料消耗情况如下： 表2-19 工程主要原材料消耗一览表 项 目 单 位 数 量 备注（来源） HPB300钢筋 吨 500 唐山 HRB400钢筋 吨 3400 唐山 混凝土 立方 50000 廊坊 山皮石 立方 102148 廊坊 级配碎石 立方 51073 廊坊 水稳 立方 128779 廊坊 沥青 立方 12413 廊坊 五、工程用地及拆迁情况 1、工程用地 本项目工程永久占地面积约为348489m2，其中农用地16567m2（耕地16567m2）、建设用地331776m2、未利用地146m2，项目不涉及围填海。本项目的路线方案对沿线的土地利用规划不会产生较大影响；通过合理的集约节约措施，能把对土地的影响降到最低。本项目无施工临时占地，依托航空物流片区设置集中的生产、办公场地及临时堆场等。具体占地情况见下表。 表2-20 本项目占地平衡表 序号 用地类别 用地面积（m2) 占总用地的比例（%） 1 农用地 16567 4.75 其中 耕地 16567 / 2 建设用地 331776 95.2 3 未利用用地 146 0.5 合计 348489 100% 此外，本项目施工便道根据当地现状，利用现有道路或利用现有土路进行平整压实做为本工程施工便道；不在施工场地设置施工营地；项目在施工过程中使用商品沥青、商品混凝土，现场不设置沥青、混凝土搅拌站；施工工程通过招投标完成，工程施工过程中产生的建筑垃圾及废弃土方等将随工程的实施及时清运；施工建筑材料将在道路控制红线范围内进行临时堆放，不占用周边区域土地。 2、拆迁与补偿 本项目土地征收补偿工作目前已完成。项目路线评价范围内的潘村、簸箕营村2个村街的拆迁补偿工作已完成，补偿标准按照《北京大兴国际机场临空经济区廊坊片区征迁安置实施办法》进行实施。根据《北京大兴国际机场临空经济区廊坊片区征迁安置和土地流转工作指导意见》（廊临【2019】3号）。 六、土石方平衡 按照经济优化的原则，在满足道路施工要求的情况下筑路所需的土石方尽量使用路基开挖的土石方，尽量达到路基开挖土石方利用量和填筑工程量的平衡。本项目土石方情况见下表。 表2-21 本项目土石方情况一览表（单位：m3） 项目 临空路 万兴道 航润道 翔升路 翔安路 航谊道 航盛道 合计 备注 清表 31096.3 35451 27946 10720 16717 8654.7 15435 146020 道路土方 挖方 96565 74792.5 84858 40000 41560 42009 46806 426590.5 道路土方 填方 13242.7 100863 35946 15400 2740 20422 14220 202833.7 道路土方 借方 8880.7 26070.5 0 0 0 0 0 34951.2 道路土方 弃方 92203 / 48912 24600 38820 21587 32586 258708 道路土方 利用方 4362 74792.5 35946 15400 2740 20422 14220 167882.5 道路土方 表2-22 本项目土方工程量一览表（单位：10000m3） 项目 清表 挖方 填方 利用方 借方 弃方 总计 14.6 42.6 20.2 16.7 3.5 25.9 图2-9 项目土石方平衡图（单位：10000m3） 七、交通量预测 本工程为廊坊临空经济区起步区（南区）2020年市政路网及配套基础设施工程项目，根据本项目初步设计报告，主干路交通量达到饱和状态的设计年限为15年。预计2023年通车，交通预测特征年定为2023年，2028年，2037年，工程交通量预测见下表。 表2-23 特征年道路交通量预测 单位：pcu/h 序号 道路名称 2023年 2028年 2037年 1 主干路（临空路、万兴道、航润道、翔升路、翔安路） 3232 3394 3562 2 次干路（航谊道、航盛道） 1754 2067 2327 各车型依据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.1-2021）B.2.1.1中表B.1车辆分类表进行分类；本项目特征年车型比例统计结果见表2-4，项目交通量昼夜比为0.8:0.2，昼间为6:00-22:00，共16个小时；夜间为22:00-6:00，共8小时。则各车型昼夜交通量预测结果如下表。 表2-24 项目特征年车型比例统计结果表 年份 小型车 中型车 大型车 2023年 71% 18% 11% 2028年 75% 16% 9% 2037年 78% 15% 7% 表2-25 本项目道路昼夜各车型交通量预测 单位：pcu/h 路段 时期 车流量 小型车 中型车 大型车 合计 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 主干路（临空路、万兴道、航润道、翔升路、翔安路） 近期2023年 1836 459 465 116 284 71 2585 646 中期2028年 2036 509 434 109 244 61 2714 679 远期2037年 2223 556 427 107 199 50 2849 713 次干路（航谊道、航盛道） 近期2023年 996 249 253 63 154 39 1403 351 中期2028年 1240 310 265 66 149 37 1654 413 远期2037年 1452 363 279 70 130 33 1861 466 |
| 总 平 面 及 现 场 布 置 | 1、平面设计 本项目道路占地面积为348489m2，北侧主要为轻轨防护绿地（200m）；地块西侧及东侧规划以居住混合公建用地为主；地块中部规划以商务设施用地为主，兼有少量的商业用地；道路开口以控规为指导原则，与地块设计深入对接。 起步区（南区）路网由“四纵三横”主骨架系统组成。 外部界面划分：与外界路网的衔接，通过临空路、华兴道等对外联系；并通过信号灯控制路口进行界面划分。内部界面划分： 与内部路网的衔接，通过航盛道、翔安路、翔升路、万兴道等北区路网互联互通；并采取“低追高”的原则，将路口范围含在高等级道路中进行界面划分。本项目7条市政道路的布置情况见图2-7。 图2-7 道路平面布置图 2、施工布置 本项目建设所需原辅材料均由当地采购，施工期用水由当地管网供应，施工用电由城市电网供应，本项目所在位置周边路网发达，交通便利。本项目施工人员均来自周边，租用当地民房，施工过程无需设置施工生活区。本项目施工便道根据当地现状，利用现有道路或利用现有土路进行平整压实做为本工程施工便道。 |
| 施 工 方 案 | 一、施工方案 本项目道路工程施工主要分为施工准备阶段、主体工程施工、辅助设施施工等工程。道路主要工艺流程及排污节点见下图： 1、路基处理 （1）清表 在路基施工之前，要先对场地进行清理，平整；道路路基施工时必须清除地面的浮土、杂填土、耕植土等不适合做路基的土，清表厚度40cm。 （2）路基施工 场地清理完成后进行路基填筑施工，应对路基填筑进行戗灰处理。在路基顶达到设计要求的压实度后，进行结构层施工，路基施工采用机械化、大型机械作业。要充分做好路基的排水工作，应做好雨季施工的防汛准备工作。路基土方开挖应自上而下进行，不得乱挖超挖，对可作为路基填料的土方，分类开挖分类使用。 （3）路基填筑 路基填筑采用水平分层全断面填筑方法施工，逐段逐层向上填筑。对于路基范围开挖出来的土，经试验符合填料要求的土作为填方的材料充分利用，不同的填料分层填筑。路基填筑采取挖、装、运、摊、平、压路机压实的机械化流水作业，摊平土方时每层摊铺厚度控制在40cm，要求挂线施工，每层填压的土方均要平行于最终的路基表面。 2、管道工程 雨水管径D≤1000mm管道采用钢筋混凝土承插口管，橡胶圈接口；雨水管径D＞1000mm管道采用钢筋混凝土企口管，橡胶圈接口；雨水方沟采用钢筋混凝土结构。雨水管道采用明开挖法施工。双管布置管段采用混凝土基础，其余雨水管道采用砂石基础。 污水管径设计为D400mm~D800mm，开槽施工的污水管管径D≤1000mm采用钢筋混凝土承插口管，橡胶圈接口；顶管施工的污水管采用钢筋混凝土柔性钢承口管（Ⅲ级管）。采用钢筋混凝土管道与模块井，根据北区施工经验及征地拆迁情况，不具备开槽条件和下穿S6线段的污水管道可采用顶管施工。钢筋混凝土排水管道采用砂石基础。污水干管起端覆土不小于2米，当污水管与雨水管交叉时，污水管宜布置于雨水管下。 给水管线直埋段管径＞DN200采用承插口涂塑钢管，T型胶圈接口，直埋段管径≤DN200采用聚乙烯（PE）管，管道横穿主道路时，管材应采用涂塑钢管。不同材质管道之间，管道与管件、阀门之间采用法兰连接。 小于8°弯头可找角施工，沿曲线安装时，DN300mm、DN200mm，接口的最大允许转角为3°。管道最小覆土不得小于1.5m。 再生水管道干线DN150mm~DN200mm，支线为DN150mm~DN200mm，总长度约7300米，采用聚乙烯（PE）管，热熔接口。横穿主路的管道采用承插口涂塑钢管。标准尺寸比为SDR17。优先采用开槽法施工。 绿化给水管道及其管件材料均采用聚乙烯给水管道（PE100）实壁管，dn110mm管道公称压力为1.0MPa，dn50mm及以下管道公称压力为1.6MPa，管道采用热熔连接，管道与阀门根据不同型号和规格采用钢塑转换接头热熔连接或者法兰连接。管线横穿过路口（车行道和人行道）处预埋钢套管，规格比给水管道大两级，de110mm的PE管采用DN150mm的钢套管，de50mm的采用DN100mm的钢套管。钢套管顺路方向两端伸出所穿路缘石约1.5m，垂直道路方向两端各伸出路缘石约0.5m，穿管后钢套管两端采用双组分聚氨酯密封膏封闭。钢套管采用镀锌钢管，外壁涂刷底漆一道，石油沥青两道，外包玻璃丝布一道。 3、路面工程 路面工程采用机械化施工方案。为保证路面各结构层的强度具有足够的强度和稳定性，底基层采用稳定土拌合机，无机结合料稳定碎石基层采用专用拌合设备厂拌，摊铺机摊铺。沥青混合料采用固定式拌合设备厂拌，沥青混合料摊铺机摊铺，半幅路面全宽一次摊铺完成。 4、桥梁工程 图2-9 桥梁施工工艺流程图 本项目万兴道桥桥梁上部结构采用预应力混凝土箱梁，下部结构采用柱式墩、桩柱式桥台、钻孔灌注桩基础。 （1）桩基施工采用钻孔灌注桩工艺，主要步骤：测量放线-准备工作面-埋设护筒-钻机钻进-拌制护壁泥浆，成孔，同时制作钢筋笼-分两次进行清孔-钢筋骨架安放-调放导管-灌注水下混凝土。埋设护筒，一般情况埋置深度宜为2~4M，特殊情况应加深以保证钻孔和灌注混凝土的顺利进行。 （2）墩台施工：基坑开挖前探明地质情况，根据施工前拟定的坡度采用挖掘机开挖，挖掘时注意抽水和不要碰到支挡结构，挖至距承台底设计标高约30cm厚的最后一层土时，采用人工挖除修整，以保证土结构不受破坏。然后绑扎钢筋、立模板。钢筋在钢筋棚内加工，采用钢模板，钢模板使用前要除锈、刷油，检查模板是否变形。混凝土浇筑，混凝土采用商品混凝土，混凝土搅拌输送车运混凝土，用混凝土泵车和混凝土输送泵灌混凝土。混凝土浇筑完成后，对承台顶面进行修整，洒水养生，当混凝土达到一定强度后拆模。 （3）墩身施工：墩柱施工前，凿除基础顶面浮浆、泥土并冲洗干净，整修连接钢筋，然后测量放线，根据墩柱的结构形式，采用定型加工的钢模板。在制作模板时必须严格按设计和钢结构加工验收规范进行：要求具有足够的强度、刚度和组装精度；且拆装方便、接缝严密，确保不漏浆。当混凝土的强度达到一定要求时，进行拆模，钢筋在进场前按规范要求进行抽检，在钢筋加工厂内加工。立模前把墩身的钢筋一次绑好，最后混凝土浇筑，采用商品混凝土，运输采用搅拌运送车。 （4）现浇T梁施工：工艺步骤为支架基础处理-支架搭设-支架静载预压-支架预拱度设置-钢筋绑扎-模板安装-混凝土浇筑-预应力张拉-孔道封浆。 5、交通工程及其他附属工程 项目主体工程基本完成后，即可开展沿线交通设施与环保工程的施工。沿线交通设施主要包括交通标志、标线、安全设施等。环境保护工程主要为路基两侧护坡及施工场地、施工便道等临时占地进行植被恢复。 6、施工周期 本项目2020年7月开工建设，2022年12月底竣工，工期30个月。 |

# 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生 态 环 境 现 状 | 一、生态环境质量现状 1.生态保护红线 北京大兴机场临空经济区廊坊片区规划范围内涉及生态保护红线0.16km2，主要为规划范围内天堂河河滨岸带，全部位于航空物流区。 2.区域土地利用现状 拟建项目位于廊坊市广阳区境内，北京大兴国际机场临空经济区廊坊片区航空物流区，航空物流区占用农用地4008.6009公顷（其中耕地2645.8438公顷、园地619.4728公顷，林地545.7424公顷，其他农用地197.5419公顷），建设用地975.2907公顷，未利用地206.8815公顷。 表3-1 区域土地利用类型一览表 3.相关主体功能区划定位 拟建项目位于廊坊市广阳区境内，根据《河北省主体功能区划》，廊坊市广阳区属于国家优化开发区域；根据《河北省生态环境保护“十四五”规划》，廊坊市广阳区属于京津保中心区生态过渡带。 与“相关主体功能区划”的符合性分析见表3-2；河北省主体功能区规划图见图3-1。 表3-2 与“相关主体功能区划”符合性分析结果一览表 序号 名称 规划相关内容 区域发展现状 分析结果 1 《河北省主体功能区规划》 主体功能区分为优化开发区域、重点开发区域、限制开发区域、禁止开发区域四类。永清县属于国家优化开发区域中的冀中平原北部地区，功能定位为京津城市功能拓展和产业转移重要承接地，首都新国际航空港城重要组成部分，首都科技成果转化、高新技术产品制造基地，河北战略新兴产业示范基地和高级技术产业示范基地，休闲度假、健身康复、养老居住、观光农业、有机蔬菜供应和宜居生活区。产业布局中廊坊重点发展高新技术产业、先进制造业、现代服务业等。 道路施工区域位于廊坊市广阳区境内，根据《河北省主体功能区划》，廊坊市广阳区属于国家优化开发区域，符合规划要求。 符合 图3-1 河北省主体功能区规划图 4.动物 根据沿线调查和查阅资料，主要动物资源如下： （1）鸟类：区域鸟类主要是常见的喜鹊、猫头鹰、布谷鸟、乌鸦、家燕等。 （2）两栖类：项目所在区域两栖类种类较少，主要有青蛙、蟾蜍等。 （3）爬行类：爬行类主要包括壁虎、蜥蜴、蛇、黄鼬等。 （4）哺乳类：本工程沿线哺乳类动物种类较少，主要包括刺猬、蝙蝠、野兔、老鼠、黄鼬等。 （5）昆虫类：多为北方常见种，主要有蝴蝶、蜻蜓、蜜蜂、蝉、螳螂等。 根据调查，评价区内无国家级重点保护野生动物，其中喜鹊、黄鼬为河北省重点保护野生动物。喜鹊是适应能力比较强的鸟类，荒野、农田、郊区、城市、公园和花园都能看到它们的身影，喜鹊常结成大群成对活动，白天在旷野农田觅食，夜间在高大乔木的顶端栖息。 喜鹊常把巢筑在民宅旁的大树上，在居民点附近活动。黄鼬栖息于平原灌丛和草丘中、也常出没在村庄附近。冬季常追随鼠类迁移而潜入村落附近，在石穴和树洞中筑窝。评价区属于以城镇建设为主的优先开发区域，人类活动范围广，生活生产行为频繁，如城镇建设、耕地开垦、果园经营、旅游开展等，不适宜重点保护物种种群栖息。评价区较为常见的小型野生动物如蛇、刺猬和黄鼬等都是定居性的小型动物，对于迁徙路线的要求不太严格，也没有季节性迁移的生活习性，区域适应性较强；其他鸟类如喜鹊等为常见鸟类，在我国北方地区较常见，种群数量大且稳定，在评价区及整个华北地区均广泛分布。 5.植被 拟建公路沿线区域人口密集，开发强度较大，受人类干扰严重。项目沿线评价范围内无国家、地方重点保护植物、古树名木分布。项目沿线常见植被划分为人工林、草丛植被、作物植被等，人工林有杨树、柳树、果树等乡土品种，草丛植被包括狗尾草等，作物植被包括玉米、小麦和蔬菜地等。 6.区域主要生态问题 拟建城市道路沿线区域为平原地区，项目区地貌简单，为路线方案的选择提供有利条件，人工林、草丛植被、作物植被良好，依据《中华人民共和国水利部关于划分国家级水土流失重点防治区的公告》（2006年第2号）及《河北省水利厅关于发布省级水土流失重点预防区和重点治理区的公告》（2018年），项目区不属于全国水土流失重点防治区。根据全国第三次土壤侵蚀遥感调查结果及《北京市水土保持公报》（2012),评价区水土流失类型为微度水利侵蚀，土壤侵蚀模数在200t/k㎡·a以下。 图3-2 项目所在区域生态环境现状 7.生态环境质量现状评价 经现状调查，项目区域主要是陆地农田生态系统，区域人类活动相对频繁，土地利用现状中，66%土地为农用地，其余为住宅用地、交通用地、建筑用地等。评价区以常见的小型野生动物、常见鸟类为主。项目沿线评价范围内无国家、地方重点保护植物、古树名木分布。项目区域地貌简单，水土流失轻微。 二、环境空气环境质量 环境空气环境质量引用《2021年廊坊市环境质量概要》广阳区环境空气质量数据。2021年，广阳区全年有效监测365天，达标天数263天，超标天数102天；SO2、NO2、CO第95百分位、O3第90百分位、PM10和PM2.5六项基本污染物的年均浓度值分别为9μg/m3、36μg/m3、1.6mg/m3、188μg/m3、74μg/m3、42μg/m3。其中除NO2、SO2和CO外，O3、PM10和PM2.5超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准要求，O3、PM10和PM2.5超标倍数分别为0.175、0.057、0.20，广阳区环境空气质量不达标。 表3-3 广阳区2021年各项污染物浓度 污染物 SO2 μg/m3 NO2 μg/m3 CO第95百分位mg/m3 O3第90百分位μg/m3 PM10 μg/m3 PM2.5 μg/m3 达标率（%） 达标天数 年评价指标 年平均质量浓度 年平均质量浓度 百分位数日平均 8h平均质量浓度 年平均质量浓度 年平均质量浓度 浓度 8 36 1.3 174 74 37 72.1% 263 标准值 60 40 4 160 70 35 占标率 13.3% 90% 32.5% 108.8% 105.7% 105.7% 达标情况 达标 达标 达标 不达标 不达标 不达标 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ/2.2-2018）对项目所在区域2021年环境空气质量进行达标判断，六项污染物没有全部达标，因此本项目所在区域属于环境空气质量不达标区。 三、地表水环境质量现状 北京大兴国际机场临空经济区廊坊片区现状河道较多，主要包括永定河水系和大清河水系。永清河水系主要有永兴河、永北干渠、碱河等，大清河水系主要有引清干渠、王泊自流渠和永固界沟等。 本次评价地表水环境质量现状引用《北京大兴国际机场临空经济区廊坊片区控制性详细规划环境影响报告书》中相关监测数据结论。 项目所在区域引清干渠水质监测因子中化学需氧量、生化需氧量、总氮、硝酸盐的标准指数大于1，不能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中IV类标准要求，其余监测因子标准指数均小于1；永兴河水质监测因子能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中IV类标准要求。引清干渠水质因子化学需氧量、生化需氧量、总氮、硝酸盐部分监测结果超标，主要是由于监测时间处于枯水季节，水量较小，且引清干渠主要作用为排污水体，加之部分村庄生活污水未经污水处理设施处理等，因而造成引清干渠部分监测因子超标。 四、声环境质量现状 项目路线评价范围内的潘村、簸箕营村2个村街均已拆迁完毕，本项目涉及道路中心线两侧200m范围内无居民点。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 本项目为新建项目，无原有污染情况及环境问题。 |
| 生 态 环 境 保 护 目 标 | 根据现场踏勘，评价范围内不涉及自然保护区、风景名胜区、重点文物及名胜古迹区、生态敏感与珍稀野生动植物栖息地等敏感目标。项目周边不涉及集中式地下饮用水源地。根据工程质量及周围环境特征，本次评价将评价范围内的居民点作为声环境和环境空气保护目标，由于道路中心线两侧200m范围内无居民点，因此本项目无声环境和环境空气保护目标；沿线动植物资源、水土保持等作为生态环境保护目标。 生态环境保护重点保护沿线的农业生态、动植物资源，减少水土流失和景观破坏。项目沿线生态保护目标见表3-4。 表3-4 项目沿线生态保护目标 环境要素 保护内容 备注 生态环境 全线耕地 全线通过占补平衡，保证基本农田不减少 沿线野生动物 文明施工，严格控制施工范围，保护野生动物生境 碱河 生态保护红线，与线路最近距离5150米 北京大兴机场临空经济区廊坊片区规划范围内涉及生态保护红线0.16 km2，主要为规划范围内天堂河河滨岸带。 碱河（旧天堂河） 河道现状：旧天堂河是龙河的支流，该河源于大兴区南各庄，自富各庄北入广阳区境，经田古营、北王力、夏营、西庄子、九州，至东冯家务村东入龙河，广阳区境内河道长16.3公里，流域面积82.78平方公里，泄流能力是58.8立方米/秒。2015年，北京新机场建设项目将该河道永北干渠右岸以西段划为新机场永久占地，在改线后的新天堂河左岸，北王力村北设置引水闸涵，因此，旧天堂河今后的主要功能为分减新天堂河泄水量。 |
| 评 价 标 准 | 1.环境质量标准 环境空气质量标准 根据空气质量功能区分类标准，项目所在地属二类功能区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）表1和表2二级标准及修改单要求，具体见表3-5。 表3-5 环境空气质量标准 污染物 单位 小时平均 日平均 年平均 来源 SO2 μg/m3 500 150 60 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)表1表2二级标准及修改单 NO2 μg/m3 200 80 40 CO mg/m3 10 4 / O3 μg/m3 200 160 / PM10 μg/m3 / 150 70 PM2.5 μg/m3 / 75 35 TSP μg/m3 / 300 200 （2）声环境 本项目位于大兴国际机场临空经济区廊坊片区起步区北区，地处规划航空物流区北部。项目北邻华兴道、南邻万兴道、西邻临空路、东邻105国道。北侧主要为轻轨防护绿地（200m）；地块西侧及东侧规划以居住混合公建用地为主；地块中部规划以商务设施用地为主，兼有少量的商业用地。 所在区域尚未划分声环境功能区划，根据《声环境功能区划分技术规范》（GBT15190-2014），项目所在区域以生态绿地、科研、商业为主，执行2类声环境功能区。项目道路等级为城市主干路和城市次干路，根据《声环境功能区划分技术规范》（GBT15190-2014）中8.3.1.1的有关规定，相邻区域为2类声环境功能区的，道路边界线外40m内区域划分为4a类声功能区。根据《声环境功能区划分技术规范》（GBT15190-2014）中8.3.1.2的有关规定，临街建筑面向道路一侧至道路边界线的区域定位4a类声环境功能区。 表3-6 声环境质量标准一览表 声环境 功能区类别 环境要素 来源 2类（其他区域） 昼间60dB(A)，夜间50dB(A) 《声环境质量标准》（GB 3096-2008） 4a类（边界线两侧40m内） 昼间70dB(A)，夜间55dB(A) （3）地表水环境：项目区域地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) IV类标准。 表3-7 地表水环境质量标准 标准名称 标准编号 污染物名称 IV类标准限值（mg/L） 《地表水环境质量标准》 GB3838-2002 pH值 6～9 COD ≤30 BOD5 ≤6 NH3-N ≤1.5 石油类 ≤0.5 2、施工期污染物排放标准 1、废气：本项目为道路建设项目，施工期主要大气污染物为施工扬尘和沥青烟，施工扬尘执行《施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934-2019）表1中扬尘排放限值标准。 表3-8 施工场地扬尘排放标准 时段 控制项目 监控点浓度限值*（μg/m3） 达标判定依据（次/天） 施工期 颗粒物 80 ≤2 *指监测点PM10小时平均浓度实测值与同时段所属县（市、区）PM10小时平均浓度的差值，当县（市、区）PM10小时平均浓度值大于150μg/m3时，以150μg/m3计。 2、噪声：施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）表1标准。 表3-9 建筑施工场界环境噪声排放标准 （dB（A）） 昼间 夜间 70 55 3、固废：施工过程弃土方及施工过程建筑垃圾处置执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年修订）“第五章 建筑垃圾污染环境的防治”的规定；一般工业固体废物贮存、处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相关规定；生活垃圾处置执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年修订）“第四章 生活垃圾污染环境的防治”的规定。 |
| 其他 | 本项目为城市道路项目，不涉及污染物总量控制。污染物总量控制指标为： SO2：0t/a、NOx：0t/a、COD：0t/a、NH3-N：0t/a。 |

# 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 施工期间将会增加道路交通运输量，运输车辆扬尘，施工机械噪声及尾气，施工人员生活垃圾、固体废弃物及污水等，这将会对大气、声环境、水环境及交通产生一定的暂时性影响。 一、施工期大气环境质量的影响分析 1、施工作业及施工场地扬尘 工程建设过程中，建筑材料露天堆放，清理施工垃圾，原有地表开挖清理，形成裸露场地。在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘。减少露天堆放和保证一定的含 水率及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段。尘粒在空气中的传播扩散情况与风 速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关。以沙尘为例，不同粒径的尘粒的沉降速度见下表。 表4-1 不同粒径尘粒的沉降速度 粒径，μm 10 20 30 40 50 60 70 沉降速度，m/s 0.003 0.012 0.027 0.048 0.07 0.108 0.147 粒径，μm 80 90 100 150 200 250 300 沉降速度，m/s 0.158 0.170 0.182 0.239 0.804 1.005 1.829 粒径，μm 450 550 650 750 850 950 1050 沉降速度，m/s 2.211 2.614 3.016 3.318 3.820 4.222 4.624 由上表可知，尘粒的沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为250μm时，沉降速度为1.005m/s，因此可以认为当尘粒大于250μm 时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小尘粒。 施工现场的扬尘大小与施工现场的条件、管理水平、机械化强度及施工季节、建设地区土质及天气情况等诸多因素有关。本评价以某建筑工地施工现场扬尘监测数据 为例，采用类比法对施工过程可能产生的扬尘影响进行分析。在未采取措施的情况下，当风速为 2.4m/s 时，距离施工场地不同距离处空气中 TSP 浓度值见下表。 表4-2 施工现场大气中 TSP 浓度变化表 距离（m） 10 20 30 40 50 100 200 浓度（mg/m3） 1.75 1.30 0.78 0.365 0.345 0.330 0.29 由上表可以看出：建筑施工扬尘的影响范围在工地下风向200m范围内，受影响地区的TSP 浓度平均值为 0.491mg/m3，相当于《环境空气质量标准》（GB3095-2012 ）中二级标准的1.6倍。在 200m 处施工扬尘的浓度值为0.29mg/m3，超过了《施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934-2019）表1中扬尘排放限值标准要求（0.08 mg/m3）。 2、道路扬尘 施工区内车辆运输引起的道路扬尘约占场地扬尘总量的50%以上，道路扬尘的起尘量与运输车辆的车速、载重量、轮胎与地面的接触面积、路面含尘量、相对湿度等因素有关。根据同类工程建设经验，施工期施工区内运输车辆大多行驶在施工便道上，路面含尘量高，道路扬尘比较严重。特别在混凝土工序阶段，灰土运输车引起的扬尘对道路两侧影响更为明显。根据北京市环保研究所在道路施工现场的测定，在施工点下风向1m、20m、50m处的TSP 浓度分别为11.03mg/m3、2.89mg/m3、1.15mg/m3，超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。为了减少起尘量，建议在人口稠密集中地区路段采取经常洒水降尘措施。通过对路面定时洒水，可以有效抑制扬尘，通过洒水可有效减少起尘量，最大除尘效率能达到80%。 3、沥青烟气 本项目不设置沥青拌合站，所用混凝土、水稳料、沥青混凝土均为商混站供应。沥青烟气影响较大的阶段为路面摊铺阶段。参照《路面施工沥青烟气抑制剂及现场应用试验研究》（杨锡武、彭绪亚、钱诗林，华中科技大学学报）中，对现场摊铺施工的沥青烟气的监测结果，摊铺过程中摊铺机上方采集的沥青烟气中苯并[a]芘浓度为0.000102mg/m3，对空气将造成一定的污染，对人体也有伤害。敏感点附近路段沥青摊铺施工时应选择合适的天气条件，尽量避免在敏感点的上风向进行施工。沥青烟挥发后有无组织形式外排，由于摊铺面积较少，铺设周期较短，对环境产生的影响较小。沥青摊铺过程由于历时较短，且施工区域空间开阔，大气扩散能力强，摊铺时的烟气对沿线环境的影响较小。 二、施工期噪声影响分析 项目施工期噪声主要来源于施工机械和运输车辆的噪声。噪声源强在80-90dB（A）之间，项目施工期采取相应降噪措施后可最大程度减轻（总体降噪效果至少25dB(A)）对周围环境的影响，且施工噪声对环境的影响是暂时的，因此，施工期噪声对环境的影响不大，声环境保护措施是可行的。具体详见本项目噪声环境影响专项评价。 三、施工期固体废物污染 施工期固体废物主要包括施工弃方、建筑垃圾和施工人员生活垃圾。 1、弃方和建筑垃圾 弃方主要成分为施工挖方，弃方运至政府部门指定的弃土点处置。 项目施工期会有一定量的建筑垃圾产生，主要为石料、砂、石灰、水泥、钢材等建筑材料。建筑垃圾分类堆放，充分利用可再利用部分，不能回收利用的暂时存放在红线内临时堆场，定期送至制定地点堆放/填埋。 此外，施工期弃土在运输、装卸过程中都可能对环境产生影响。车辆装载过多将导致沿程散落满地，车轮沾满泥土导致运输公路布满泥土，晴天尘土飞扬，雨天路面泥泞，影响行人和区域环境质量。弃土堆放地不明确或无规划乱丢乱放，将影响该地区的建设和整洁。 本项目在采取有针对性防治措施的前提下，弃土和建筑垃圾对周围环境影响轻微，同时项目施工期较短，施工期影响是暂时性的，待施工结束后，受影响的环境因素可以恢复到现状水平。 2、生活垃圾 在项目施工期间，各类施工人员较为集中，产生的生活垃圾按0.5kg/人·d计，施工期间日均产生的生活垃圾总量约为50kg/d，道路施工过程均租用周边民房，生活垃圾与村庄生活垃圾一并处理，不会对周围环境产生明显影响。 四、施工期废水对水环境的影响 1、施工生产废水影响 本项目无预制场、拌和站，施工生产废水主要是砂石料冲洗废水、车辆冲洗水及少量给水管道试压水。砂石料及车辆冲洗废水具有悬浮物浓度高、水量小、间歇集中排放等特点，每次冲洗产生的污水约0.5m3，SS浓度可达到2000～4000mg/L；给水管道试压废水每次产生量0.2m3，主要污染物为石油类和悬浮物。以上施工期生产废水经收集除油、沉淀处理后回用，禁止外排。对地表水环境影响较小。 2、施工生活污水的影响 项目不设置施工营地，施工人员在周边村庄安置，因此生活比较分散，各生活点设置防渗旱厕，生活污水量较小，且水质简单，可就地泼洒抑尘，不会对区域水环境造成明显影响。 五、生态环境影响分析 项目建设对生态环境的影响主要表现为对原有植被的破坏、地形地貌的变化，以及由此引发的野生动物栖息地破坏、景观影响及水土流失等问题。 1、水土流失影响 项目对地表的扰动类型包括土方开挖、回填等。工程建设过程中，主体工程区和施工道路的建设将对占地范围内的地表土壤造成一定程度的破坏，加剧了水土流失，对生态环境造成暂时的不利影响。但随着工程的结束，对水土流失状况将得到缓解。 2、对土地利用的影响分析 工程永久性占地主要为道路路基占地和基础设施占地，具有长期性和不可逆的特点。道路需征用的土地功能类型主要为耕地、园地、林地及其他农用地和建设用地，农田种植的作物主要为农作物，道路永久性占地使土地利用功能发生显著变化，使原有的耕地、其他农用地和建设用地类型转变为永久交通用地，改变了其用地结构与功能特点。占用耕地造成的耕地数量减少，可通过异地补偿，货币方式进行补偿；建设用地减少通过补偿取得。 3、对征地范围内野生动物的影响分析 工程沿线无大型野生动物，仅有鼠类等小型哺乳动物；以及禽鸟类、爬行类动物和昆虫等，无属于重点保护的野生动物。道路施工期对动物的影响，主要体现在人为扰动改变了动物的栖息环境，植被因施工而遭受毁坏；野生动物因栖息环境改变被迫迁移它处。 4、项目对沿线植物的影响分析 施工期由于机械碾压、施工人员的践路及工程占地等，施工作业区周围的植被将遭到破坏，对农业植被的破坏明显。项目所在区域属于属暖温带半干旱季风气候区，沿线以中覆盖度植被为主。沿线林地植被主要为杨树、槐树和柳树，草灌丛植被以地榆一裂叶蒿杂类草群落、茅草为主；农业植被主要有小麦、玉米，大豆、马铃薯等。项目永久占地中农用地面积为34.8489公顷，按平均生物量5t/hm2.a计算，工程永久占地生物损失量为174t/a。 5、项目建设对农业生态的影响分析 ①永久占地影响 项目建设将使部分村庄耕地减少，会加剧对剩余耕地的压力，暂时影响耕地总量平衡，对被占用土地农户的生活造成一定程度的不利影响。为了尽量减少因道路占地对农业生产和农民生活质量的影响，在道路的设计中应严格执行《关于进一步加强土地管理切实保护耕地的通知》（中发［1997]11 号）及《关于在公路建设项目中实行最严格的耕地保护制度的若干意见》（交公路发［2004]164 号），严格执行土地管理办法，对征用土地（包括苗木、农作物）进行补偿，保证日常生活质量不降低。在道路设计中应结合当地的发展规划进一步优化线型，以减少占用农田数量，合理利用土地资源。 项目全线占用耕地面积相对于区域整体耕地面积比例较小，项目占用耕地对于区域农业平衡影响较小，但对局部人群尤其是被征地村民来讲，对其收入水平和生活方式的影响还是相当显著的。根据 《国土资源部门关于严格执行土地利用总体规划实施管理的通知》（国土资发［2012]2号），严格执行国家占用耕地补偿制度，落实“占多少、垦多小”的原则，依法履行占补平衡的法定义务，采取缴纳耕地开垦费委托当地国土资源管理部门负责补充。按照项目沿线县（区）土地主管部门制定的《耕地占补平衡方采》结合耕地的实际补充潜力，补充数量相当的耕地，确保耕地总量不减少，通过当地政府进行土地调整和开发新产业来缓解由此造成的不利影响。 用地单位按照标准对农民进行补偿，补偿费用按照 《河北省土地管理条例》和《河北省人民政府关于实行征地区片价的通知》规定计算，要将征地费用和耕地补偿资金列入项目投资预算，做好征地补偿，安置补助等工作。 ②临时占地影响 本项目不新增临时占地，施工生产生活区、临时堆土场依托航空物流片区集中设置的场地，施工场地及临时道路布置在红线范围内，临时占地只是暂时的，工程结束后经过清理、整治，基本上可恢复其规划功能。因此，临时占地在施工期对土地利用影响是暂时和有限的。 总体来说，以上影响是暂时的，并且通过采取有效措施，可以减少对沿线景观的影响。随着施工的结束，其不利影响也会随之消失。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 1、废气 本项目沿线未涉及集中式排放源（如服务区、车站大气污染源），运营期废气主要为道路上机动车辆行驶过程中排放的汽车尾气和道路扬尘。 汽车尾气主要污染物为NOx、HC、CO，直接危害人体健康并影响周围大气环境。降低道路汽车尾气对道路两侧居民影响的防治措施主要有：使用清洁能源；环保、交通部门加强合作，执行汽车尾气车检制度，尾气超标排放的车辆必须安装尾气净化装置，控制尾气超标车辆上路。 道路上行驶车辆的轮胎接触路面而使路面积尘扬起，以及运送散装含尘物料的车辆，由于散落、风吹等原因，从而产生扬尘污染。因此，要加强对道路的清扫、养护，使道路平整、清洁，以减轻道路扬尘污染。 2、废水 本项目营运期废水主要为降雨冲刷路面产生的路面径流污水，路面雨水径流中污染物的浓度受诸如降雨量、车流量、路面宽度、纳污路段长度等因素的影响。初期路面径流污染物浓度较高，但初期路面径流进入道路两侧雨水管道后，经雨水稀释、沉淀、分离、自净等过程，污染物浓度降低，且路面径流污染物浓度随着降雨时间的增长而变小，冲刷路面的雨水进入雨水管道，对沿线区域水环境影响较小。 3、噪声 营运期噪声污染源主要为车辆行驶产生的噪声，在道路上行驶的机动车辆噪声源为非稳态源，车辆的发动机、冷却系统、传动系统等部件均会产生噪声，另外，行驶中引起的气体湍动、排气系统、轮胎与路面的摩擦等也会产生噪声。噪声源具体见本项目噪声环境影响专项评价。 4、固废 道路建成通车后，产生的固废主要为来往交通车辆司乘人员、道路行人丢弃的纸屑、果皮、塑料、包装废弃物等生活垃圾和运输车辆沿途遗撒，由环卫人员定期进行收集、清扫、集中后，再统一进行无害化处理。 采取以上严格的管理措施后，工程营运期固体废物不会对周围环境产生影响。 5、生态环境影响分析 （1）运营期对动物的影响 道路建成以后，随着道路两侧及占地植被的恢复，部分施工期间迁移走的动物会回归到该区域，但公路交通噪声、夜间汽车灯光、人为活动，仍对公路沿线的动物栖息环境产生着长期的影响，这将导致道路沿线两侧区域野生动物种群数量少于周边环境。 1)对动物栖息环境的影响 道路占地伴随着动物生境的丧失，野生动物被迫寻找新的生活环境，这样便会加剧种间竞争和区域环境压力，而且生境片段化对动物产生的影响是缓慢而严重的。野生动物的迁徙扩散受到限制后，依赖动物和昆虫传播种子的植物也不可避免地受到影响。 2)对动物活动阻隔的影响 本项目建成后会形成屏障影响对区域动物的迁徙和种群交流活动，加速了动物栖息地的破碎化，使得野生动物的活动范围受到限制，这对其觅食、交偶等活动的潜在影响较大，同时还有可能存在因交通原因导致穿行的动物死亡的情况。项目沿线主要是耕地，项目施工经过农业生态环境集中的地段，主要对两栖和爬行动物中与人类关系较密切的种类有所影响；本工程对鸟类阻隔的影响较小。 3)环境污染对动物的影响 道路上行使车辆产生的废气、噪声、振动及路面径流污染物等会对动物的生存环境造成污染。其中，噪声和灯光的影响更为突出。道路行驶车辆产生的噪声以及夜间车辆的灯光，会影响动物的交配和产卵。一般动物在选择栖息地时，通常会远离公路。 4）对野生保护动物的影响 根据调查，评价区内无国家级重点保护野生动物，其中喜鹊、黄鼬为河北省重点保护野生动物。喜鹊、黄鼬为常见动物，在我国北方地区较常见，种群数量大且稳定，因此不会对其造成较大影响。 （2）景观影响 项目营运期对景观的影响主要为道路自身构筑物景观协调性影响。道路自身构筑物景观包括道路构筑物、路基工程、绿化带等，作为人工景观，如设计不当，会对区域景观的整体协调性产生影响。 项目建成后，路基工程对沿线原本连续的自然景观环境形成切割，使其空间连续性被破坏，切割耕地，使绿色的背景呈现出明显的人工印迹。项目区域交通体系发达，建设有密涿高速、京台高速和其他市政道路等，道路景观已成为区域的主要生态景观之一。项目沿线区域的景观的敏感性较低，阈值较高，路基工程对其切割影响不太显著。 6、环境风险 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）本项目为城市道路项目，不涉及有毒有害和易燃易爆炸危险物质的生产、使用、存储，不需进行环境风险影响评价。为了最大程度降低事故风险可能产生的影响，本报告对可能产生的环境风险进行简要分析。 道路建设项目环境风险多见于生态风险、自然风险和交通事故风险。 ①生态风险：本工程地处乡镇区域，生态风险的可能性较小。 ②自然风险：暴雨、地震、冰雪等自然灾害，影响行车安全，影响道路、管网非正常营运，甚至关闭。 ③交通事故风险：运输危险品的车辆在通过本项目道路过程中如果发生意外事故，将导致化学品泄漏，间接（经雨水冲刷）或直接进入河道，对项目周边水环境将造成影响。 本项目拟建道路位于大兴国际机场临空经济区廊坊片区起步区南区，地处规划航空物流区北部，在施工期和营运期发生自然风险和生态风险的可能性较小。但是道路建成营运后，因交通事故而产生的污染风险是有可能的，因此应予以足够的重视，采取有效措施最大限度地减少交通事故的发生。 |
| 选址选线环境合理性分析 | 1、当地政府、机关单位对项目建设的意见 （1）本项目于2021年12月28日，取得北京大兴国际机场临空经济区（廊坊）党群工作与公共服务局出具的建设项目用地预审及选址意书见（用字第131010202100022），项目代码：2112-131098-89-01-452851，项目用地符合国土空间用途管制要求，项目选址可行。 （2）根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》有关规定，该项目属于二十二、城镇基础设施，3城市公共交通建设，属鼓励类项目；项目不属于《河北省新增限制类和淘汰类产业目录（2015年版）》（冀政办发[2015]7号）中规定的限制类和淘汰类项目，项目不属于《河北省京冀交界地区新增产业的禁止和限制目录》中禁止和限制行业；本项目于2022年2月8日取得北京大兴国际机场临空经济区（廊坊）党群工作与公共服务局批复，文号为廊临公服投资核【2022】2号。因此，项目建设符合国家和地方产业政策。 2、城市总体规划符合性分析 根据《北京大兴国际机场临空经济区廊坊片区起步区控制性详细规划》发展目标：到2025年，北京大兴国际机场临空经济区廊坊片区起步区建成直接为大兴国际机场服务的交通运输、综合保税、口岸物流等生产生活配套设施，初步形成京冀共建共管、经济社会稳定、产业高端、交通便捷、生态优美的现代化、绿色临空经济区。 根据《北京大兴国际机场临空经济区廊坊片区综合交通专项规划》（2019-2035）：以建设“交通、产业、城镇”协同发展的临空经济区典范为目标，构建“便捷高效、绿色低碳”的综合交通体系。统筹布局骨干道路和骨干客运系统，支撑组团空间整合和高效组织。依托永兴河北路、国道G105、机场环线（东路）、廊涿道路、廊坊南环西延线，构建“三横二纵”快速路系统。构建高效货运组织系统，实现区内货运车辆20分钟上高速道路网。加强轨道快线、有轨电车、城际公交、城市公交等多次公共客运服务体系建设，推动公共交通成为居民机动化出行主体。 根据根据《北京大兴国际机场临空经济区廊坊片区市政基础设施及综合管廊专项规划》（2019-2035），规划坚持生态优先、绿色发展，以“高质量建设、多层次协同、惠民生为本”三大原则构建安全集约、多源协同、智能可靠的市政基础设施体系，强化与临空经济区大兴片区、廊坊市区、永清城区、固安城区市政基础设施的互联、共享。 廊坊临空经济区起步区（南区）2020年市政路网及配套基础设施工程项目，初步形成内部骨干路网架构，并实现与周边区域互联互通，为全面开发建设提供高效便捷保障，项目建设符合《北京大兴国际机场临空经济区廊坊片区起步区控制性详细规划》《北京大兴国际机场临空经济区廊坊片区综合交通专项规划》《北京大兴国际机场临空经济区廊坊片区市政基础设施及综合管廊专项规划》相关要求。 3、环境敏感性分析 项目沿线无自然保护区、世界文化和自然遗产、风景名胜区、珍稀动植物天然集中分布区等生态环境敏感目标，属生态敏感性一般区域。通过加强管理、采取有效可行的相关环保措施后，可使工程对沿线居民点影响降到最低，项目路线布置合理、可行。 4、项目环境影响程度制约性分析 本项目为市政道路建设项目，施工期通过采取相应的环保措施后，对周围环境影响较小；项目建成运营后，道路汽车尾气对环境空气的影响较小，在采取相关环保措施后，项目不会对沿线声环境、水环境产生明显影响；采取相关生态恢复措施后，可以在一定程度上弥补工程建设造成的生态损失。因此，从环境影响方面分析，采取相应的环保措施及生态措施后项目建设不会对环境产生明显影响。 综上所述，本项目符合相关规划要求，通过采取相应的环保措施，可降低对环境的影响，对环境影响较小，项目的选址选线可行。 |

# 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 1、施工期声环境保护措施 道路施工机械设备噪声源强为75～90dB(A)。经预测，由于各种机械设备作业地点离施工场界近，为保证施工噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求。本项目施工期采取的污染防治措施如下： 施工期通过采取合理安排施工计划，选择低噪声设备，文明施工，禁止在夜间施工，施工现场周边设围挡等措施后可最大程度减轻对周围环境的影响，且施工噪声对环境的影响是暂时的，因此，施工期噪声对环境的影响不大，声环境保护措施是可行的。具体见本项目噪声环境影响专项评价。 2、施工期地表水保护措施 本项目施工线路较短，且线路距离沿线村庄较近，施工时租用附近村庄民房和居民住宅，生活污水产生量较小，污水设施依托附近村庄民房和居民住宅。居民住宅内设旱厕定时收集生活粪便用于周围农田堆肥；施工人员产生的少量盥洗类生活污水洒水抑尘，生活污水不外排。 本项目施工场地修建沉淀池，石料、车辆冲洗水等含砂含油废水经沉淀后回用于施工场地或洒水降尘，不外排。 此外，还应加强施工现场管理措施： （1）加强施工人员生活管理，施工过程产生的少量生活污水均利用现有民用设施处理，对生活垃圾严格管理，将生活垃圾集中堆放，及时清理，减少降雨冲刷产生的污水径流。 （2）施工期在取土、开挖路面等施工尽量避开雨天，并及时做好水保措施。 （3）加强环境管理和保护措施，防止施工机械油料泄露，物料堆放采取覆盖和围挡措施。 综上，本项目施工期在严格落实如上措施后，对周围水环境产生明显影响。 3、施工期大气环境保护措施 对于车辆运输过程中产生的道路扬尘影响，通过洒水、及时清扫路面等保持路面的清洁，此外，运输车辆采用封闭车辆或加盖帆布，不超重装载，可避免运输过程产生物料遗撒，采取措施后，道路扬尘对环境的影响较小；对于堆土场扬尘影响，采取土方表面压实、定期喷水、覆盖等措施，可满足《施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934-2019）表1中扬尘排放限值标准中要求。 沥青在摊铺过程中影响范围较为集中，影响范围较小，加之摊铺时间较短，随施工结束而结束。沥青铺浇路面时所产生的烟气，其污染物影响距离一般在50m以内，因此当道路沥青铺浇时，应避开风向针对沿线村庄等环境敏感点的时段，以避免对人群健康产生影响。 对于施工设备尾气影响，主要污染物为HC、颗粒物、CO、NOX，需对施工燃油设备和车辆进行定期检修，使其在最佳工况下运行，以降低燃油尾气对周围环境的影响。 施工期间，应严格按照《河北省深入实施大气污染综合治理十条措施》（2021年3月5日实施）、《2021-2022年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》、《河北省建筑施工扬尘防治强化措施18条》（冀建安[2016]27号）、《河北省2022年建筑施工扬尘污染防治工作方案》、《廊坊市2020-2021年大气污染防治行动计划实施方案》、《河北省扬尘污染防治办法》等有关文件，为减轻扬尘的污染程度和影响范围，施工过程中应采取如下措施，减少对周围居民的影响： （1）施工单位必须在施工现场出入口明显位置设置扬尘防治公示牌，内容包括建设、施工、监理及监管等单位名称、扬尘防治负责人的名称、联系电话、举报电话等。 （2）施工现场必须连续设置硬质围挡，围挡应坚固、美观，严禁围挡不严或敞开式施工。城区主干道两侧的围挡高度不低于2.5米，一般路段高度不低于1.8米。 （3）施工现场出入口必须配备车辆冲洗设施，设置排水、泥浆沉淀池等设施，建立冲洗制度并设专人管理，严禁车辆带泥上路。 （4）施工现场出入口、加工区和主作业区等处必须安装视频监控系统，对施工扬尘实时监控。 （5）施工现场集中堆放的土方和裸露场地必须采取覆盖、固化或绿化等防尘措施，严禁裸露。 （6）地表清理、路基开挖等作业四周必须使用围挡封闭施工，并采取喷淋、洒水、喷雾等降尘措施，严禁敞开式拆除。 （7）施工现场易飞扬的细颗粒建筑材料必须密闭存放或严密覆盖，严禁露天放置；搬运时应有降尘措施，余料及时回收。 （8）具备条件的地区施工现场必须使用商品混凝土、预拌砂浆，严禁现场搅拌。不具备条件的地区，现场搅拌砂浆必须搭设封闭式搅拌机棚。 （9）施工现场运送土方、渣土的车辆必须封闭或遮盖严密，严禁使用未办理相关手续的渣土等运输车辆，严禁沿路遗撒和随意倾倒。 （10）施工现场的建筑垃圾必须设置垃圾存放点,集中堆放并严密覆盖，及时清运。生活垃圾应日产日清，严禁随意丢弃。 （11）施工现场必须建立洒水清扫抑尘制度，配备洒水设备。非冰冻期每天洒水不少于2次，并有专人负责。重污染天气时相应增加洒水频次。 （12）遇有4级以上大风或重污染天气预警时，必须采取扬尘防治应急措施，严禁土方开挖、土方回填、房屋拆除、材料切割、金属焊接、喷涂或其他有可能产生扬尘的作业。 （13）建设单位必须组织相关单位做好工程外管网及绿化施工阶段的扬尘防治工作。 （14）鼓励施工现场在道路、围墙、脚手架等部位安装喷淋或喷雾等降尘装置；鼓励在施工现场安装空气质量检测仪等装置。 施工单位在采取以上措施后，可最大程度降低施工扬尘等对周围环境的影响，且该影响是暂时的，施工结束后便消失，以上环保措施技术上可行。 4、施工期固废处置措施 施工期固体废物主要来源于施工人员生活垃圾、施工弃方、建筑垃圾等。 施工人员租用附近民房作为施工生活区使用，生活垃圾委托环卫部门统一处理；建筑垃圾分类堆放，充分利用可再利用部分，不能回收利用的暂时存放在红线内临时堆场，定期送至制定地点堆放/填埋；弃土按照当地主管部门要求运至指定收纳点，同时加强材料及固废的运输车辆管理，不会对周围环境造成明显影响。 为了减少施工期固体废弃物对周围环境质量的影响，要求工程施工时采取如下防护措施： （1）项目施工单位应与运输部门共同作好驾驶员的职业教育。按规定路线运输，按规定地点处置建筑垃圾及弃土，并不定期地检查落实计划情况。 （2）施工中遇到有毒有害废弃物应暂时停止施工，并与地方生态环境、卫生部门联系，经他们采取措施处理后才能继续施工。 5、施工期生态保护措施 （1）加强生态环保宣传教育工作 施工进场前，应加强对施工人员的生态环境保护的宣传教育工作，在工地及周边地区，设立与环境保护有关的科普性宣传牌，包括生态保护的科普知识、相关法规、拟采用的生态保护措施及意义等。此外，为了加强沿线生态环境的保护及实施力度，建议建设单位与施工单位共同协商制订相应环境保护奖惩制度，明确环保职责，提高施工主体的环保主人翁责任感。 （2）植被保护和恢复措施 ①开工前，对施工范围临时设施的规划要进行严格的审查，既少占林地，又方便施工。 ②严格按照设计文件确定征占地范围，进行地表植被的清理工作。严格执行划界施工，禁止对征地范围之外的植被造成破坏。严格控制路基开挖，避免超挖破坏周围植被。 ③路基施工和材料堆放、回填土堆存前，应将占用耕地表土层（其中耕地约40~100cm厚，林地约15~60cm厚，即土壤耕作层）剥离，并在红线内适当位置进行集中堆放，并采取临时拦挡和覆盖措施，防止雨淋造成养分流失，以便用于后期的绿化和土地复垦。 ④严格控制路基开挖施工作业面，避免超挖破坏周围植被。 ⑤工程施工过程中，要严格按设计规定的材料堆存区、弃土场进行材料取用、堆土作业，不允许将堆土随处乱排，更不允许排入沿线沟渠。 ⑥施工区等临时建筑尽可能采用成品或简易拼装方式，尽量减轻对土壤及植被的破坏。 ⑦应尽量收缩路基边坡，以减少占用耕地，对于坡面工程及时采取工程或植物防护措施加以防护，以减少水土流失现象发生。 ⑧凡因道路施工破坏植被而裸露的土地（包括路界内外）应在施工结束后立即整治利用，恢复植被或造田还耕。 ⑨倡导绿色施工，对施工期的环境保护作出具体规定，并将本项目的绿色施工、环境保护、水土保持有关措施、条款纳入招标文件，保证在施工中贯彻落实。通过有效的管理制度，最大限度地减少工程对生态环境的不利影响。 （3）临时工程用地设置要求及恢复措施 ①建材堆放场等临时用地应尽可能地布设在道路用地范围内。 ②施工地不设置料场。便道利用现有土路。临时用地应尽量缩短使用时间，用后及时恢复土地原来的功能。 ③本项目不设置施工营地，租用当地民房，以减少临时性用地。 （4）实施施工监理等管理措施 采取适当的管理措施对于施工期生态保护具有事半功倍的效用，施工监理是施工期最好的管理措施。在整个施工期内，采用巡检监理的方式，检查生态保护措施的落实及施工人员的生态保护行为。 （5）水土流失保护措施 本工程水土保持的重点为：妥善处理土方临时堆放和防护；合理安排施工期，尽量避开雨季施工，以达到减少水土流失危害的目的。 1）主体工程区水土流失保护措施 主体工程区施工过程形成裸露地面遇雨水冲刷易发生水土流失。但由于施工区域有挡板围护，水土流失影响较轻微，随着工程进展，路基、排水、防护及绿化工程的实施，水土流失量将日渐减少。在运营期1~2年生态环境就会逐步得到恢复和改善，水土流失量逐渐减少直至达到新的稳定状态，基本上不存在较大的水土流失问题。针对水土流失。项目施工完成后及时将路面全部硬化，绿化带及时种植绿化植物，在短时间内即可恢复施工前状况，工程完成后不会新增水土流失。 水土保持措施总体布局遵循“预防为主，保护优先、全面规划、综合防治、因地制宜、重点突出、科学管理、注重效益”的方针，按照预防和治理相结合的原则进行水土保持措施总体布置。在分析和评价主体工程中具有水土保持功能措施的基础上，将主体工程设计的水土保持措施纳入水土保持防治措施体系，新增排水、沉沙、拦挡、苫盖、绿化等措施与主体工程水土保持措施相互衔接，形成较为完善的水土保持防护体系，实现建设与水土保持并举。具体保护措施：1)合理安排施工季节和作业时间，尽量避免在雨季进行挖方，减少水土流失。2)施工场地、应备有一定数量的成品防护物，如塑料薄膜、草席等，在生态绿化措施尚无法起到防护作用期间，覆盖地表，防止水土流失。3)沙子、石灰等物料堆应配有专人看管，下雨时应覆盖防护物，减少水土流失。 2）临时工程水土流失保护措施 ①含弃土场和材料堆存区 施工前在弃土场和材料堆存区设置挡土墙。施工过程中，对堆存在临时堆土场的表土采取撒播草籽临时防护措施。在工程结束后应立即进行复垦或其它生态修复措施，杜绝农业用地人为荒置导致的水土流失和土壤养分流失。 ②施工便道对生态环境影响分析 施工便道的生态影响主要是通过运输机械（车辆）碾压，破坏地表植被和土壤物理结构，导致植物生长不良或枯死，同时也加剧水土流失，影响道路景观。本项目施工便道根据当地现状，利用现有道路或利用现有土路进行平整压实做为本工程施工便道。在工程结束后应视具体情况进行处理：一种情况可交给地方政府公路管理部门进行养护，作为镇级、村级公路使用；另一种情况是施工结束后无法继续使用的施工便道，必须进行生态恢复，采取植树、种草等措施减少水土流失。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | 1、运营期大气环境保护措施 本项目营运过程中主要空气污染源是各种机动车辆排放的尾气及路面起尘，主要空气污染物是TSP、NOX、CO、TSP等。 污染物排放量的大小与交通量的大小、车辆的类型以及汽车运行的工况有关。随着交通量的增长，汽车尾气排放的污染物量也随之增长，对环境空气的影响也会加大。本项目建成后会有大量的车辆由此通过，从而使公路两侧区域的污染物（NOX、CO、TSP）浓度有所增加，通过保持良好的路面状况，使之运行顺畅，也可有效减少汽车怠速及路况不好降低汽车行驶速度而引起的大量尾气的排放。同时通过加强沿线绿化，栽种可吸收或吸附汽车尾气污染物的乔木、灌木等树种，亦可减少机动尾气对环境空气的影响。 根据近几年已建成道路的竣工环境保护验收调查报告的综合结果，汽车尾气对环境的影响范围和程度十分有限，其中TSP扬尘主要源于环境本底，路面起尘贡献值极小；CO、NOX均不存在超标现象；随着我国执行单车排放标准的不断提高，单车尾气的排放量将会不断降低，公路对沿线空气质量带来的影响轻微。因此，公路运营后汽车尾气对该区域环境空气的影响不大。 同时公路路面起尘与路面结构、路面清洁度有关，运营期在公路路面及时做好清洁和管理维护工作的前提下，可在一定程度上减少地面起尘量。 （1）降低路面尘粒 由于道路扬尘来自沉降在路面上的尘粒，减少这些尘粒的数量就意味着降低了污染源强。建设单位应与市环卫部门做好协调工作，定期对项目所属路面及时进行清洁、定期洒水，以减少扬尘对周围环境的影响。加强交通管理，限制汽车荷载和通行速度，降低汽车扬尘和尾气排放量。 （2）对大气污染物扩散采取控制措施 ①新敏感点远离线路设置 污染源到接受体之间的距离会直接影响到接受体污染物浓度，距离越远，到达接受体的污染物浓度越小。因此，主干道两侧新建的第一排建筑物应尽量向后退缩，与道路保持一定的距离，以缓解机动车尾气与扬尘带来的不利环境影响。 ②利用植被净化空气 加快实施后期道路绿化工程，道路两侧均设绿化带，以充分利用植被对环境空气的净化功能，既美化环境，又缓解机动车尾气与扬尘带来的不利环境影响。 综上分析，工程运营期车辆尾气排放污染物对环境的影响较小，且公路沿线属于平原开阔地区，无密集高大建筑物，大气扩散条件较好，机动车尾气不会对沿线大气环境产生明显的影响。 2、运营期地表水保护措施 本项目营运期产生的污水为雨水冲刷路面产生的径流水。为减少运营期地面径流对周围的影响，评价建议采取以下防治措施： （1）管理单位应加强对路面的日常维护与管理，保持路面清洁，及时清理路面上累积的尘土、碎屑、油污和吸附物等，减少随初期雨水冲刷而进入到路面径流污水中的SS和石油类等污染物量，最大程度地保护工程沿线的水质环境。 （2）相关部门应加强道路及机动车辆的运输管理，严格控制污染物排放量明显超标和工况差的车辆上路，对交通繁忙的路段加强路面清扫，可减少随降雨进入地表径流中的污染物量。 （3）路政部门定期检查、维护沿线的集排水工程设施，及时清淤，出现破损应及时修补。 （4）营运期突发性事故对环境污染风险防范措施详见“风险防范措施”，主要包括设置警示牌和限速标志、加固护栏等。 通过采取上述措施，可有效降低初期雨水中污染物的浓度，减少项目废水对周围环境的影响。 3、运营期声环境保护措施 《地面交通噪声污染防治技术政策》（环发[2010]7号）规定了从合理规划布局、噪声源控制、传声途径噪声削减、敏感建筑物噪声防护、加强交通噪声管理五个方面对交通噪声污染分别进行防治，本次评价根据本道路交通噪声影响特点提出以下针对性防治措施： （1）合理规划布局要求 建议规划部门根据建筑物的使用功能和相应的环境噪声标准，使声环境敏感点尽量远离道路。 （2）噪声源控制措施 优化平纵面指标，尽量降低设计中的路面坡度，减少爬坡时的声级增量。 （3）管理措施 ①道路建成运行后，完善道路警示标志；加强路面的维修保养，保持路面完好平整，以减少汽车刹车、起动产生的声级增加值，减少因沉降等引起的跳车噪声。 ②在居住区等环境敏感目标的路段前设置减速、限速、禁鸣等标志，控制汽车经过该路段时的速度，车辆经过该段区域时禁止鸣喇叭，降低噪声对敏感点的影响。 4、运营期固废防治措施 向司乘人员和行人加强宣传教育工作；在道路两侧人行道上的合理位置设置分类垃圾桶，收集日常生活垃圾，由环卫部门定期清运。 5、运营期环境风险防范减缓措施 （1）管理预防措施 1）危险货物运输实行“准运证”、“驾驶证”和“押运员证”制度，从事危险货物运输的车辆要使用统一的专用危险品标志，实行定点检测制度。在装运时不得客货混运；严格限制各种无证、无标志车或泄露、散装超载危险化学品车辆上路。 2）对从事危险品运输的驾驶员有关部门应定期进行排除危险品运输车辆交通事故的培训，以使从业人员增强忧患意识，并制定突发性污染事件应急预案，将危险品运输所产生的事故风险降到最低。 3）危险化学品及其包装：危险化学品的包装质量对其安全运输也有着重要影响，包装必须坚固、完整、严密不漏、外表面清洁，具有防撞击、防震动、防硒、防雨等措施。特别是装运有毒物品、腐蚀物品的外包装更要严格符合要求，装运液体的储罐及其相关附属设施要定期检测检验。总之，危险化学品包装及其标志应符合国家标准《危险货物包装标志》（GB190-1990）和《包装储运图示标志》（GB191-1985）及有关规定的要求． 4）运输车辆和设备设施：危险化学品具有易燃易爆，毒害，腐蚀等危险性质，决定了危化品道路运输车辆的结构、技术性能和装备必须符合一些相应的特殊要求。首先，运输车型必须与所承载的危险化学品的性质、形态及包装形式（储罐、钢罐、抗震包装等）相一致，而且针对选用的车型、所装运的危险化学品的性质不同，危险化学品道路运输车必须配备相应的安全装置，如需配备气管火花熄灭器、泄压阀、遮阳物、压力表、导除静电设施以及必要灭火设备等，因此，危险货物运输车辆和设施必须符合《中华人民共和国道路交通安全法》及《汽车危险货物运输规则》（JT3130-1998）等相关要求。 （2）工程预防措施 1）在桥梁路段设置减速带、车速监控摄像头等控制车辆行驶速度，并在桥梁两侧设置谨慎慢行等标志，提醒过往车辆驾驶员和乘客加强安全驾驶、保护环境的意识。 2）桥梁两侧要求设置防撞墙、加固防护栏等工程防护措施进行预防措施，防止失控车辆冲出路外。 本工程为城市道路建设项目，应根据相关要求进行事故防范和应急救援。 ①投入运营后，道路运输管理部门应当制定本单位事故应急救援预案，配备应急救援人员和必要的救援器材、设备，并定期组织演练。 ②发生道路事故，单位主要负责人应当按照本单位制定的应急救援预案，立即组织救援，并立即报告当地相关部门，如公安、生态环境和消防等。 ③贯彻交通部《关于继续进行道路危险货物运输专项整治的通知》（交公路发[2002]226号）相关要求；遇有危险化学品运输车辆应重点检查相关登记报批证明，运输人员上岗资格证书，危险化学品的品名、数量、危害和应急措施等情况说明和必要的安全防护设施。 ④配置和确保排障车和事故处理应急系统处理良好状态。 |
| 其他 | 1、环境管理计划 根据工程不同的环境保护目标，环境管理人员应严格按照施工期环境管理体系，负责制定或审核各区域施工作业的环境保护监理、监督计划，根据施工中各工程的作业特点和各施工区的敏感目标，分别提出不同的环境保护要求，制定发生环境事故的应急计划和措施，并监督施工期各项环保措施的落实情况，负责环保工程的检查和预验收，负责协调与生态环境、土地等部门的关系，以及负责有关环保文件，技术资料和施工现场环境监测资料的收集建档。环境管理应贯彻道路建设的全过程，环境管理内容详见下表。 表5-1 环境管理计划 阶段 潜在的影响 减缓措施 实施 机构 责任机构 监督机构 施工期阶段 施工扬尘、设备废气排放污染环境空气 施工现场及主要物料运输道路定期洒水，防止尘土飞扬，减少大气污染，运送建筑材料的货车须用帆布遮盖，以减少撒、漏产生扬尘。施工现场禁止燃用油毡、烟煤、塑料、重油等，避免环境空气的污染。 施工 单位 河北临空集团有限公司 当地生态环境主管部门 施工噪声 设置施工围挡，合理安排施工设备作业， 加强对机械和车辆的维修，以使它们保持良好的工作状态，降低噪声分贝。 固体废物 建筑垃圾分类堆放，充分利用可再利用部分，不能回收利用的暂时存放在红线内临时堆场，定期送至制定地点堆放/填埋；弃土按照当地主管部门要求运至指定收纳点；施工人员租用当地民房，生活垃圾利用当地的市政设施，统一交由环卫部门进行清理 生态资源保护 施工过程中，在能产生雨水地面径流处开挖路基时，要设置临时性的沉淀池，以拦截泥沙，待路建设完毕，用土将沉淀池堆平，绿化或还耕。杜绝任意从路边农田取土。 运输管理 运送建筑材料的车辆尽量避开集中环境敏感点，尽量避免与现有交通流交叉，减少粉尘和噪声污染。施工期间防止交通阻塞，要制订合适的建筑材料运输计划，避开道路交通高峰。 运营期 交通噪声 对声敏感路段设限速、减速标志。加强沿线噪声敏感点噪声常规监测。 交通管理机构 交通管理机构 当地生态环境主管部门 空气污染 根据当地气候和土壤特点在靠近道路两侧，特别是敏感区附近多种植乔、灌木，净化吸收车辆尾气中的污染物，吸附大气中总悬浮微粒。 加强路面养护和日常清扫，减少道路路面积尘和二次扬尘产生。散装货运车辆必须加盖蓬布遮盖，防止运输扬尘产生。 危险品 溢出危险 运输危险品须持有公安部门颁发的三种证书，即危险品运输许可证、驾驶员执照及保安员证书；危险品标志应安放在运输危险品车辆最显著位置。如发生危险品意外溢出事件，要按照应急计划，立即通知有关部门，采取应急行动。 2、环境监测计划 根据道路项目特点，提出如下环境监测计划。 项目环境监测计划分为施工期噪声、环境空气监测计划，具体见下表。 表5-2 施工期环境监测计划 环境要素 监测地点 监测项目 监测频次、时间 实施机构 负责机构 声环境 道路沿线代表性点位 LAeq 施工期抽样，1次/季，每次监测1天，昼夜各1次 委托当地有资质的环境监测单位 建设单位 大气环境 施工区域 PM10、沥青烟 施工期抽样、在施工时间采样，监测点数≥4个，各监测点采样期间上午、下午各采样1次 委托当地有资质的环境监测单位 建设单位 |
| 环保投资 | 本项目总投资79135万元，环保投资220万元，占总投资的0.28%。具体如下： 表5-3 本项目环保投资一览表 类别 治理对象 投资（万元） 废气治理 施工期苫盖等降尘措施；运营期绿化带及绿化给水工程 50 噪声治理 施工期机械降噪措施；运营期绿化带绿化带隔声等措施 70 固废防治 施工期固废处理措施；运营期道路旁垃圾箱 20 生态环境 临时占地恢复、水土保持等 60 其他 环境监测与环境管理 20 合计 -- 220 |

# 六、生态环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 施工期 | 运营期 |
| --- | --- | --- |
|  | 环境保护措施 | 验收要求 | 环境保护措施 | 验收要求 |
| 陆生生态 | 严格按设计占地面积施工，做好堆土拦挡苫盖并回填 | 恢复沿线临时占地原状 | 做好绿化 | 落实绿化工程 |
| 水生生态 | / | / | / | / |
| 地表水环境 | 施工人员生活盥洗废水泼洒抑尘，不外排；车辆冲洗等施工废水经沉淀池处理后用于施工场地洒水拟尘、不外排 | 严禁将施工期废水排入外环境 | / | / |
| 地下水及土壤环境 | / | / | / | / |
| 声环境 | 设置施工围挡，合理安排施工设备作业，加强对机械和车辆的维修，以使它们保持良好的工作状态，降低噪声分贝 | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求 | 合理规划布局，在路过居民区路段设置禁鸣、限速标志 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准限值、4a类标准限值 |
| 振动 | / | / | / | / |
| 大气环境 | 施工现场及主要物料运输道路定期洒水，防止尘土飞扬，减少大气污染，运送建筑材料的货车须用帆布遮盖，以减少撒、漏产生扬尘。施工现场禁止燃用油毡、烟煤、塑料、重油等，避免环境空气的污染 | 满足《施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934-2019）表1中扬尘排放限值标准要求 | 绿化；加强路面养护和日常清扫，减少道路路面积尘和二次扬尘产生。散装货运车辆必须加盖蓬布遮盖，防止运输扬尘产生 | 落实绿化工程及路面养护和日常清扫工程。散装货运车辆必须加盖蓬布遮盖。 |
| 固体废物 | 施工产生的废土方按照当地主管部门要求运至指定收纳点；废建筑材料集中收集后周边利用；生活垃圾集中收集后交由环卫部门清运处理 | 施工过程弃土方及施工过程建筑垃圾处置《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年修订）“第五章 建筑垃圾污染环境的防治”的规定；一般工业固体废物贮存、处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相关规定 | 生活垃圾及其他垃圾集中收集后交环卫部门清运处理 | 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年修订）“第四章 生活垃圾污染环境的防治”的规定 |
| 电磁环境 | / | / | / | / |
| 环境风险 | / | / | 加强对危险化学品运输的管理；制定环境风险应急预案 | 将环境风险影响降到最低 |
| 环境监测 | / | / | / | / |
| 其他 | / | / | / | / |

# 七、结论

综上所述，评价认为本项目符合“三线一单”相关要求，符合国家产业政策、相关规划要求和环境准入要求，选址可行，平面布局合理。切实落实污染的各项治理措施，建立完善的生产管理和环境管理制度，确保落实国家产业政策及国家/地方相关标准要求，项目建设不会对当地环境质量产生明显不利影响。从环境保护角度分析本项目是可行的。

# Text boxes

本项目

本项目

万兴道桥

万兴道桥

清表方14.6

挖方42.6

利用方16.7

填方20.2

弃方25.9

借方3.5

外运至指定地点

万兴道桥

植被破坏、农业损失

噪声、扬尘、水土流失、清表土方

噪声

材料运输堆放、土方工程

征地拆迁

主体工程施工

辅助设施施工

施工准备阶段

路基、路面、桥涵、交叉工程

土地功能变化、噪声、扬尘、施工废水、建筑垃圾

图2-8  道路施工工艺流程及排污节点图

桩基施工

墩台施工

基坑开挖

墩身施工

现浇T梁施工

弃方、噪声

噪声

废水、弃方、噪声

固废、噪声

固废、噪声

临空区