一、建设项目概况

（1）项目概述

项目名称：廊坊临空经济区临空路（广兴道-廊涿路）及配套基础设施（一期）工程。

建设单位：河北临空集团有限公司。

建设性质：新建。

项目投资：本项目总投资165262.42万元，其中环保投资260万元，占总投资的0.16%。

（2）规划及产业政策符合性

本项目为市政道路工程建设项目，该项目属于二十二、城镇基础设施，3城市公共交通建设，属鼓励类项目。项目建设过程中严格执行《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发[2018]22号）、《河北省打赢蓝天保卫战三年行动方案》（冀政发[2018]18号）等文件规定要求。项目建设符合《关于转送北京大兴国际机场临空经济区廊坊片区控制性详细规划环境影响报告书审查意见的函》相关要求。因此，项目建设符合相关规划及规划环评要求。

根据北京大兴国际机场临空经济区（廊坊）党群工作与公共服务局出具了该项目用地预审与选址意见书（用字第131010202100021），项目代码：2111-131098-89-01-335062。项目选址可行。

本项目位于河北省廊坊市广阳区和永清县境内，路线走向：廊坊临空经济区临空路（广兴道-廊涿路）及配套基础设施工程北起广兴道以南约400米，向南经过穆庄村东侧、跨越永定河、北护路堤、南前卫埝、经僧垡头村西侧、与南小埝平交、下穿京台高速、经北戈奕村西侧、跨越永定河故道，止于廊涿路，道路全长约9.05公里（其中K4+160~K5+280长约1.12km、K8+240~K8+480长约0.24km为基本农田段）。起点：北起广兴道以南约400米，起点桩号为K0+000，坐标东经116°31'14.664"，北纬 39°28'57.601"。 终点：终点止于廊涿路，终点桩号为K9+054.096，坐标东经116°29'11.749"，北纬 39°24'55.461"。

本项目严格执行环评提出的各项防治措施，确保当地空气环境不会因本项目建设而恶化。工程新增永久占地约476470平方米，建设单位将根据相关法律法规，做好征地补偿安置、耕地占补平衡。因此，本项目的建设不会影响区域土地资源总量。

对比规划环评所列负面清单及《廊坊市区域空间生态环境评价暨“三线一单”》，本项目从生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单四个方面来看，本项目的实施符合“三线一单”结论的要求。

本项目属于 《产业结构调整指导目录（2019 年本）》中鼓励类项目；根据河北省人民政府办公厅冀政办发〔2015〕7 号《关于印发河北省新增限制和淘汰类产业目录（2015 年版）的通知》可知，本项目不属于河北省新增限制类产业和新增淘汰类产业；不属于北京大兴机场临空经济区廊坊片区入区负面清单中禁止入区和限制入区项目。该项目可研报告已取北京大兴国际机场临空经济区（廊坊）党群工作与公共服务局批复，文号为廊临公服投资核【2021】7号。因此，项目建设符合国家和地方产业政策。

（3）项目地理位置

本项目位于河北省廊坊市广阳区和永清县境内。坐标：

起点：北起广兴道以南约400米，起点桩号为K0+000，坐标东经116°31'14.664"，北纬 39°28'57.601"。 终点：终点止于廊涿路，终点桩号为K9+054.096，坐标东经116°29'11.749"，北纬 39°24'55.461"。

（4）项目建设内容

本项目建设内容：项目占地面积476470m2（约714.7亩），临空路（广兴道-廊涿路）道路等级为城市主干路，全长约7.69公里，红线宽60米，建设内容主要包括道路工程、桥梁工程、交通工程、绿化给水工程、照明工程、通信工程。

二、主要环境影响及拟采取环保措施

（1）施工期主要环境影响及拟采取环保措施

1.废气

项目在路面挖掘、土方开挖、回填、物料装卸运输等过程产生的施工扬尘、沥青烟气、施工机械和运输车辆尾气。在施工过程中，应采取的防治措施：

（1）施工扬尘污染防治

①严格落实国家和地方扬尘防治规定

施工单位应结合《河北省扬尘污染防治办法》（2020年4月1日实施）、《河北省深入实施大气污染综合治理十条措施》（2021年3月5日实施）、《河北省大气污染防治条例》（2021年9月29日修正）、《河北省2022年建筑施工扬尘污染防治工作方案》（冀建质安函﹝2022﹞149号）、《关于进一步加强施工扬尘污染防治工作的通知》（冀建质安函〔2022〕264号）中有关施工扬尘的管理规定，采取相应的抑尘措施。

②加强管理和宣传

建设单位招标文件中应明确扬尘污染防治目标要求及其所占的评价分值，建设工程施工合同中应明确施工单位扬尘污染防止职责；将建设工程施工现场扬尘污染防治专项费用列入工程概算，并于工程开工日起15日内足额支付施工单位。施工中应强化施工人员的环保意识，加强环境管理，严格执行地方政府和有关部门颁布的有关环境保护及施工建设方面的有关规定。

③强化大气污染防治措施

A、运输道路，施工场地应加强洒水抑尘，每天至少两次（上，下班）。另外，沙土等散装材料装卸应随时洒水防止扬尘。

B、运送散状含尘物料的车辆，要用蓬布苫盖，以防物料飞扬。对运送砂石料的车辆应限制超裁，不得沿途洒漏；水泥、沙土等材料运输禁止超载，并盖篷布。粉状材料堆放时应采取防风防雨措施，必要时设立围拦，并定时洒水防止扬尘。

C、施工单位应对照《防治城市扬尘污染防治技术规范》（HJ/T393-2007)，选用符合国家卫生防护标准的施工机械和运输工具，确保其废气排放符合国家有关标准。

D、严禁在施工现场焚烧任何废弃物和可能产生有毒有害气体，烟尘、臭气的物质，施工过程中，严禁将废弃的建筑材料作为燃料燃烧。施工结束后，应及时恢复施工占用场地植被。

④强化重要施工场地废气防治措施

A、施工便道：施工道路路面应采用不小于20cm的砂石或者泥结碎石等材料硬化，施工便道应定期维护保养，做到雨天不泥泞，晴天不扬尘，道路平整。文明施工，路口设置警示、限速标识，控制车速降低扬尘量，对路面定期洒水抑尘；

B、施工占地设置硬质围挡或者围墙，在施工工地内堆放水泥、灰土、砂石、建筑土方等易产生扬尘的粉状、粒状建筑材料的，应当采取密闭或者遮盖等防尘措施，装卸、搬运时应当采取防尘措施。

⑤落实《河北省扬尘污染防治办法》有关施工扬尘的规定

《河北省扬尘污染防治办法》（2020年4月1日实施）《河北省深入实施大气污染综合治理十条措施》（2021年3月5日实施），城市规划区内的建设工程施工，应当符合下列防尘要求：

A、在施工现场出入口明显位置设置公示牌，公示施工现场负责人、环保监督员、防尘措施、扬尘监督管理部门、举报投诉电话等信息；

B、在施工现场周边设置硬质封闭围挡或者围墙，位于主要路段的，高度不低于2.5米，位于一般路段的，高度不低于1.8米，并在围挡底端设置不低于0.2米的防溢座；

C、对施工现场出入口、场内施工道路、材料加工堆放区、办公区、生活区进行硬化处理，并保持地面整洁；

D、在施工现场出口处设置车辆清洗设施并配套设置排水、泥浆沉淀设施，车辆冲洗干净后方可驶出；

E、按照规定使用预拌混凝土、预拌砂浆等建筑材料，只能现场搅拌的，应当采取防尘措施；

F、在施工工地内堆放水泥、灰土、砂石、建筑土方等易产生扬尘的粉状、粒状建筑材料的，应当采取密闭或者遮盖等防尘措施，装卸、搬运时应当采取防尘措施；

G、建筑垃圾应当及时清运，在场地内堆存的，应当集中堆放并采取密闭或者遮盖等防尘措施；

H、在施工工地同步安装视频监控设备和扬尘污染物在线监测设备，分别与建设主管部门、生态环境主管部门的监控设备联网，并保证系统正常运行，发生故障应当在二十四小时内修复；

I、法律、法规、规章规定的其他扬尘污染防治措施。

市政设施与城市道路施工，同时还应当符合下列防尘要求：

A.实施路面挖掘、切割、破碎等作业时，应当采取洒水、喷雾等防尘措施;

B.采取分段开挖、分段回填的方式施工;

C.对已回填的沟槽，应当采取遮盖、洒水等防尘措施;

D.道路或者绿地内各类管线敷设工程竣工后，应当及时恢复路面或者实施绿化。

园林绿化作业，应当符合下列防尘要求：

A.施工过程产生的种植土、弃土、余土等，工程位于主要路段的应当立即清运，位于一般路段的应当在当天清运;

B.种植行道树，所挖树穴四十八小时内不能栽植的，对种植土和树穴采取遮盖、洒水等防尘措施;

C.种植完成后的树坑应当覆盖卵石、木屑、挡板等;

D.对道路两边、中心隔离带、分车带进行绿化时，回填土边缘应当低于路沿石五厘米以上;

E.法律、法规、规章规定的其他扬尘污染防治措施。

采取上述措施后，施工期废气不会对周围环境空气产生较大影响。

⑥落实《关于进一步加强施工扬尘污染防治工作的通知》相关规定

《关于进一步加强施工扬尘污染防治工作的通知》（冀建质安函〔2022〕264号）

A.落实“建筑施工工地要做到工地周边围挡、渣土车密闭运输、出入工地车辆清洗、施工工地内部道路硬化、土方开挖湿法作业以及物料堆放覆盖六个百分之百”“施工现场视频监控和扬尘在线监测设备两个全覆盖”防治措施，科学施策，确保施工扬尘达标排放

B.利用视频监控和扬尘在线监测等技术手段，持续加强施工扬尘全方位全过程监管

C.坚持综合整治，强化施工扬尘污染防治举措，确保治理实效。

采取上述措施后，施工期废气不会对周围环境空气产生较大影响。

（2）施工机械、运输车辆尾气影响分析

施工机械、运输车辆排放的尾气污染物主要包括CO、NOx、HC等，项目施工期间应结合《河北省机动车和非道路移动机械排放污染防治条例》中有关规定，采取以下措施，减轻尾气影响：

①施工期间，应采用尾气达标排放的运输车辆，并对运输车辆和燃油机械安装尾气净化器、消烟除尘等设备，确保污染物达标排放，优先使用新能源机动车和非道路移动机械；

②燃油车辆、机械使用优质燃料：在现有条件下尽量选择燃用CNG、LNG等环保燃料的车辆、机械。施工合同中明确施工单位采用车辆、机械要求；

③定期对燃油车辆、机械尾气净化器、消烟除尘等设备进行检测与维护；

④运输车辆统一调度，尽量降低机动车使用强度，避免出现拥挤，尽可能正常装载和行驶，以免在交通不畅通的情况下，排出更多的尾气；

⑤加强对施工机械管理，科学安排其运行时间，严格按照施工时间作业，不允许任意扩大施工路线；

⑥禁止使用“无标车”、“黄标车”运输建筑材料、弃土、建筑垃圾等物料；

施工机械、运输车辆尾气短时间内将造成局部环境空气中污染物浓度升高，在大气的稀释扩散作用下不会对周边环境造成影响，并且此类废气为间断排放，随施工期的结束而消失。

（3）施工期沥青烟污染防治措施

①采用无热源或高温容器将沥青运至铺浇工地，沥青采取自带净化处理装置的沥青摊铺设备进行作业，可以从根本上解决沥青烟污染的问题；

②当道路建设工地靠近居民住宅时，沥青摊铺应避开风向正对附近居民区等环境空气敏感点的时段，以免对人群健康产生影响；

③为现场施工人员配备口罩、风镜等，实行轮班制；

④铺设沥青材料时的气温不能低于15℃,且是稳定而上升的温度，风速适度，在有雾或下雨时不能进行施工。

在采取上述措施后，施工期产生的扬尘及施工机械、车辆尾气对周围环境的影响可以得到有效控制，且施工作业产生的粉尘和尾气污染也会随施工期的结束而消除。

2.废水

本工程施工期排放的废水主要来自：桥梁施工对河流的扰动，施工机械、施工物料冲洗，施工泥渣、生活垃圾受雨水冲刷产生的雨污水等施工废水及施工人员生活污水。

为了减小施工期产生的废水对周围水环境的影响，建设单位施工过程中应采取如下主要污染防治措施：

①加强工人生活管理，施工过程产生的少量生活污水泼洒抑尘不外排，化粪池定期清运用作农肥，对生活垃圾严格管理，将生活垃圾集中堆放，及时清理，减少降雨冲刷产生的污水径流；

②施工期在取土、开挖路面等施工尽量避开雨天，并及时做好水土保持措施；

③加强环境管理和保护措施，防止施工机械油料泄露，物料堆放采取覆盖和围挡措施；

④料场及施工场地设置防渗沉淀池，施工废水经收集沉淀后循环使用，不外排；

⑤施工中对雨水、污水管网做好防渗、防漏处理，避免管网渗漏对区域地下水的污染；

⑥宣传教育：施工单位应加强对施工人员爱护环境防止地表水破坏的宣传教育活动，在施工过程中，应做到井然有序的实施组织设计，对堆料等应采取有效措施，做到文明施工；

⑦桥梁施工不涉水施工，采用循环钻孔灌注桩施工方式，泥浆循环使用，减少泥浆排放量，不得抛入河道。禁止在河道范围内设置机械或车辆维修点和清洗点；严禁向河道内倾倒残油及其他污水，文明施工，加强管理，避免造成对地表水体的环境污染。

综上，本项目施工期在严格落实如上措施后，对周围地表水影响较小。

3.噪声

施工期间，设备主要包括压路机、装载机等，设备噪声源将对周围环境产生一定影响。本项目施工期采取的污染防治措施如下：

1）合理安排施工计划，强噪声施工机械（装载机、振捣器等）夜间（22:00~6:00）应停止施工作业；

2）在施工机械中选择低噪声设备，闲置设备应关闭或减速，设备注意适时维护，避免部件松动等情况使噪声增强；

3）施工期间要严格执行河北省有关防噪规定，做到文明施工，禁止在夜间进行产生噪声污染的施工作业；

4）对位置相对固定的机械设备，能设在棚内操作的进入操作间，不能入棚的，建立临时隔声屏障；

5）施工现场周边设围挡；

6）进出车辆禁止鸣笛，施工现场加强管理；

7）按劳动卫生标准，保护施工人员的身心健康，施工单位应合理安排工作人员，做到轮换操作筑路机械，或穿插安排高噪声和低噪声的工作，给工人以恢复听力的时间。同时，要注意保护机械，合理操作，尽量使筑路机械维持低声量级水平。操作时，工人应戴耳罩和头盔；

8）对施工场地噪声除采取以上减噪措施外，还应与周围群众、单位建立良好的关系，互相沟通，对可能受施工干扰的群众、单位应在作业前予以通知，并随时向其汇报施工进度及施工中对降低噪声采取的措施，求得大家理解；

项目施工期采取以上措施后可最大程度减轻（总体降噪效果至少25dB(A)）对周围环境的影响，且施工噪声对环境的影响是暂时的，因此，施工期噪声对环境的影响不大，声环境保护措施是可行的。

4.固废

施工期固体废物主要包括施工弃方、建筑垃圾和施工人员生活垃圾。建设单位必须采取如下措施减少并降低施工废物和生活垃圾对周围环境的影响：

（1）清表土方和建筑垃圾事先做好计划，随产随运、及时运至指定地点处理；

（2）施工驻地及项目部设置垃圾箱，生活垃圾要袋装收集，施工单位应与当地市容环卫部门联系，做到及时清理生活垃圾，应做到日产日清，避免长期堆存孳生蚊蝇和致病菌，影响健康；

（3）施工期间的工程废弃物应及时清运，要求按规定路线运输，运输车辆必须按有关要求配装密闭装置；

（4）工程承包单位应对施工人员加强教育和管理，做到不随意乱丢废物，要设立环保卫生监督监察人员，避免污染环境，影响市容；

通过加强管理，及时清运，施工期固体废物不会对环境产生显著影响。

综上所述，施工期的影响是暂时的，施工结束后受影响的环境因素可恢复到原有水平。

5.生态

项目建设对生态环境的影响主要表现为对原有植被的破坏、地形地貌的变化，以及由此可能引发的野生动物栖息地破坏、土地功能转变及水土流失等问题。施工期将采取以下措施：优化方案设计和施工工艺，加强施工期管理，严禁施工人员及施工机械随意破坏当地植被，施工结束后，应对临时占用的土地进行复垦或恢复植被，合理安排施工季节和作业时间，根据环评报告表分析结论，通过采取上述措施，可降低和减缓本项目施工期对周围生态环境影响。

（2）运营期主要环境影响及拟采取环保措施

1.废气

本项目运营期产生的废气为汽车尾气、道路扬尘。汽车尾气是本项目建成后的主要环境空气污染源，主要污染物为NOX、CO。降低道路汽车尾气对周围环境影响的防治措施主要有：使用清洁能源；环保、交通部门加强合作，执行汽车尾气车检制度，尾气超标排放的车辆必须安装尾气净化装置，控制尾气超标车辆上路，因此本项目不会对周围环境空气造成明显影响。道路扬尘：道路上行驶车辆的轮胎接触路面而使路面积尘扬起，以及运送散装含尘物料的车辆，由于散落、风吹等原因，从而产生扬尘污染。通过安排清洁人员对道路即使清扫及洒水可有效防治道路扬尘污染。根据近几年已建成的道路的竣工环境保护验收调查报告的综合结果，TSP扬尘主要源于环境本底，路面起尘贡献值极小，通过对道路进行及时清扫和洒水抑尘后，道路扬尘不会对周围环境空气造成明显影响。

2.废水

本项目营运期废水主要为降雨冲刷路面产生的路面径流污水，路面雨水径流中污染物的浓度受诸如降雨量、车流量、路面宽度、纳污路段长度等因素的影响。初期路面径流污染物浓度较高，但初期路面径流进入道路两侧雨水管道后，经雨水稀释、沉淀、分离、自净等过程，污染物浓度降低，且路面径流污染物浓度随着降雨时间的增长而变小，冲刷路面的雨水进入雨水管道，对沿线区域水环境影响较小。

3.噪声

本项目营运期噪声主要为车辆行驶产生的噪声，根据对拟建道路典型路段噪声达标距离预测，在不考虑其它噪声衰减影响因素的情况下，2023年、2028年、2033年、2038年昼间4a类功能区（红线外40米范围内）昼间、夜间均能达标；2023年、2028年、2033年、2038年昼间2类功能区（红线外40米范围外）昼间均能达标，夜间达标距离分别为102m、122m、148m、175m。本项目沿线现状声环境敏感点均已拆迁，路线两侧规划为农林用地，无规划居民住宅、医院、学校等敏感目标，因此，本项目运营期交通噪声对周围声环境的影响不大，本次评价不再预测运营期声环境保护目标处的贡献值和预测值。

4.固废

道路建成通车后，产生的固废主要为来往交通车辆司乘人员、道路行人丢弃的纸屑、果皮、塑料、包装废弃物等生活垃圾和运输车辆沿途遗撒，由环卫人员定期进行收集、清扫、集中后，再统一进行无害化处理。采取以上严格的管理措施后，工程营运期固体废物不会对周围环境产生不良影响。

5.生态

道路及区域配套设施建成以后，动物生境变小，导致区域野生动物种群数量变少。道路管理部门必须强化沿线的绿化苗木管理和养护，确保道路绿化长效发挥固土护坡、减少水土流失、净化空气、隔声降噪、美化景观等环保功能。

配备专业人员定期对本项目绿化带以及道路两侧绿化苗木进行浇水、施肥、松土、修剪、病虫害防治，检查苗木生长状况，对枯死苗木、草皮进行更换补种。

6.环境风险

道路运输过程中风险主要来自因交通事故和违反危险品运输的有关规定等，导致使被运送的危险品在运输途中突发性发生泄露、爆炸、燃烧等产生的风险。事故造成的影响主要是对沿线水环境和土壤的影响，化学危险品等危险货物的泄漏将造成地表水、地下水和土壤严重污染和农业灌溉，危险品散落于陆域，也对土地的正常使用功能带来影响，破坏陆域的生态环境。

车辆本身动力源来自石油类的燃烧，当道路跨过水体或沿水域经过时，车辆发生事故将可能对水体产生污染。

本项目建成后涉及最为普遍危险性物质的是燃油及运输的化学危险品。当道路跨过水体或沿水域经过时，车辆发生事故将可能对水体产生污染，水污染事故类型主要有：

（1）化学危险品的运输车辆发生交通事故后，化学危险品发生泄漏，并排入附近水体。

（2）车辆本身携带的汽油（柴油）和机油泄漏，排入附近水体。

根据本项目道路运输特征并结合敏感目标分布，确定本项目风险敏感路段主要为：永定河大桥段。若发生突发性污染事故，对永定河易产生明显影响。因此必需采取有效的预防和应急措施。