物流中心河及航企暗涵明渠段水系治理工程项目基本情况

一、建设项目概况

（1）项目概述

项目名称：北京大兴国际机场临空经济区（廊坊）物流中心河及航企暗涵明渠段水系治理工程项目。

建设单位：河北临空集团有限公司。

建设性质：新建。

项目投资：本项目总投资69376.79万元，其中环保投资338.02万元，占总投资的0.49%。

（2）规划及产业政策符合性

本项目属于防洪除涝工程项目，根据中华人民共和国国家发展和改革委员会第29号令公布的《产业结构调整指导目录》（2019年本）（2021年修订），本项目不属于目录中限制类和淘汰类，属于允许类，符合国家产业政策。根据《市场准入负面清单（2022年版）》（发改体改规[2022]397号），本项目不属于“禁止准入类”，因此，本项目可依法进入，符合市场准入要求。

根据《河北省新增限制和淘汰类产业目录（2015年版）》（冀政办发[2015]7号）中的规定，本项目不在限制类、淘汰类之列，属于允许建设项目，符合河北省产业政策要求。

对照《河北省京冀交界地区新增产业的禁止和限制目录》（京津冀协同发展领导小组办公室[2017]第14号），本项目不在禁止类、限制类之列，属于允许建设项目，符合河北省京冀交界地区产业政策要求。

该项目可研报告已取北京大兴国际机场临空经济区（廊坊）党群工作与公共服务局批复，文号为廊临公服投资审[2022]4号。

综上所述，本项目符合国家、地方和区域的产业政策要求。

本项目严格执行环评提出的各项防治措施，确保当地空气环境不会因本项目建设而恶化。工程永久占地约50.36万平方米。本项目的建设不会影响区域土地资源总量。

对比规划环评所列负面清单及《廊坊市区域空间生态环境评价暨“三线一单”》，本项目从生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单四个方面来看，本项目的实施符合“三线一单”结论的要求。

（3）项目地理位置

本工程位于北京大兴国际机场临空经济区（廊坊）航空物流区。物流中心河起点中心地理位置坐标为E116°29′18.168″、N39°32′26.829″，终点中心地理位置坐标为E116°31′11.067″、N39°30′8.348″；航企暗涵明渠段起点中心地理位置坐标为E116°29′30.915″、N39°30′12.877″，终点中心地理位置坐标为E116°29′37.208″、N39°30′12.891″。

（4）项目建设内容

本工程建设包含物流中心河、航企暗涵明渠段，具体建设内容包含河道开挖工程、控制建筑物、生产桥、岸坡生态防护及智慧运维五部分。

二、主要环境影响及拟采取环保措施

（1）施工期主要环境影响及拟采取环保措施

1.废气

施工过程中造成大气污染的主要来源有：施工扬尘、施工期燃油机械和车辆等排放尾气、食堂油烟。（1）施工扬尘：合理布置施工现场，洒水降尘，严格执行六个百分百相关规定，出入车辆冲洗、施工地面硬化、物料堆放覆盖、湿法作业、渣土密闭运输、设置施工围挡等；（2）施工机械车辆尾气：加强施工机械管理，提高机械工作效率，施工机械车辆尾气排放应达到国四及以上排放标准，禁止使用尾气不合格机械设备等；（3）食堂油烟：食堂油烟经集气装置+油烟净化器处理后排放。

本工程施工期废气的影响范围有限，通过设置施工围挡、有效的洒水抑尘、规范运输车辆，严禁沿路撒漏，清淤淤泥不在施工场地暂存，采用车辆外运至弃淤场等措施，可有效控制施工废气的影响。随着施工期的结束，施工期废气影响将逐渐消失。

2.废水

施工期废水主要包括基坑废水、施工人员的生活污水。污染物以悬浮物和有机物质为主，废水主要为间歇式排放，间或有连续排放。

（1）基坑废水：基坑废水不采用另外的处理设施，仅向基坑内投加絮凝剂及中和剂，坑水静置2h后，即可回用于混凝土的养护，或用于小范围洒水防尘，污泥定期清运至渣场。（2）生活污水：食堂废水经隔油池处理后和环保厕所冲厕废水、其他生活污水合并进入设置的临时化粪池，定期清掏。

3.噪声

施工阶段的主要噪声源来自于施工机械的施工噪声和运输车辆的辐射噪声。

本项目施工期采取的污染防治措施如下：

为了减小施工噪声对周边环境的影响，应采取如下措施：

1）加强对各种筑路机械、车辆的维修养护，安装有效的消声器；

2）施工现场合理安排施工时间，夜间和午休时间禁止打桩作业；

3）施工单位应按《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中建筑施工场界噪声排放限值的要求采取限制工作时间、加强管理等措施加以控制；

4）工人应戴个人防护用具，如防声耳塞、耳罩、隔声棉和隔声帽等。

采取以上措施以后，施工噪声影响可以达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准要求，对周围环境影响较小。

4.固废

项目施工过程中，产生的固体废物主要为施工土方、废木材、金属等边角料及施工人员生活垃圾等。开挖出的土方应根据建筑需要及时进行回填或铺垫场地，弃方办理相关手续后将工程弃方外运至指定地点；清理施工垃圾时搭设专用垃圾道或者采用容器吊运，禁随意抛撒；建筑垃圾和生活垃圾集中收集后由环卫部门清运，以减少对环境的影响。

5.生态

本工程占地现状地类为现状耕、园、林地。本工程仅在施工期对植被群落整体的结构和功能以及植被多样性产生局部的、暂时性不利影响。对陆生生态的影响主要表现在施工占用土地对土壤表土层的破坏和施工活动对陆生动物以及鸟类的影响。本工程为河道土建工程，不会对水生生态系统和水资源造成影响。通过主体工程总体布置考虑了地形因素和少占地的原则，不存在明显不利于水土保持的问题。工程周边景观较为普通常见，没有突出的景观要素，施工过程开挖将破坏施工范围内的地表植被，开挖及围堰建设对景观的和谐性产生一定的影响，临时占地也会对景观产生影响，施工活动对植被损害及地表裸露是不可避免的，将直接影响沿线景观整体性。

（2）运营期主要环境影响及拟采取环保措施

1.废气

项目运营期的无废气产生及排放，不会对周边环境产生影响。

2.废水

项目运营期的无废水产生及排放，不会对周边环境产生影响。

3.噪声

项目运营期的无噪声产生，不会对周边环境产生影响。

4.固废

项目运营期的无固体废物产生及排放，不会对周边环境产生影响。