北京大兴国际机场临空经济区（廊坊）塘燕复、津燕、安宇、百川燃气管线迁改项目基本情况

# 一、项目名称

# 北京大兴国际机场临空经济区（廊坊）塘燕复、津燕、安宇、百川燃气管线迁改项目

# 二、建设单位

北京大兴国际机场临空经济区（廊坊）管理委员会委托河北临空集团有限公司实施建设

# 三、建设地点

# 廊坊市永清县、北京大兴国际机场临空经济区（廊坊）科技创新区

# 四、环境影响评价机构

天津广正建设项目咨询股份有限公司

# 五、项目概况

本项目总投资62761.09万元，其中环保投资2174.00万元，建设地点位于廊坊市永清县、北京大兴国际机场临空经济区（廊坊）科技创新区。本项目共拆除旧管线50.5公里，新建管线58.5公里，拆除原门站，新建1座门站，拆除1座共用阀室，新建2座阀室，新增建设用地8704.38平方米，主要建设内容为:①塘燕复线拆除旧输油管线10公里，新建输油管线8.5公里，管径559毫米，设计压力6.5兆帕，新建阀室1座；②津燕线拆除旧输油管线10公里，拆除与塘燕复线共用阀室1座，新建输油管线8.5公里，管径406.4毫米，设计压力6.27兆帕，新建阀室1座；③安宇线拆除旧输气管线20.5公里（其中，安宇一号线10公里，安宇二号线10.5公里），拆除原门站1座，新建输气管线33公里（其中安宇一号线13公里，管径159毫米，设计压力2.5兆帕，安宇二号线20公里，管径406.4毫米，设计压力4兆帕），新建门站1座，新建阀井7座；④百川线拆除旧输气管线10公里，新建输气管线8.5公里，管径457毫米，设计压力4兆帕，新建阀井3座。

本项目包括塘燕复线原油管线、津燕线原油管线、安宇一号线燃气管线、安宇二号线燃气管线和百川燃气管线。①塘燕复线拆除旧管线起自东八里村东南约130m处，途经永清县、科技创新区，终于唐家营村北；迁改管线起自东八里村东南约130m处，沿王泊自排渠向北敷设，在东八里村东南约120m处穿越六纬道后继续沿排渠向北敷设，在刘家务村西侧约470m处折向西进入科技创新园区规划区，沿规划引清东干渠南侧约82m向西敷设，在邹家营村北侧进入新建阀室，出阀室后在鲁家窑村东北侧约430m处折向西北穿越R1线铁路后接入原管线。②津燕线拆除旧管线起自东八里村东南约120m处，途经永清县、科技创新区，终于唐家营村北；迁改管线起自东八里村东南约120m处，沿王泊自排渠向北敷设，在东八里村东南约110m处穿越六纬道后继续沿排渠向北敷设，在刘家务村西侧约460m处折向西进入科技创新园区规划区，沿规划引清东干渠南侧约72m向西敷设，在邹家营村北侧进入新建阀室，出阀室后在鲁家窑村东北侧约440m处折向西北穿越R1线铁路后接入原管线。③安宇一号线拆除旧管线起自迁民屯村南侧约0.4km，途经科技创新区、永清县，终于碱铺村南；迁改管线起自迁民屯村南侧约0.4km，向西沿规划民兴道路南敷设约1.47km后进入永清县境内，在南岔口村东侧约0.4km折向北沿规划R1线敷设约4.13km，在鲁家窑村北侧约0.44km处重新进入科创区规划沿规划R1线向北敷设，在大北营村北侧约0.26km处向西北敷设，在孙家务村东侧约0.07km处穿越371省道后进入永清境内，在碱铺村北侧0.35km接入原管线。安宇二号线拆除旧管线起自迁民屯村南侧，途经科技创新区、永清县，终于泥安村南；安宇二号线迁改管线起自迁民屯村南侧，向西沿规划民兴道路南侧敷设0.3公里后进入永清县境内，在南岔口村东侧折向北沿规划R1线东侧敷设约4.13公里，在鲁家窑村北侧约440米处重新进入科创区规划沿R1线东侧向北敷设，在大北营村北侧约260米处向西北敷设，在孙家务村东侧进入永清境内，穿越S371省道折向东北敷设，在北戈奕村西北侧约600米处折向南沿临空区迁改220千伏高压廊道北侧敷设，在G3京台高速公路西侧向南穿越高压线，折向东穿越G3京台高速，沿高压线南侧向东南方向敷设，在泥安村南侧穿越S371廊涿公路后接入原管线。④百川线拆除旧管线起自刘家务村西侧约0.37km处，途经永清县、科技创新区，终于大北营村北；百川燃气迁改管线起自刘家务村西侧约0.37km处，向西进入科技创新园区规划区，沿规划引清东干渠南侧约0.06km向西敷设，在鲁家窑村东北侧约0.47km处折向北沿规划R1线敷设，在大北营村北侧约0.52km处接入原管线。

# 六、主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施

# （一）废气

本项目产生的废气为施工扬尘、管线焊接烟气、施工车辆、机械燃油尾气、新旧管线连接和旧管线拆除过程产生的挥发油气、新旧管线连接和旧管线拆除过程产生的废气、切割粉尘和颗粒物、二氧化硫、氮氧化物和无组织非甲烷总烃、食堂油烟、恶臭气体。

1、扬尘

施工过程中产生的扬尘严格按照《河北省扬尘污染防治办法》（河北省人民政府令[2020]第1号）、《河北省住房和城乡建设厅关于印发河北省2021年建筑施工扬尘污染防治工作方案的通知》（冀建质安函[2021]158号）等相关要求，施工现场边界设置围挡；配备洒水设备定时洒水；缩短施工工期，减少环境影响；施工运输车辆采用蓬布遮盖，减少运输过程中的扬尘；禁止使用尾气排放不达标的施工器械和运输车辆；对堆料采取必要的防扬尘措施；遇有4级以上大风或重度污染天气时，采取必要的抑尘措施。在采取上述措施后，施工期可以满足《施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934-2019）标准要求。

2、运输车辆、施工机械尾气和管道焊接烟气

施工期间，运输汽车、管道在管沟开挖、顶管、定向钻穿越等大型机械施工中，由于使用柴油机等设备，将产生车辆尾气和燃烧烟气；管道连接处焊接有烟尘排放。施工车辆和机械燃油尾气、焊接烟尘排放量均较小，对局部地区的环境影响较轻。

3、新旧管线连接和旧管线拆除过程产生的挥发油气及粉尘

新旧管线连接和旧管线拆除过程中会有残留的原油以油气形式挥发至空气中；同时新旧管线连接和旧管线拆除过程会产生少量切割粉尘。由于废气量较小，且施工现场均在野外，有利于空气的扩散，同时废气污染源具有间歇性和流动性，因此对局部地区的环境影响较轻。

4、新旧管线连接和旧管线拆除过程产生的废气

新旧管线连接封堵、拆除前需进行放空、氮气置换，主要产生非甲烷总烃、氮气、空气，本项目依托现有改管段之外的放空系统直接排放，且放空时间短。管线空气置换过程排出的气体主要是空气及氮气，以及含有少量天然气，且持续排放时间短。因此放空、置换废气对周边大气环境影响较轻。

5、颗粒物、二氧化硫、氮氧化物和无组织非甲烷总烃、食堂油烟、恶臭气体

门站燃气热水锅炉产生的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB13/5161-2020）表1大气污染物排放浓度限值要求；门站及阀室厂界无组织有机废气执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2其他企业边界大气污染物排放限值要求；站场内无组织非甲烷总烃排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1厂区内VOCs无组织排放限值要求；门站食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）表2中型饮食单位的油烟最高允许排放浓度和油烟净化设施最低去除效率要求，同时执行《廊坊市区域空间生态环境评价暨“三线一单”生态环境准入清单》的相关要求；门站恶臭气体执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1恶臭污染物厂界标准值二级限值要求。

# （二）废水

本项目废水为生活污水、管道试压废水、施工生产废水、车辆冲洗水和门站职工生活废水和燃气热水锅炉定期排水。

1、生活污水

本项目不设施工营地，施工人员就近租住民房，因此施工期生活污水主要依托当地的生活污水处理系统。

2、试压废水

本项目试压水采用无腐蚀性的清洁水，取自附近村庄的供水管网。项目采用分段方式进行试压，试压排水中主要含悬浮物、且浓度很小，管道试压完成后经沉淀后最终用于施工作业带泼洒抑尘，不会对外环境造成影响。

3、施工生产废水

本项目站场工程施工过程中，混凝土采用商用混凝土，浇筑等会有废水产生，生产废水的排放具有悬浮物浓度高、水量小、间歇集中排放等特点，用于场地泼洒抑尘，不会对外环境造成影响。

4、车辆冲洗水

本项目施工过程中，有少量车辆冲洗废水产生。本项目设置临时沉淀池将废水处理后用于场地泼洒抑尘，不会对外环境造成影响。

5、门站职工生活废水和燃气热水锅炉定期排水

门站废水主要来源于职工生活废水和燃气热水锅炉定期排水。生活废水经化粪池沉积处理外排市政管网，锅炉废水（锅炉排污水＋软化处理废水）为清洁水外排市政管网，最终排至永清临空北再生水厂。

# （三）噪声

本项目噪声源主要为管道敷设、管沟的挖掘、管道及设备装卸吊运过程产生的施工噪声和门站、阀室的设备噪声。施工机械选用低噪声、低振动的施工机械设备，注意对施工机械定期维修保养；加强施工期的管理，减少对居民的影响，合理安排昼间施工时间，并采取临时围挡等措施。因特殊需要必须连续施工作业的，应按照《中华人民共和国噪声污染防治法》相关要求当取得当地主管部门的证明，并在施工现场显著位置公示或者以其他方式公告附近居民。施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（ GB12523-211）排放相关标准。门站、阀室各噪声设备安装在工艺装置区内，对各噪声设备采取安装防震垫、建筑隔声等降噪措施，场界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（ GB12348-2008）2类标准限值要求，敏感点执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准限值要求。

# （四）固废

本项目的固废主要为废弃泥浆、施工废料、生活垃圾、废弃水泥—粉煤灰浆料、拆除旧管线、落地油、隔油毯、旧管线清洗油污、旧管线清洗废渣和过滤分离器产生的废滤芯和滤渣、清管废渣、检修污泥和废液、生活垃圾、废弃离子交换树脂等。

废弃泥浆运送到垃圾填埋场，按相关要求进行处理；施工废料可由物资部门回收利用，土石方挖填平衡，除废弃泥浆外，不产生其他外运弃方和借方；废弃水泥—粉煤灰浆料要求施工单位将废弃水泥—粉煤灰浆料送到垃圾填埋场处置；拆除后的旧管线回收处置；生活垃圾由环卫部门处置；施工现场收集的新旧管线连接过程产生的落地油、隔油毯以及旧管线清洗过程中产生的油污、废渣属于危险废物，由建设单位委托有资质单位进行规范收集和有效处置。过滤分离器产生的废滤芯和滤渣更换后即由有资质单位处置，管废渣、检修污泥和废液暂存排污池，由有资质单位定期清运规范处置，生活垃圾委托当地环卫部门定期清运，废弃离子交换树脂由厂家回收。

# （五）生态

1、本项目永久占地为沿线阀井、标志桩、警示牌和迁改安宇门站、塘燕复线阀室、津燕线阀室，共计10609.38m2，临时占地为1069300m2，施工过程中严格控制施工占用土地。

2、施工结束后，对施工期破坏的农田和基本农田采取补偿与恢复措施，对施工期破坏的林地、草地采取播撒草籽、灌木、栽植花、草等措施。

3、施工过程中实施“分层开挖、分层堆放和分层回填”的措施，开挖过程中生熟土分层堆放，管道施工结束后尽量恢复为沿线地表原貌。

4、在施工过程中，加强施工人员的管理，禁止施工人员对野外植被滥砍滥伐，破坏沿线地区的生态环境，施工期在车辆行驶中，遇见动物通过时，应避让，施工结束后，应采取相应的恢复替代措施，如对破坏植被的恢复等。

5、穿越重点河流时均采用定向钻方式进行穿越，按照规范设立泥浆池，以防雨水冲刷外溢，泥浆底部进行防渗处理。产生的废弃泥浆送到当地环保部门指定的垃圾填埋场处置。

在采取以上措施后，可最大程度的降低本项目建设对生态环境的影响和破坏。

# （六）环境风险防范措施

本项目作为石油、天然气输送项目，主要风险为石油、天然气泄漏或火灾爆炸事故，本项目在初设阶段、工程前期阶段、施工阶段、运行阶段、敏感区管段制定了相应的风险防范措施，将项目事故发生概率降至最低。并针对各类潜在的事故制定应急预案，确保一旦发生事故，将事故影响降至最低。在采取各项风险防范措施，编制全面的应急预案的前提下，其环境风险是可防控的。

# 七、建设单位公众参与情况

建设单位通过网络平台、报刊（河北青年报）以及项目周边敏感点张贴公告方式征求了与该项目环境影响有关的意见。

建设单位于2022年8月4日在网络平台进行了项目的第一次公示。2023年7月27日-8月9日按照《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4号）文件的相关要求进行了第二次公示，包括网络平台公示、两次报纸公示及环境敏感点现场张贴三种形式；本项目环境影响报告书编制完成后，向廊坊市生态环境局临空经济区（廊坊）分局报批环境影响报告书前，建设单位于2023年10月11日通过网络平台进行了环境影响报告书报批前公示。