北京大兴国际机场临空经济区（廊坊）机场环线、燕冀路等对外交通路网及配套设施工程

一、建设项目概况

（1）项目概述

项目名称：北京大兴国际机场临空经济区（廊坊）机场环线、燕冀路等对外交通路网及配套设施工程

建设单位：河北临空集团有限公司。

建设性质：新建。

项目投资：本项目总投资92017.16万元，其中环保投资442万元，占总投资的0.48%。

- 规划及产业政策符合性

本项目属于城市道路建设项目，根据中华人民共和国国家发展和改革委员会第29号令公布的《产业结构调整指导目录》（2019年本），本项目属于目录中“第一类 鼓励类 二十二、城镇基础设施4、城市道路及智能交通体系建设”项目，符合国家产业政策。根据《市场准入负面清单（2022年版）》（发改体改规[2022]397号），本项目不属于“禁止准入类”，因此，本项目可依法进入，符合市场准入要求。

根据《河北省新增限制和淘汰类产业目录（2015年版）》（冀政办发[2015]7号）中的规定，本项目不在限制类、淘汰类之列，属于允许建设项目，符合河北省产业政策要求。

对照《河北省京冀交界地区新增产业的禁止和限制目录》（京津冀协同发展领导小组办公室[2017]第14号），本项目不在禁止类、限制类之列，属于允许建设项目，符合河北省京冀交界地区产业政策要求。

本项目已取得北京大兴国际机场临空经济区（廊坊）公共服务局的批复，批复文件编号为“廊临公服初设审[2023]4号”。

综上所述，本项目符合国家、地方和区域的产业政策要求。

本项目严格执行环评提出的各项防治措施，确保当地空气环境不会因本项目建设而恶化。工程永久占地约265418平方米。本项目的建设不会影响区域土地资源总量。

对比规划环评所列负面清单及《廊坊市区域空间生态环境评价暨“三线一单”生态环境准入清单》，本项目从生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单四个方面来看，本项目的实施符合“三线一单”结论的要求。

- 项目地理位置

本项目位于河北省廊坊市广阳区大兴国际机场临空经济区廊坊片区航空物流区内，拟建5条道路，地理坐标如下：

本项目道路地理位置一览表

| 名称 | 区间或位置 | 工程位置 | 地理坐标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 燕冀路东延 | 翔合路-惠德路 | 起点 | 116°28′46.248″、39°32′48.812″ |
|  |  | 终点 | 116°29′48.365″、39°32′41.092″ |
| 燕冀路西延 | 市界-毕各庄路 | 起点 | 116°28′11.617″、39°32′48.764″ |
|  |  | 终点 | 116°28′21.620″、39°32′48.778″ |
| 机场环线 | 市界-保惠路立交 | 起点 | 116°28′52.471″、39°33′6.149″ |
|  |  | 终点 | 116°29′10.871″、39°32′19.047″ |
| 翔合路北延 | 燕冀路-市界 | 起点 | 116°28′46.248″、39°32′48.812″ |
|  |  | 终点 | 116°28′42.329″、39°33′3.832″ |
| 毕各庄路 | 燕冀路-市界 | 起点 | 116°28′21.620″、39°32′48.778″ |
|  |  | 终点 | 116°28′12.278″、39°33′8.346″ |

（4）项目建设内容

本项目拟建5条道路，其中燕冀路东延、燕冀路西延、毕各庄路、翔合路北延为城市主干路，机场环线为一级公路。道路总长约4.53km。建设内容包括：道路、桥涵、互通工程、给水管道、雨水管道、污水管道、绿化给水管道、路面工程、电力工程、通信工程及照明工程等市政配套设施工程。

占地包括永久占地和临时占地，永久占地面积265418m2，占地类型为占地类型为原有建设用地、耕地及未利用地（项目已取得用地预审与选址意见书），远期规划为交通运输用地；临时占地23561.7m2，是原有建设用地。

二、主要环境影响及拟采取环保措施

（1）施工期主要环境影响及拟采取环保措施

1.废气

本工程施工废气主要来自路面挖掘、土方开挖、回填、物料装卸运输等过程产生的施工扬尘、沥青烟气以及施工机械、运输车辆尾气。

（1）施工作业及施工场地扬尘

工程建设过程中，建筑材料露天堆放，清理施工垃圾，原有地表开挖清理，形成裸露场地。在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘。减少露天堆放和保证一定的含水率及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段。

有效的洒水抑尘可以大幅度降低施工扬尘的污染程度。施工时一定要采取措施，加强施工管理，采取经常洒水降尘措施，同时加强对施工期的环境空气监测和运输道路的车辆管理工作。施工扬尘影响是短暂的，一旦施工活动结束，施工扬尘影响也就随之结束。

本工程道路沿线环境保护目标主要为艺轩苑，道路施工期产生的扬尘会对工程沿线的环境保护目标产生影响。施工期的扬尘影响是短暂的，一旦施工活动结束，施工扬尘影响也就随之结束，同时施工期应设置围挡、苫盖、道路硬化、喷淋、冲洗等措施防治扬尘污染，施工期间遇到四级或四级以上大风天气，应停止土方作业，同时作业处覆以防尘网等。

施工期产生的扬尘影响范围有限，不会对区域大气环境产生显著影响。但在施工过程中应注意对施工人员的保护，在扬尘量较大的施工阶段或施工地点，应给施工人员配发口罩；在大风天气的情况下，应减少或停止施工作业。

（2）道路运输扬尘

据有关调查显示，施工区内车辆运输引起的道路扬尘约占场地扬尘总量的60%以上，道路扬尘的起尘量与道路路面及车辆行驶速度有关。在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，单位面积道路表面粉尘量越大，则扬尘量越大。因此限速行驶及保持路面的清洁是减少汽车扬尘的有效手段。

（3）沥青烟气

本工程采用沥青混凝土路面，沥青在摊铺时会产生沥青烟，污染周围环境，其影响距离一般在50m之内。本工程全部使用商品沥青，采用热送、现场热铺工艺，现场不设沥青熔融、拌和，仅在热铺工艺过程中可能产生少量沥青烟。根据国内其他城市道路施工情况可知，采用商品沥青铺设路面时沥青烟基本不会对距离路边50m以外区域产生明显影响。本工程建设中需合理调度，缩短沥青运输车辆在现场的等待时间。道路施工期的沥青烟会对工程沿线的环境空气质量产生一定影响，但是随着施工的结束沥青烟的影响也随之消失。

（4）施工机械、运输车辆尾气影响分析

运输车辆及施工机械在运行时由于柴油和汽油的燃烧会产生CO、NOx和THC等，运输车辆的废气是沿交通路线沿程排放，施工机械的废气基本是以点源形成排放。由于工程施工区分布于工程沿线附近区域，工程区域地形开阔，空气流通性好，废气为间歇性排放，排放废气中的各项污染物能够很快扩散，不会引起局部大气环境质量的恶化，加之废气排放的不连续性和工程施工期有限，排放的废气对区域的环境空气质量影响是很小的。在一般的情况下，距离现场50m处CO、NO2小时平均浓度分别为0.2mg/m3和0.13mg/m3；日平均浓度分别为0.13mg/m3和0.062mg/m3，均能满足环境空气质量二级标准的要求。

2.废水

本工程施工期排放的废水主要来自施工人员的生活污水、施工过程产生的场地和车辆冲洗废水、桥梁施工以及建筑材料运输与堆放受雨水冲刷产生的雨污水等。

（1）施工人员生活污水

施工生活污水主要来源于施工期进场的管理人员和施工人员的生活污水，主要污染物是COD和氨氮。

本项目工期为18个月，根据工程施工组织设计，本项目设置工人生活区。本项目施工期高峰施工人员约200人/d，根据《河北省生活与服务业用水定额 居民生活》（DB13/T 5450.1-2021），农村生活用水系数按21m3/a。其中排水系数按0.8计，生活污水中COD按350mg/L计，氨氮按35mg/L计，则每天排放生活污水量约9.3m3，COD为3.27kg/d，氨氮为0.33kg/d。

施工人员主要依托临时化粪池进行处置生活污水，生活污水定期清掏，不外排。

（2）施工过程产生的场地和车辆冲洗废水

工程施工过程中各类机械车辆在施工工地大门内冲洗时会产生车辆机械冲洗废水。

根据施工组织设计，本项目在施工区车辆进出口设置车辆冲洗系统。车辆机械冲洗含油废水主要为SS、石油类，SS浓度约为500～4000mg/L，石油类浓度约10～30mg/L。本项目施工高峰期各类车辆及机械设备日需冲洗共约有50台（辆），平均每台机械设备每天冲洗水0.4m3/台•d，以此估算，冲洗废水日产生量约20m3/d。

本项目在机械停放场地内设置小型隔油池（间歇处理并投加混凝剂）对该类污水进行处理。含油废水经过集水沟自流进入隔油沉淀池，在处理池入口处设置隔油材料，含油废水经过隔油材料自流进入清水池，回收隔油池的浮油，停留12h以上后的污水可循环使用或用于施工场地和道路洒水降尘。

工程所需建材主要由汽车运输至工地，运输工具维修、运行中滴漏油污遇雨天会被地表径流融入地表水，对水体造成局部污染，为减少污染，应加强施工车辆、机械的日常养护和维修，避免滴漏事件发生。

（3）桥梁施工以及建筑材料运输与堆放受雨水冲刷产生的雨污水路基的填筑以及各种筑路材料的运输等，均会引起扬尘，施工产生的粉尘影响是难免的。而这些尘埃会随风飘落到路侧的水体中，尤其是靠路较近的水体，将会对水体产生一定的影响。桥梁施工期间，堆放在水体附近的作业场、物料堆场的施工材料（如油料、粉末状材料等）若保管不善或受暴雨冲刷等原因进入水体，将会引起水体污染；废弃建材堆场的残留物随地表径流进入水体也会造成水污染。粉状物料的堆场若没有严格的遮挡、掩盖等措施，将会随风起尘，从而污染水体。在桥梁施工期间，这些建材堆场应设置在河堤外围，并且需要采取一定措施防止径流冲刷。有针对性的加强保护管理措施，尽量减小其对水环境的影响。

4、闭水试验排水

施工期后，管道已基本铺设完成，回填前必须做闭水试验。闭水实验中会产生一定量的废水。管道试压废水按规定，试压水不允许具有腐蚀性、不含有机和无机脏物，成份相对比较简单，水的pH值为5~8，盐含量低于1000mg/L，因此试压水为清洁水，主要污染物为SS。经沉淀池沉淀后用于洒水抑尘，不外排。

3.噪声

施工期的噪声主要来源于各类高噪声施工机械和运输车辆，本项目通过合理布局施工现场、合理安排施工作业时间、合理安排施工运输车辆的行走路线和行走时间、合理选择施工机械设备、对道路两侧的敏感点的噪声治理措施、保护施工人员、做好宣传工作、倡导科学管理和文明施工、加强环境管理、接受生态环境部门环境监督、施工单位需贯彻各项施工管理制度等环节来降低施工期噪声的影响。

4.固废

施工期固体废物主要包括工程弃土、弃渣、拆迁改建建筑垃圾和施工人员生活垃圾。

（1）工程弃土、弃渣

根据土石方平衡分析，本项目共产生弃土/弃渣91400m3。

本项目土方分层开挖，分层回填，尤其是表层土单独堆放、苫盖，待施工结束后用于植被原地恢复；施工前认真核算土方平衡量，回填土方应堆置在主体工程用地范围内，以减少占地及缩短运距，减轻对环境的影响，多余土方应及时运至指定弃土弃淤场，以减少临时堆土占地。

工程弃土如果随意堆放会破坏植被，产生水土流失现象，在受到风蚀时对大气环境造成影响，引起水土流失等；如果废弃土方随水流入水体，会污染水体，并最终淤积河道，降低行洪能力。本项目土方回填利用开挖土方，剩余弃土/弃渣运输至指定弃土场。

（2）建筑垃圾

施工过程中产生的建筑垃圾主要为废管材、废砂浆混凝土、管材下脚料、废施工材料等。建筑垃圾以袋装形式集中堆放，设置专人管理，并及时清运至相关部门指定的消纳地点。

（3）生活垃圾

施工人员按200人计，每人产生生活垃圾0.5kg/d，施工期生活垃圾产生总量为100kg/d，生活垃圾收集后交由环卫部门统一处理

5、生态

施工期间建设使沿线的植被受到了一定程度的破坏，使地表裸露，从而使沿线区域的生态结构发生一定变化，生态环境影响主要表现在以下几个方面：

（1）工程对土地的影响

本项目永久占地265418m2。本工程永久占地主要为道路工程。项目占地不属于基本农田保护区，不涉及天然林区和自然保护区。永久性占地的类型主要由原来的农村居住用地及耕地等改变为交通用地，项目已取得用地预审与选址意见书，项目建成后可完善大兴机场临空经济区廊坊片区内道路、水电、通信等基础设施的建设，完善城市配套，从而加速整个地区城市化进程。

项目临时占地主要包括钢筋加工场、梁场、工人生活区、燕冀路大桥、机场环线大桥临时便道6处。占地范围内用地包括耕地、林地、果园等，施工结束后及时对公路征地范围外的临时用地进行地表植被恢复，植被恢复应充分考虑自然生态条件，因地制宜，制定生态修复方案，优先使用原生表土和选用乡土物种，公路征地范围外的临时用地基本不受公路运营的影响，可继续保持其土地利用功能。工程临时占地对区域的土地利用类型的改变影响可接受。

（2）工程对植物的影响

本项目施工期间，项目永久用地以及临时用地的植被将受到破坏，随着施工期植被的破坏，沿线征地范围内的一些植物种类将会消失，施工期结束后，沿线的绿化建设及植物的恢复将可弥补植物物种多样性的损失。

（3）工程对动物的影响

根据现状调查，项目占地范围由于人类长期生产生活的影响，野生动物很少，主要为种类众多的昆虫，为当地常见物种。施工占地会改变动物的栖息环境，施工结束后即可恢复，对动物的影响较小。

（4）工程对水生生态的影响

本项目沿线较近主要地表水体为引清干渠，河水清澈，有少量浮游生物。引清干渠不在项目施工范围内，环评要求施工场地远离离河道布置，施工废水不得排入河道。项目建设不涉及对水生生态影响。

（5）水土流失

项目施工期间，道路清表过程会造成植被破坏，表土裸露，被雨水冲刷易造成水土流失；施工期产生的弃土如不能及时有效处理，遇雨季也易造成水土流失。施工期间裸露地表及时覆盖、多余土方及时清运，场地周边修建临时排水沟，可将将于产生的地表径流及时排走，减少水土流失。

（6）对景观的影响

本工程所在区域景观较单一，施工过程中对景观的影响主要是施工作业，机械设备多，施工人员多，原有平静的环境变成了大规模的施工建设。但随着施工的完成，施工作业消失，原有的单一景观将被区域实施的道路工程、绿化工程所取代。因此，工程的施工建设对周围景观的影响是短暂的。

随着植树绿化的进行，完全改善了施工期的景观状况，丰富了区域景观类型，改善了景观结构，提高了景观的可欣赏性，增加了区域的景致，使景观功能较现有景观更加优化。

6、社会环境影响分析

本项目施工噪声、扬尘对周边居住村民的生活产生一定影响。道路施工所需建材须由汽车运输工具运至工地，可能造成交通拥挤；施工运输沙土若散落，施工废水、施工固体废物都会造成环境脏乱，影响公共卫生。施工期间，建筑材料的运输对附近交通会产生一定的影响。这种社会环境的影响随着施工期结束而恢复。

（2）运营期主要环境影响及拟采取环保措施

1.废气

运营期对大气环境的污染主要来自于车辆运行中的尾气排放和道路扬尘污染。污染物种类包括CO、NOx、THC和颗粒物。

汽车尾气

汽车尾气主要污染物为NOx、THC、CO、SO2，直接危害人体健康并影响周围大气环境。降低道路汽车尾气对道路两侧居民影响的防治措施主要有：使用清洁能源；环保、交通部门加强合作，执行汽车尾气车检制度，尾气超标排放的车辆必须安装尾气净化装置，控制尾气超标车辆上路；在道路两侧种植绿化，并将道路绿化工作实施到位，达到净化空气的目的。

道路扬尘

道路上行驶车辆的轮胎接触路面而使路面积尘扬起，以及运送散装含尘物料的车辆，由于散落、风吹等原因，从而产生扬尘污染。本项目建设道路为沥青混凝土路面，产生的扬尘较小；并且本项目为城市主干路，营运期由市容环卫部门所设自动化洒水清扫车对路面洒水、清扫、吸尘。只要加强管理、定期洒水、保持路面清洁，道路扬尘对区域大气环境质量影响不大。

2.废水

定期检查、维护沿线的集排水工程设施。环卫部门定期清理路面，减少垃圾积存，减少地面径流中污染物浓度。

3噪声

本项目对声敏感路段设限速、减速标志。加强沿线噪声敏感点噪声常规监测，根据监测结果，采取低噪声路面、道路两侧设置绿化带，道路两侧合理用地规划布局，沿线艾家务村部分敏感点采取通风隔声窗设置通风隔声窗等减缓影响。

本项目运营期的噪声可以接受。

4、固体废物

道路建成通车后，产生的固废主要为来往交通车辆司乘人员、道路行人丢弃的纸屑、果皮、塑料、包装废弃物等生活垃圾和运输车辆沿途遗撒，由环卫人员定期进行收集、清扫、集中后，再统一进行无害化处理。采取以上严格的管理措施后，工程营运期固体废物不会对周围环境产生不良影响。

5、生态

强化沿线的绿化苗木管理和养护。

6、社会环境

本项目建设将极大优化临空经济区科技创新区的基础设施，本项目对加强组团间沟通交流、促进开发区协调发展、发挥大兴国际机场对科技创新区的发展带动有重要作用，将有力推动临空经济区经济的持续快速发展。

7、环境风险

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）本项目为城市道路项目，不涉及有毒有害和易燃易爆炸危险物质的生产、使用、存储，不需进行环境风险影响评价。

本项目对危险品运输事故采取以下防范措施：

当公路管理部门接到汇报发生危险品运输事故时，应向当地公安、生态环境等部门及时通报，确保及时派出环境专业人员和监测人员到场工作；同时，安排专业人员针对泄漏的危险品进行吸附、收集，并在雨水口周边放置应急沙包进行截断，防止危险品涌入河道内，并视情况采取必要的公告、化学处理等措施。