北京大兴国际机场临空经济区（廊坊）科技创新区永清临空北再生水厂工程基本情况

# 一、项目名称

# 北京大兴国际机场临空经济区（廊坊）科技创新区永清临空北再生水厂工程

# 二、建设单位

# 河北临空集团有限公司

# 三、建设地点

# 北京大兴国际机场临空经济区（廊坊）科技创新区，采留线以东、王泊自排渠以西，业兴道以北。

# 四、环境影响评价机构

# 廊坊市泓澈环保技术服务有限公司

# 五、项目概况

# 本项目总投资43380.57万元，全部为环保投资。项目位于北京大兴国际机场临空经济区（廊坊）科技创新区，采留线以东、王泊自排渠以西，业兴道以北。永清临空北再生水厂工程项目采用分期建设，水厂规划总占地63000m3（约94.5亩），二期预留用地21740.4m3（约32.6 亩），总设计规模为5.5万m3/d。一期项目实际占地面积为40615.32m2，总建筑面积36266.05m2。其中地上建筑面积5180.37m2，地下建筑面积31085.68m2。一期设备设计规模为1.5万m3/d（土建规模3.0万m3/d）。本次建设仅为一期工程，不包含远期预留用地。主要包括地下箱体部分和地上建筑部分，不包括厂外污水管网建设。

# 地下箱体部分：粗格栅及进水泵房、细格栅及曝气沉砂池、AAO反应池、二沉池、中间提升泵房及高效沉淀池、反硝化深床滤池、臭氧催化氧化池、接触消毒池及巴氏计量槽、清水池及外排泵房、消防水池及消防泵房、生物除臭滤池1#、生物除臭滤池2#、鼓风机房、加氯加药间、进水仪表间、出水仪表间等。

# 地上部分：综合楼、变配电间、臭氧车间、污泥车间、污泥调理池、液氧站、水源热泵间。

# 六、主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施

# （一）废气

项目废气主要为污水处理过程产生的恶臭气体、食堂油烟及实验室废气。

1、恶臭气体

本项目粗格栅及进水泵房、细格栅及曝气沉砂池、AAO 生化反应池 1#（厌氧段、缺氧段）通过采用构筑物进行加盖（罩）密闭，负压抽吸，末端经生物除臭滤池 1#处理，污泥车间储泥池、脱水机房、污泥料仓、AAO 生化反应池 2#（厌氧段、缺氧段）通过构筑物进行加盖（罩）密闭，负压抽吸，末端经生物除臭滤池 2#处理，共同经 1 根 15m 高排气筒（DA001）排放。NH3、H2S排放速率及臭气浓度均满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 2 标准限值。厂界无组织NH3、H2S、臭气浓度、甲烷（厂区最高体积分数%）排放可满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表4中的二级标准限值的要求。

2、实验室废气

本项目实验废气氯化氢、硫酸雾经通风橱收集后由SDG干式酸雾吸附处理后，经1根15m 高排气筒（DA002）排放。氯化氢、硫酸雾排放浓度和速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的二级标准限值。

3、食堂油烟

本项目食堂油烟采用油烟净化器处理后，油烟排放浓度满足《餐饮业大气污染物排放标准》（DB13/5808-2023）表1小型排放浓度限值。

# （二）废水

本项目排水采用雨污分流制，雨水系统经管道收集后排入市政雨水管网。

本项目废水主要为收集的外来废水，与厂内生活污水、生产废水一同进入本污水处理厂。污水处理工艺采用“预处理+曝气沉砂池+AAO生化反应池+二沉池+高效沉淀池+反硝化滤池+臭氧催化氧化+接触消毒池”工艺处理，出水污染物指标满足《城镇污水处理厂水污染物排放标准》（DB11/890-2012）中B级标准和《大清河流域水污染物排放标准》（DB13/2795-2018）中重点控制区排放限值要求。部分回用，部分排至王泊自排渠。

# （三）噪声

项目污水处理相关的高噪声设备均位于地下箱体内，经箱体顶板隔声，其上还有1.5m左右的覆土。同时通过采用低噪声设备，减震消声、建筑隔声、软连接、出口消声等措施，再经距离衰减后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准。

# （四）固体废物

本项目固体废物主要包括：栅渣及沉砂、废包装物（非危险化学品）、脱水污泥、设备维修废机油、实验室废液、在线监测废液、实验室试剂废包装物、废SDG 吸附剂及职工生活垃圾。

本项目栅渣及沉砂、生活垃圾由环卫部门清运；一般固体废物废包装物（非危险化学品）外售综合利用；脱水污泥应按《危险废物鉴别技术规范》（HJ/T298- 2019）和《危险废物鉴别标准》的规定，对污泥进行危险特性鉴别。在鉴别结果出具前，暂按危险废物从严管理，如鉴定不属于危险废物，可按照一般固废进行要求和管理；危险废物实验室废液、在线监测废液、实验室试剂废包装物、废润滑油集中收集后暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处置。

# 七、建设单位公众参与情况

建设单位通过网络平台、报刊（国际商报）以及项目周边敏感点张贴公告方式征求了与该项目环境影响有关的意见。

建设单位于2023年6月5日在网络平台进行了项目的第一次公示。2023年10月16日-10月27日按照《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4号）文件的相关要求进行了第二次公示，包括网络平台公示、两次报纸公示及环境敏感点现场张贴三种形式；本项目环境影响报告书编制完成后，向廊坊市生态环境局临空经济区（廊坊）分局报批环境影响报告书前，建设单位于2024年1月1日通过网络平台进行了环境影响报告书报批前公示。

公司通过项目所在地网站、报刊以及项目周边敏感点张贴公告方式征求与该项目环境影响有关的意见。公示期间，未收到反对意见。